| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j. m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga Karolewo - etap II |
| 1 |  | Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - etap II o dł. 250 m |
| 1 d. 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym R*0,955 0,250 | km km | 0,02500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,2500 |
| 2 d. 1 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km 212,50 | m3 m3 | 212,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 212,50 |
| 3 d. 1 | KNR 2-01 0214-02 | Nakłady uzup. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 18 212,50 | m3 m3 | 212,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 212,50 |
| 4 d. 1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 775,00 | m2 m2 | 775,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 775,00 |
| 5 d. 1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia 3,1*250 | m2 m2 | 775,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 775,00 |
| 6 d. 1 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - do łącznej gr. dolnej warstwy 12 cm Krotność = 3 -3,1*250 | m2 m2 | -775,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | -775,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia 3,1*250 | m2 m2 | 775,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 775,00 |
| 8 d. 1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 770,00 | m2 m2 | 770,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 770,00 |
| 9 d. 1 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 770,00 | m2 m2 | 770,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 770,00 |
| 10 d. 1 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowy AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,08*250 | m2 m2 | 770,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 770,00 |
| 11 d. 1 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3*250+5 (łuk i zakończenie etapu) | m2 m2 | 755,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 755,00 |
| 12 d. 1 | KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych beton asfaltowy AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (łącznie 4cm) 3*250+5 (łuk i zakończenie etapu) | m2 m2 | 755,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 755,00 |
| 13 d. 1 | KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - pobocza 250*2*0,3+18 (łuk i zakończenie etapu) | m2 m2 | 168,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168,00 |
| 14 d. 1 | KNR 2-31 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2,00 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 15 d. 1 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2 - trójkątny folia odblaskowa I generacji 2,00 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 16 d. 1 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 - folia odblaskowa I generacji 2,00 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 17 d. 1 | ZKNR Nr C- 1 1-1 | Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna 1,00 | kpl kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |