Prognoza Oddziaływania na Środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019”

Gmina Nowy Duninów Powiat Płocki Województwo Mazowieckie

Nowy Duninów 2012

Spis treści

1.	Wprowadzenie	5

1.1.	Stan formalno-prawny i cel sporządzenia prognozy	5

1.2.	Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska	6

2.	Zastosowane metody i wykorzystane materiały	8

3.	Informacje o zawartości, głównych celach Programu Ochrony Środowiska i powiązaniu go z innymi dokumentami	10

3.1.	Przedmiot i główne cele Programu	10

3.2.	Powiązanie Programu z dokumentami szczebla lokalnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego	11

4.	Charakterystyka środowiska Gminy Nowy Duninów	20

4.1.	Charakterystyka ogólna Gminy	20

4.1.1.	Położenia administracyjne i geograficzne	20

4.1.2.	Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia	21

4.1.3.	Warunki klimatyczne	23

4.1.4.	Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy	25

4.2.	Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym oddziaływaniem	25

4.2.1.	Powietrze	33

4.2.2.	Hałas	44

4.2.3.	Promieniowanie elektromagnetyczne	46

4.2.4.	Poważne awarie i zagrożenia naturalne	49

4.2.5.	Ochrona przyrody i krajobrazu	54

4.2.6.	Gleby	56

4.2.7.	Surowce mineralne	59

4.3.	Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji Programu	59

5.	Przewidywane znaczące oddziaływania Programu na poszczególne komponenty środowiska	61

5.1.	Wprowadzenie	61

5.2.	Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu	62

5.2.1.	Ochrona wód	63

5.2.2.	Ochrona powietrza	65

5.2.3.	Ochrona przed hałasem	68

5.2.4.	Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym	70

5.2.5.	Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi	74

5.2.6.	Ochrona przyrody i krajobrazu	76

5.2.7.	Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją	78

5.2.8.	Ochrona zasobów kopalin	82

5.2.9.	Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne przedsięwzięć Programu na środowisko naturalne	83

5.3.	Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji – etap budowy	85

5.3.1.	Wody podziemne	85

5.3.2.	Wody powierzchniowe	86

5.3.3.	Powietrze atmosferyczne	86

5.3.4.	Klimat akustyczny	87

5.3.5.	Powierzchnia ziemi i gleba	88

5.3.6.	Gospodarka odpadami	89

5.3.7.	Dziedzictwo kulturowe	90

5.3.8.	Zdrowie	91

5.4.	Oddziaływania na obszary chronione i bioróżnorodność	91

5.4.1.	Oddziaływanie na bioróżnorodność	91

5.4.2.	Oddziaływanie na obszary chronione	92

5.5.	Relacje między oddziaływaniami	93

5.6.	Oddziaływania wtórne i skumulowane	94

5.7.	Oddziaływanie transgraniczne	95

5.8.	Decyzje środowiskowe dla poszczególnych inwestycji	95

6.	Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji programu ochrony środowiska	97

7.	Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w programie ochrony środowiska	100

8.	Napotkane trudności i luki w wiedzy	101

9.	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego Programu Ochrony Środowiska oraz częstotliwości jej przeprowadzania - monitoring	101

10.	Konsultacje społeczne	106

11.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	106

11.1.	Przedmiot opracowania	106

11.2.	Cel i zakres Programu	107

11.3.	Powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi	117

11.4.	Oddziaływanie na środowisko	118

11.5.	Zastosowane metody oceny oddziaływania	119

11.6.	Monitoring skutków realizacji Programu	120

12.	Spis tabel	121

13.	Spis rysunków	122

14.	Literatura	123

# Wprowadzenie

## Stan formalno-prawny i cel sporządzenia prognozy

Prognozę Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 sporządza się w celu określenia wpływu na środowisko założonych w nim celów oraz zadań krótko- i długoterminowych. Dokument ten przedstawia możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019, wskazując jednocześnie zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz w przypadku ich wystąpienia, sposoby ich minimalizacji. Przedmiotowa Prognoza stanowi dokument wspierający proces decyzyjny i procedurę konsultacji organów zarządzających ze znaczącym naciskiem na udział lokalnego społeczeństwa.

Podstawę prawną opracowania prognozy stanowią:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001)

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003

3. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z późn. zm.)

4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.)

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, Poz. 1227, z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tj. z późn. zm.),

8. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Przepisy art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zobowiązują organy zarządzające do przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dokumentów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednym z dokumentów, dla których wymagane jest sporządzenie dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
z udziałem społecznym jest Program Ochrony Środowiska dla poszczególnych Gmin.

Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.) stanowi element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsza Prognoza oddziaływania Programu na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Przedmiotowe dokumenty, 
tj. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 zostaną także udostępnione społeczeństwu lokalnemu w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

## Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska

Prognoza została wykonana zgodnie z zakresem określonym art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz ustaleń Wójta Gminy Nowy Duninów, który otrzymał od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie opinię sanitarną ZNS. 7112-1378-1/11.PA określającą zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej Prognozie.

W związku z powyższym Prognoza powinna:

1) zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

- nazwisko osoby lub osób sporządzających prognozę.

2) określać, analizować i oceniać:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne w szczególności na zdrowie ludzi, wodę i powietrze. Należy uwzględnić zależności miedzy tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

3) przedstawiać:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą

negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przedmiotowa Prognoza dotyczy obszaru Gminy wiejskiej Nowy Duninów zlokalizowanej 
w powiecie płockim, w województwie mazowieckim.

W Prognozie zidentyfikowano potencjalne oddziaływania na środowisko naturalne będące skutkiem realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 wraz z oceną ich natężenia. W Prognozie określono również czy w należyty sposób uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.

# Zastosowane metody i wykorzystane materiały

Przy sporządzaniu Prognozy oparto się głównie na:

- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), która określa sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów.

- ustawie dnia 3 października o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), która uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności obszarów Natura 2000.

- dokumentach strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.

Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób zadania przyjęte do realizacji 
w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 
z perspektywą do roku 2019 mogą oddziaływać na środowisko naturalne.

W pierwszej kolejności tworzenia Prognozy przeprowadzono analizę czy i w jakim zakresie zapisy ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019  będą wspierały realizację celów umieszczonych w dokumentach strategicznych odnoszących się do problematyki środowiska i zrównoważonego rozwoju zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Następnie określono i oceniono istniejący stan środowiska naturalnego analizowanej jednostki samorządu terytorialnego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. Następnie dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych zadań Programu na środowisko naturalne. W tym celu posłużono się macierzą skutków środowiskowych elementów środowiska, zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Programie, która przedstawia w skondensowanej postaci możliwe oddziaływanie tych zadań na środowisko.

Przyjęta w Prognozie macierz stanowi wykres siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko.

Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem:

- (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,

- (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,

- (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,

- (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie

- (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania 
i skutków, są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.

Za pomocą niniejszej macierzy skutków środowiskowych przeanalizowano skutki środowiskowe planowanych zadań dla następujących elementów:

- Obszary Natura 2000,

- Różnorodność biologiczna,

- Zdrowie ludzi,

- Zwierzęta,

- Rośliny,

- Wody powierzchniowe i podziemne,

- Jakość powietrza,

- Powierzchnia ziemi i gleba,

- Krajobraz,

- Klimat,

- Dobra kultury.

Pod uwagę wzięto nie tylko bezpośredni wpływ założeń Programu na środowisko, ale również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano także od uwagę minimalizację lub odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny oraz możliwość oddziaływania transgranicznego.

# Informacje o zawartości, głównych celach Programu Ochrony Środowiska i powiązaniu go z innymi dokumentami

## Przedmiot i główne cele Programu

Przedmiotem Prognozy jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019, który porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie przedmiotowej jednostki samorządu terytorialnego, opisuje jego stan oraz presję, jakiej podlegają poszczególne komponenty środowiska. Na podstawie diagnozy stanu środowiska w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów 
na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019, wyznaczono cel nadrzędny, który otrzymał następujące brzmienie:

Osiągniecie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i  inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska

W celu realizacji powyższego celu nadrzędnego programu określono poszczególne priorytety i cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram zadań proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Należy zauważyć, że Program ochrony środowiska określa strategię długoterminową – definiuje cele długookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbliższych czterech lat.

Priorytety ekologiczne określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na  lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019:

- Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej,

- Ochrona powietrza atmosferycznego,

- Ochrona powierzchni ziemi,

- Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym,

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- Edukacja ekologiczna,

- Rozwój energetyki odnawialnej.

Przedstawione powyżej priorytety ekologiczne i podporządkowane im cele dążą konsekwentnie do poprawy środowiska naturalnego, zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz równoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w następujących polach:

- Jakość wód i stosunki wodne,

- Powietrze,

- Hałas,

- Promieniowanie elektromagnetyczne,

- Poważne awarie i zagrożenia naturalne,

- Ochrona przyrody i krajobrazu,

- Gleby,

- Ochrona zasobów kopalin.

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019, oprócz analizy ich pozytywnego wpływu 
na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych (krajowym, wojewódzkim i powiatowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów 
w znacznym stopniu zależy bowiem możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej Gminy.

## Powiązanie Programu z dokumentami szczebla lokalnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 jest zgodny z następującymi dokumentami planistycznymi:

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016

Główne cele wynikające z polityki ekologicznej państwa dotyczące Gminy Nowy Duninów:

- W zakresie poprawy jakości środowiska:

- osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi,

- spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza,

- minimalizacja zagrożenia mieszkańców Gminy ponadnormatywnym hałasem,

- wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- W zakresie ochrony przyrody:

- zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu,

- ochrona i zrównoważony rozwój lasów.

- W zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii:

- wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności 
i odpadowości produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska,

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

- W zakresie zadań systemowych:

- zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych 
we wszystkich dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji przed ich zatwierdzeniem,

- upowszechnienie Systemów Zarządzania Środowiskowego,

- zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie,

- współpraca z sąsiednimi gminami.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 oprócz wizji: Mazowsze konkurencyjnym regionem w układzie europejskim i globalnym, sformułowano także - w celu urzeczywistnienia nakreślonej wizji rozwoju regionu - misję: Mazowsze jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju.

Wizja rozwoju regionu, misja i cel nadrzędny, a następnie urzeczywistniające je cele strategiczne, pośrednie i kierunki działań tworzą spójny układ zamierzeń rozwojowych województwa mazowieckiego.

Strategia za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza przyjmuje wzrost konkurencyjności gospodarki i zrównoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców.

Realizacja celu nadrzędnego będzie możliwa poprzez trzy cele strategiczne.

- Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa,

- Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym,

- Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne osiągane będą poprzez realizacje pięciu celów pośrednich:

- Rozwój kapitału ludzkiego,

- Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

- Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitarnych Warszawy,

- Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych,

- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu.

Najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska na analizowanym obszarze, są następujące cele i kierunki działań sprecyzowane w Strategii:

- Cel strategiczny: Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju,

- Cel pośredni: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych,

- Kierunek działań: Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r.

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego, wskazanym 
w Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r., jest „Ochrona walorów przyrodniczych 
i poprawa standardów środowiska”. Program, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony środowiska, został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 19 lutego 2007 r.

Cele główne Programu, przyczyniające się do osiągnięcia celu nadrzędnego, obejmują:

- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska, w ramach którego wyodrębniono następujące cele długoterminowe:

  - Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości wód,

  - Kontynuacja działań związanych z ochroną powierzchni ziemi,

  - Racjonalna gospodarka odpadami,

  - Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego,

  - Kontynuacja działań związanych z ochroną przed hałasem,

  - Kontynuacja działań związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii oraz rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej, w ramach którego wyodrębniono następujące cele długoterminowe:

  - Racjonalne gospodarowanie wodą,

  - Zrównoważone wykorzystanie energii,

  - Zrównoważone korzystanie z gleb (rolnictwo ekologiczne),

  - Prowadzenie proekologicznej polityki w dziedzinie transportu,

- Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, w ramach którego wyodrębniono następujący cel długoterminowy:

  - Ochrona dziedzictwa przyrody, w szczególności bioróżnorodności,

- Zwiększenie lesistości i ochrona lasów, w ramach którego wyodrębniono następujący cel długoterminowy:

  - Ochrona i powiększenie powierzchni lasów,

- Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego, w ramach którego wyodrębniono następujące cele długoterminowe:

  - Ochrona przed powodzią i suszą,

  - Ochrona przed osuwiskami,

  - Ochrona przeciwpożarowa,

  - Przeciwdziałanie awariom przemysłowym,

  - Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.

- Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, w ramach którego wyodrębniono następujące cele długoterminowe:

  - Ustawiczne kształcenie społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej,

  - Systematyczna poprawa zarządzania ochroną środowiska,

  - Wzmocnienie roli aspektów ekologicznych w politykach sektorowych,

  - Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, który został przyjęty uchwałą Nr 65/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2004 r., jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Jego istotą jest neutralizowanie istniejących i potencjalnych kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym, którym często towarzyszą konflikty społeczne, głównie w relacjach: człowiek - gospodarka - środowisko.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wyraża politykę przestrzenną samorządu województwa, której wyzwaniem jest idea zrównoważonego rozwoju.

Misja sformułowana w analizowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje „Stwarzanie warunków do osiągnięcia spójności terytorialnej oraz trwałego 
i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu”. Misja będzie wdrażana poprzez następujące cele:

- Zapewnienie większej spójności przestrzeni województwa i stwarzanie warunków 
do wyrównywania dysproporcji rozwojowych,

- Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego,

- Zwiększenie konkurencyjności regionu i poprawa warunków życia.

Z perspektywy tworzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów, najistotniejsze w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego są zapisy dotyczące celów związanych właśnie z polityką ekologiczną, które brzmią następująco:

Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego, który realizowany będzie poprzez:

- ochronę i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,

- ochronę dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i kształtowanie ładu przestrzennego,

- wzmacnianie wielofunkcyjności struktur przestrzennych,

- wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.

Program Ochrony Środowiska w powiecie płockim na lata 2011 – 2015 
z perspektywą do roku 2018

Nadrzędnym celem działań ekorozwojowych w powiecie płockim jest cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów.

Cele główne:

- Ograniczenie emisji substancji i energii

Cele szczegółowe:

  - Doskonalenie gospodarki odpadami

  - Ochrona powietrza

  - Ochrona przed hałasem

  - Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

  - Rozwój inwestycji służących ochronie środowiska

  - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

- Ochrona zasobów naturalnych

Cele szczegółowe:

  - Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu

  - Ochrona zasobów wodnych

  - Ochrona powierzchni ziemi

  - Ochrona zasobów surowców naturalnych

- Rozwój energetyki odnawialnej

Cele szczegółowe:

  - Rozwój produkcji energii słonecznej

  - Rozwój produkcji energii z biomasy

  - Rozwój produkcji energii wiatrowej

  - Rozwój produkcji energii wodnej

  - Rozwój produkcji energii za pomocą pomp ciepła

  - Rozwój energetyki geotermalnej

- Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Cele szczegółowe:

  - Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej społeczeństwa

  - Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku

  - Wzrost aktywności społecznej w sprawach ochrony środowiska

Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015 r.

Cel nadrzędny (misja): Lepsza jakość życia mieszkańców poprzez wielostronny, bezpieczny i społecznie akceptowalny rozwój.

Cele strategiczne:

A. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich (korzystne przemiany struktury agrarnej, nowe miejsca pracy na wsi w sektorze okołorolniczym, turystyka)

B. Podniesienie jakości świadczonych usług publicznych (ochrona miejsc pracy, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna)

C. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów zgodnie 
z zasadami rozwoju zrównoważonego

D. Integracja społeczeństwa – więzi

W ramach celu strategicznego C wyodrębniono następujące cele operacyjne:

C.1. Zmniejszenie zanieczyszczeń ewakuowanych do środowiska i przeciwdziałanie degradacji środowiska

C.2. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa

C.3. Ochrona przyrody i krajobrazu

C.4. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

Cele strategiczne realizowane będą za pomocą następujących rozwiązań:

C.1.1. Usprawnienie gospodarki odpadami

C.1.2. Poprawa jakości wód podziemnych, jezior i rzek

C.1.3. Poprawa czystości powietrza

C.1.4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych

C.2.1. Realizacja powiatowego programu edukacji ekologicznej

C.3.1. Zwiększenie lesistości i ochrona istniejących lasów

C.3.2. Ochrona różnorodności siedliskowej i gatunkowej

C.3.3. Działania na rzecz ochrony walorów krajobrazu rolniczego, przyrodniczego 
i kulturowego

C.4.1. Racjonalna gospodarka wodna i rozwój małej retencji

C.4.2. Racjonalna gospodarka surowcami

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  dla gminy Nowy Duninów  na lata 2010 - 2025

Dokument zawiera m.in.:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami,

- przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy w latach 2010 – 2025.

Wśród planowanych zadań znalazły się m.in.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie,

- Termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie,

- Montaż systemu solarnego na bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie,

- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Popłacin i Brwilno.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia doskonale wpisują się w założenia Programu Ochrony Środowiska, bowiem są to inwestycje proekologiczne, które wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów lata 2004-2006 oraz 2007-2013

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy zawiera zbiór celów strategicznych, celów szczegółowych 
i zadań realizacyjnych przeznaczonych do wprowadzenia w życie w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej. Działania przyjęte do realizacji w ramach dokumentu są zgodne 
z założeniami Programu Ochrony Środowiska.

# Charakterystyka środowiska Gminy Nowy Duninów

## Charakterystyka ogólna Gminy

### Położenia administracyjne i geograficzne

Gmina wiejska Nowy Duninów położona jest w zachodniej części powiatu płockiego 
w województwie mazowieckim. Gmina położona jest wzdłuż Wisły na długości 21 km 
w obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Gmina Nowy Duninów graniczy z następującymi gminami:

- Włocławek,

- Baruchowo,

- Gostynin,

- Łąck,

- Brudzeń,

- Stara Biała,

- miasto Płock.

Gmina zajmuje powierzchnię 146 km2, w jej ramach funkcjonuje 13 sołectw.

Rysunek 1. Położenie Gminy na tle województwa i powiatu

Źródło: www.zpp.pl

Gmina Nowy Duninów charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Najważniejsze znaczenie pod tym względem mają dwa szlaki komunikacyjne:

- droga krajowa międzyregionalna nr 62 relacji Włocławek – Nowy Duninów – Płock,

- droga wojewódzka nr 573 Nowy Duninów – Gostynin.

### Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Pod względem fizycznogeograficznym Gmina Nowy Duninów położona jest w całości 
w mezoregionie Kotlina Płocka leżącym w makroregionie Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, Prowincji Niż Środkowoeuropejski, megaregionie Pozaalpejska Europa Środkowa.

Rysunek 2. Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka

Źródło:www.wikipedia.org

Obszar Kotliny Płockiej obejmuje powierzchnię około 850 km2 i składa się z dwóch mikroregionów: rozległego piaszczystego tarasu z formami polodowcowymi i wydmami 
na lewym brzegu Wisły oraz tarasu zalewowego, przekształconego pod koniec lat sześćdziesiątych w zbiornik retencyjny, nazwany Jeziorem Włocławskim.

Nad kotliną góruje położony na prawym brzegu Wisły Płock, natomiast w północnym jej końcu, na lewym brzegu, leży uprzemysłowiony Włocławek. Pomiędzy Kotliną Płocką,
a Kotliną Toruńską dolina Wisły tworzy w okolicach Nieszawy rodzaj przełomu, zwężając się do kilku kilometrów.

Rysunek 3. Rysunek 3. Kotlina Płocka

Źródło:www.wikipedia.org

### Warunki klimatyczne

Gmina Nowy Duninów położona jest w obszarze „środkowej” dzielnicy klimatycznej, charakteryzującej się dobrymi warunkami solarnymi, termiczno-wilgotnościowymi oraz dobrym nawietrzaniem. Podstawowe parametry klimatu Nowego Duninowa:

- średnia temperatura roku – 8,0 °C,

- długość okresu wegetacyjnego – 210-220 dni,

- roczne sumy opadów – 530 mm,

- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca – 18,7°C,

- średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca – -2,8°C,

- średnia roczna wilgotność powietrza – 80%,

- liczba dni mroźnych w ciągu roku – 30-50 dni,

- liczba dni przymrozkowych w ciągu roku – 100-110 dni,

- czas zalegania pokrywy śnieżnej – 52 dni.

Wiatry mają przeważający kierunek zachodni. Latem wzrasta udział wiatrów północno-zachodnich, natomiast zimą południowo–zachodnich, a w przejściowych porach roku pojawiają się wiatry z sektora wschodniego, a jesienią z południowo–zachodniego. 
Na terenach w dolinie Wisły najczęściej występują wiatry północno-zachodnie i południowo-wschodnie. W ostatnich latach wzrasta liczba lat suchych.

Na warunki termiczne Gminy duży wpływ ma rzeka Wisła, która przyczynia się do obniżenia temperatury w miesiącach letnich i wiosennych oraz wzrostu w miesiącach jesiennych.

Wg rejonizacji rolniczo–klimatycznej Polski obszar Gminy leży w dzielnicy, która charakteryzuje się niskimi opadami. Średnia roczna suma opadu wynosi poniżej 550 mm. Parowanie terenowe wynosi ponad 500 mm/rok, niewiele mniej niż wynoszą roczne opady, przy normalnych opadach może występować deficyt wody w glebie oraz głębokie niżówki 
w rzekach zasilanych lokalnie.

Rysunek 4. Dzielnice rolniczo - klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Legenda:

| Dzielnica rolniczo-klimatyczna |
| --- |
| I | Szczecińska | VII | Zachodnia | XV | Częstochowsko- Kielecka |
| II | Zachodniobałtycka | IX | Wschodnia | XVI | Tarnowska |
| III | Wschodniobałtycka | X | Łódzka | XVII | Sandomiersko - Rzeszowska |
| IV | Pomorska | XI | Radomska | XVIII | Podsudecka |
| V | Mazurska | XII | Lubelska | XIX | Podkarpacka |
| VI | Nadnotecka | XIII | Chełmska | XX | Sudecka |
| VII | Środkowa | XIV | Wrocławska | XXI | Karpacka |

### Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy

W przestrzeni ekologicznej Gminy Nowy Duninów daje się w Gminie wyróżnić:

- od północy – szeroka dolina Wisły (Zbiornik Włocławski),

- następnie strefa osadnictwa z rolniczą przestrzenią produkcyjną,

- w części środkowej i południowej – zwarty obszar lasów.

Powstają tutaj również domki letniskowe. Walory krajoznawcze i niewielkie oddalenie 
od jeziora Białe, Lucieńskie i Skrzyneckie przyciągają turystów także do Lipianek czy Grodzisk. W miejsce gospodarstw rolnych powstają osiedla domków letniskowych. Dostępność komunikacyjna oraz niewielkie oddalenie od takich ośrodków miejskich jak: Płock, Gostynin, Włocławek mają ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju turystyki. 
To także zaplecze dla budownictwa jednorodzinnego.

Ośrodki Wypoczynkowe oraz domki letniskowe zlokalizowane są w kompleksie wsi Soczewka, Brwilno Dolne, Nowy Duninów, Karolewo i Lipianki.

## Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym oddziaływaniem

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe na terenie Gminy Nowy Duninów zgromadzone są w korytach rzek, cieków oraz otwartych zbiornikach powierzchniowych i stawach. Obszar Gminy należy 
do zlewni Wisły i jej dopływu Skrwy Lewej. W rejonie Nowego Duninowa do Wisły uchodzi ciek. W dolnym biegu tego cieku poprzez budowę piętrzeń utworzono szereg zbiorników retencyjnych. Część z nich to dawne stawy rybne położone w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Duninowie (w chwili obecnej stawy suche). Poziom wód powierzchniowych na tym obszarze zależy w znacznej mierze od stanów wody w Wiśle 
i intensywności opadów atmosferycznych. Rzeka Wisła na terenie Gminy stanowi fragment sztucznego spiętrzenia zwanego Zbiornikiem lub Jeziorem Włocławskim. Rzeka Skrwa Lewa na terenie Gminy ma ujście, poprzez Zbiornik Soczewka do Wisły. Źródła rzeki znajdują się w woj. łódzkim na południe od gminy Łanięta. Rzeka stanowi geograficzną granicę między Kujawami i Mazowszem. Przepływa przez Łanięta, Gostynin, Lucień, Soczewkę i Brwilno Dolne, w pobliżu którego wpada do Wisły. Rzeka płynie początkowo z zachodu na wschód, 
a następnie od 36 km rzeźbi wąwóz o stromych krawędziach, dochodzących nawet 
(pod Gostyninem) do 25 m. Poniżej Gostynina zatraca charakter rynny, płynie płytką doliną, wciętą w osady piaszczyste. Najważniejszym dopływem Skrwy Lewej jest rzeka Osetnica, której zlewnia stanowi ponad 30% całkowitej powierzchni odwadnianej przez Skrwę. Charakterystyczną cechą zlewni Skrwy Lewej jest fakt, iż dział wodny jest w wielu miejscach niepewny (mokradła) a poza tym, często poprzecinany przez bramy w dziale wód. 
W południowej części obszar zlewni ma charakter bifurkacyjny, gdyż odwadniany jest 
w dwóch kierunkach, ku północnemu zachodowi przez Osetnicę oraz ku południowemu wschodowi przez rzekę Przysowę ze zlewni Bzury.

Całkowita długość rzeki to 42,8 km, a średni spadek – 1,12%. Rzeka charakteryzuje się następującymi przepływami: SNQ – 0,380 m3/s, SSQ-1,42m3/s oraz SWQ – 6,93m3/s. Wielkości przepływów zostały określone na podstawie wodowskazu Klusek zlokalizowanego na Skrwie Lewej, zamykającego zlewnię o powierzchni 371,1 km2.

Zbiorniki wodne

Występujące na terenie Gminy Nowy Duninów zbiorniki wodne (Zbiornik Soczewka oraz część zbiornika Włocławskiego) są pochodzenia antropogenicznego. Spełniają one funkcję rekreacyjno – sportową oraz komunalną – zbiornik Włocławski.

Zbiornik Soczewka powstał w roku 1848 w wyniku wybudowania grobli przegradzających koryto Skrwy Lewej 1,5 km od ujścia do Wisły dla potrzeb istniejącej w tym czasie fabryki papieru.

Podstawowe parametry zbiornika:

- Powierzchnia zbiornika wynosi 38 ha,

- Pojemność użyteczna 1,196 mln m3,

- Długość maksymalna 3,6 km,

- Średnia głębokość 2,6 m,

Zbiornik posiada korzystne położenie na trasie Płock - Włocławek.

Obszar zlewni przyległej do zbiornika pokryty jest w całości lasem. W pobliżu zbiornika znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych.

Zbiornik Włocławski sztuczny zalew na środkowej Wiśle, powstały w 1970 r. ze spiętrzenia wód na zaporze wodnej we Włocławku. Stanowi największy pod względem powierzchni (70,2 km2) i drugi co do pojemności (408 mln m3) zbiornik zaporowy w Polsce. Jest 
to zbiornik dolinny, średniej wielkości. Akwen o długości 57 km, szerokości 500-2500 m obejmuje dawne koryto wielkiej wody wraz z niskimi poziomami tarasowymi. Średnia głębokość zbiornika wynosi 5,5 m, a maksymalna 13 m. Roczne wahania stanów wody 
w zbiorniku nie przekraczają 1 m. Charakteryzuje się on dużym stopniem przepływowości. Czas wymiany wody przy średnim dopływie wynosi 4,5 doby. Mała pojemność użytkowa zbiornika 13,5% ogranicza jego funkcję retencyjną. Cechy morfologii czaszy zbiornika 
i szybka wymiana wody wpływają na polimiktyczny stopień mieszania jego wód. Zbiornik jest głównym źródłem poboru wody powierzchniowej dla miasta Płocka dla celów przemysłowych i komunalnych. Pełni równocześnie rolę głównego odbiornika ścieków.

Jaz żelbetowy na rzece Skrwie w Soczewce jest podstawowym urządzeniem hydrotechnicznym regulującym czołową gospodarkę wodną na jeziorze Soczewka, 
w zakresie: zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Soczewka, retencjonowania wody, rekreacji, rybactwa i energetyki. Główne parametry charakterystyczne jazu są następujące: światło B = 3 x 2 = 6m, piętrzenie H- 1,6 m – przy pomocy trzech klap stalowych uchylnych, napęd ręczny, max PP – 65,75 m n.p.m., średni przepływ Q + 1,78 m3/s, nienaruszalny przepływ biologiczny 0,28 m3/s.

Mała Elektrownia Wodna (MEW) w Soczewce została wybudowana staraniem własnym prywatnego właściciela. Główne obiekty hydrotechniczne MEW to ujęcie wody z jeziora Soczewka, kanał otwarty obwałowany obustronne, turbiny i generatory prądu, kanał odprowadzający wodę z elektrowni (kanał zrzutowy). Docelowe piętrzenie wody w kanale doprowadzającym wodę do elektrowni o rzędnej lustra statycznego wody wynosi 65,25 m n.p.m.

Na terenie Gminy występują również stawy hodowlane w miejscowości Popłacin, Karolewo oraz Wola Brwileńska.

Stan wód powierzchniowych

Ogólnie zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest wynikiem oddziaływania różnych czynników antropogenicznych takich jak: urbanizacja, rolnictwo, uprzemysłowienie.

Do głównych przyczyn zagrożenia zasobów i jakości wód na terenie Gminy Nowy Duninów należy zaliczyć:

- emisję ścieków ze źródeł przemysłowych i komunalnych,

- odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych,

- niekontrolowane odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej,

- niewystarczające skanalizowanie Gminy,

- niewłaściwy sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi,

- spływ powierzchniowy biogenów z pól i niewłaściwe składowanie nawozów naturalnych,

- lokalne podtopienia użytków rolniczych.

Na jakość wód wyraźny wpływ wywiera gospodarka ściekowa. W 2011 r. z terenu Gminy 
do wód powierzchniowych i ziemi odprowadzono łącznie 46 dam3, przy czym wszystkie ścieki poddano procesowi oczyszczania.

Istotnym źródłem presji na środowisko wodne jest niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich. Prowadzone na szeroką skalę wodociągowanie wsi nie było zsynchronizowane 
z równoczesną budową sieci kanalizacyjnej, co w efekcie doprowadziło do powstania dużej ilości ścieków, które często w stanie surowym trafiają do odbiorników. Zgodnie z danymi UG Nowy Duninów w 2011 r. z oczyszczalni ścieków korzystało jedynie 612 osób, co stanowi ok. 16% ogółu ludności zamieszkującej Gminę Nowy Duninów.

Jednym z głównych problemów występujących na terenie Gminy Nowy Duninów, której główną funkcję stanowi rolnictwo są spływy powierzchniowe zanieczyszczeń, obciążone głównie związkami biogennymi (azotem i fosforem) właśnie pochodzenia rolniczego. Ponadto duże zagrożenie stanowi niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów sztucznych i organicznych, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.

Melioracje wodne szczegółowe polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Zagrożenie dla zasobów wód stanowi niewłaściwe użytkowanie melioracji wodnych, odprowadzanie nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników oraz niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami, jak np. dzikie wysypiska śmieci.

Badania monitoringowe wód powierzchniowych

Na terenie Gminy Nowy Duninów jakość wód powierzchniowych jest badana w ramach regionalnego monitoringu powierzchniowych wód płynących na Skrwie Lewej. Jeden 
z punktów monitoringowych opisywanej rzeki znajduje się na terenie Gminy Nowy Duninów – punkt pomiarowo – kontrolny Skrwa Lewa - Soczewka (most na drodze Płock – Włocławek). Punkt pomiarowy znajduje się w 1,3 kilometrze biegu rzeki. Ostatnie badania jakości wody w rzece pochodzą z 2010 r. W wodzie stwierdzono podwyższoną zawartość substancji biogennych w szczególności: azotu Kjeldahla. Pod względem potencjału ekologicznego stan rzeki oceniono na klasę III (stan/potencjał umiarkowany). Z kolei pod względem fizyko – chemicznym jakość wody oceniono poniżej stanu dobrego.

Jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Duninów okresowo kontroluje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku. W ten sposób przebadany został zbiornik w Soczewce. Próbki poddane badaniom pochodziły z dnia 08.06.2011 r. i pozyskane zostały z dwóch miejsc - na wysokości mola oraz na wysokości Ośrodka Wypoczynkowego „Soczewka 32”. Wyniki badań prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Wyniki badań bakteriologicznych wody w Zbiorniku Soczewka

Źródło: UG Nowy Duninów

Wody podziemne

Tabela 2 prezentuje zasoby wód podziemnych na terenie Gminy.

Tabela 2. Zasoby wód głównego użytkowego poziomu wodonośnego w Gminie

Źródło: POŚ w powiecie Płockim do 2010 r.

Mimo tego, że wielkość poboru wody w tabeli 2 ustalono jedynie dla większych użytkowników wód podziemnych – ujęć wodociągowych i większych zakładów, ustalony stopień wykorzystania zasobów uznać należy za miarodajny.

Badania monitoringowe wód podziemnych

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW).

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie MŚ z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód:

- klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości

oraz dwa stany chemiczne wód:

- stan dobry (klasy I, II i III),

- stan słaby (klasy IV i V)

Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia  wartości granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości granicznych oznaczonych w rozporządzeniu indeksem „H” wskaźników nieorganicznych: antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, fluorków, glinu, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu i srebra oraz wskaźników organicznych: adsorbowanych związków chloroorganicznych (AOX), benzo(a)pirenu, benzenu, lotnych węglowodorów aromatycznych (BTX), substancji ropopochodnych, pestycydów, tetrachloroetenu, trichloroetenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Na terenie Gminy Nowy Duninów nie ma punktu monitoringu jakości wód podziemnych. Najbliżej położony punkt monitoringu zlokalizowany jest w m. Wincentów (JCWPd 47) 
w gminie Łąck, który położony jest w odległości ok. 22 km od m. Nowy Duninów.

Stan jakości wody w Gminie Nowy Duninów będzie zbliżony do stanu określonego 
w wymienionym powyżej punkcie monitoringu, tj. miejscowości Wincentów (rysunek 5).

Rysunek 5. Jakość wód podziemnych w 2010 r. (Monitoring diagnostyczny PIG)

Źródło: Monitoring jakości wód poziemnych w województwie mazowieckim w 2010 r.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez Państwowy Instytut Geologiczny 
w 2010 r. woda z ujęcia w m. Wincentów zaliczona została do klasy III, czyli jest to woda 
o dobrym stanie chemicznym. Dla porównania w 2007 r. woda pobrana z tego samego ujęcia zaliczona została do klasy II, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich trzech lat nastąpiło pogorszenie jakości wody.

Woda pitna

Nad jakością wody pitnej na terenie Gminy Nowy Duninów pieczę sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Płocku, która okresowo pobiera próbki do badań. Wyniki badań z dnia 05.03.2011 prezentują tabele 3 i 4. Próbka wody poddana badaniom pochodziła z SUW w Nowym Duninowie. Wyniki badań dotyczą wody po uzdatnieniu.

Tabela 3. Wyniki badań fizykochemicznych

Źródło: UG Nowy Duninów

Wyniki badań fizykochemicznych zaprezentowane w tabeli 3 wskazują, że woda spełnia odpowiednie normy dla wody przeznaczonej do spożycia. Wszystkie badane wskaźniki mieszczą się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.

Tabela 4. Wyniki badań mikrobiologicznych

Źródło: UG Nowy Duninów

Dane zawarte w tabeli 4 wskazują z kolei, żre woda pobrana do badań jest wolna od bakterii 
z grupy coli. Oznacza to, że jest ona zdatna do spożycia przez ludzi.

### Powietrze

Powietrze atmosferyczne należy do najważniejszych chronionych komponentów środowiska przyrodniczego. Obowiązujące regulacje prawne odnoszą się przede wszystkim do jego jakości oraz kontroli emisji w postaci pozwoleń na emisję gazów i pyłów. Ze względu 
na porozumienia międzynarodowe, ochrona powietrza atmosferycznego obejmuje również warstwę ozonową i klimat.

W polskim prawie środowiskowym zakres i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego są określane głównie w ustawie Prawo ochrony środowiska. Przepisy te dotyczą ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, wydawania pozwoleń, opłat i kar administracyjnych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

W efekcie ramy prawne ochrony powietrza atmosferycznego w Polsce wyznaczają następujące akty:

  - Z zakresu prawa krajowego:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowisku i towarzyszące jej rozporządzenia,

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową.

  - Z zakresu prawa wspólnotowego:

- Dyrektywa 96/62/WE z 1996 roku w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza wraz z dyrektywami córkami,

- Dyrektywa 2001/81/WE z 2001 roku w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza,

- Dyrektywa 1999/13/WE z 1999 roku w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych,

- Dyrektywa 94/63/WE z 1994 roku w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw,

- Dyrektywa 2001/80/WE z 2001 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania,

- Dyrektywa 2003/87/WE z 2003 roku ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,

- Dyrektywy dotyczące zawartości określonych substancji w paliwach,

- Dyrektywa IPPC (96/61/WE),

- Rozporządzenie wspólnotowe 2037/2000 z 2000 roku w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

  - Z zakresu prawa międzynarodowego:

- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 roku,

- Protokół do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza 
na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości 
w Europie (EMEP) z 1984 roku,

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 roku,

- Protokół z Kioto z 1997 roku,

- Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej z 1985 roku,

- Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową z 1987 roku.

Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które w ustawie – Prawo ochrony środowiska zostało zdefiniowane jako emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska (art. 3 pkt 49 u.p.o.ś.).

Postępująca urbanizacja przyczynia się do wzrostu liczby źródeł emisji zanieczyszczeń. Badania jakości powietrza potwierdzają, iż emisja antropogeniczna jest głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim.

Najczęściej stosowaną klasyfikacją źródeł emisji jest następujący podział:

- źródła punktowe związane z energetycznym spalaniem paliw i procesami technologicznymi w zakładach przemysłowych,

- źródła liniowe związane z komunikacją,

- źródła powierzchniowe niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej 
i technologicznej.

Emisja punktowa

Punktowe źródła mają istotny wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi głównie z dużych zakładów przemysłowych emitujących pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie.

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza w powiecie płockim jest energetyka zawodowa oraz reprezentujący przemysł rafineryjno-petrochemiczny Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku. Natomiast na terenie Gminy Nowy Duninów, źródłem emisji punktowej są: Przedsiębiorstwo Przerobu drewna SECO M. Zajdel W. Lewandowicz oraz Urząd Gminy Nowy Duninów, zobowiązane m.in. do składania raportów o emisjach zanieczyszczeń. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek składania przez podmioty, korzystające ze środowiska, rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Ustawowy obowiązek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy wszystkich korzystających ze środowiska.

Emisja liniowa

W ostatnich latach istotnie wzrosła dostępność pojazdów, praktycznie dla każdej grupy społecznej. Wynika to nie tylko z poprawy stopy życiowej w Polsce, ale także możliwości zakupu tanich, używanych pojazdów z zagranicy, których stan techniczny niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym, praktycznie każda rodzina posiada już co najmniej jeden samochód. Jednocześnie w ostatnich latach spadł wskaźnik osób podróżujących jednym samochodem, co wiąże się nie tylko ze wzrostem kosztów podróży, ale i wyższą emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. Do zmiany tej niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza z punktu wwodzenia środowiska naturalnego, mogą przyczynić się wzrastające ceny paliw, które najprawdopodobniej zmuszą część społeczeństwa do zmiany nawyków na bardziej ekonomiczne. Nie bez znaczenia są też kampanie społeczne o tematyce ekologicznej, zachęcające do korzystania z komunikacji publicznej. Jednak na terenie analizowanej Gminy Nowy Duninów dostęp do komunikacji publicznej ograniczony jest wyłącznie do autobusów PKS, a wiejski charakter Gminy i związane z tym duże rozproszenie zabudowy na niektórych obszarach Gminy powoduje, że korzystanie z samochodu jest nieuniknione. Mimo wszystko, działania proekologiczne w tym zakresie prowadzone 
na terenie Gminy mogą skupiać się na propagowaniu ekonomicznego podróżowania samochodem (zorganizowanie dojazdów przy maksymalnym wykorzystaniu liczby miejsc 
w pojeździe, co zmniejsza koszty podróży i jednocześnie ogranicza emisję zanieczyszczeń 
na skutek mniejszej ilości spalonego paliwa) lub jeśli to tylko możliwe, zastąpienie 
go rowerem, co wpływa nie tylko na środowisko ale i stan zdrowia mieszkańców.

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest zależny od natężenia ruchu 
na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Wielkość emisji ze źródeł komunikacyjnych zależna jest od ilości i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak również 
od procesów związanych ze zużyciem opon, hamulców a także ścierania nawierzchni dróg. Emisję związaną z ww. procesami zalicza się do tzw. emisji pozaspalinowej. Dodatkowy wpływ na wielkość emisji pyłu PM10 ma tzw. emisja wtórna (z unoszenia) pyłu PM10 
z nawierzchni dróg.

System komunikacyjny ma istotny wpływ na stan jakości powietrza głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.

W Gminie Nowy Duninów największa emisja liniowa występuje w obrębie dróg powiatowych nr 2970W, 2971W, 1450W oraz 2972W ze względu na duże natężenie ruchu.

Pomimo iż sieć dróg na terenie Gminy jest stale modernizowana i przebudowywana, to jednak ciągły wzrost ruchu samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego dróg, 
a co za tym idzie zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost ilości zanieczyszczeń 
w powietrzu.

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych warto kontynuować działania polegające na poprawie stanu technicznego dróg już istniejących (w tym również likwidacja nieutwardzonych poboczy). Dodatkowym istotnym elementem przyczyniającym się 
do zmniejszenia emisji wtórnej z dróg, powinno być utrzymanie ulic w czystości, które korzystnie wpływa na zmniejszenie unosu pyłu z dróg również w okresie bezopadowym.

Emisja powierzchniowa

Źródłem emisji powierzchniowej, pochodzącej z sektora bytowego, są lokalne kotłownie 
i paleniska domowe. Mieszkańcy Gminy ogrzewają swoje domy głównie węglem, 
co przyczynia się do wysokiej emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, sadzy oraz tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Coraz wyższe ceny paliw opałowych przyczyniają się z kolei do poszukiwania różnego rodzaju oszczędności. Z tego powodu część mieszkańców spala w swoich piecach różnego rodzaju odpady, emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń. Praktyka ta jest w dalszym ciągu powszechna dla obszarów wiejskich. Innym sposobem poszukiwania oszczędności jest wykorzystanie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, odnawialnych źródeł energii. Montaż tego typu urządzeń wiąże się z dość wysokimi nakładami na etapie inwestycyjnym, natomiast w fazie eksploatacji wymaga ponoszenia znacznie niższych kosztów, niż w przypadku powszechnie stosowanych źródeł ciepła opalanych węglem, olejem czy gazem. Ze względu na coraz atrakcyjniejsze ceny urządzeń grzewczych bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz dodatkowo możliwość współfinansowania takiej inwestycji np. z WFOŚiGW oraz funduszy Unii Europejskiej, Gmina będzie podejmowała działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do wyposażenia budynków mieszkalnych w urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach energii. Ponadto w ekologiczne instalacje grzewcze wyposażane będą stopniowo budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy. Obecnie instalacja solarna funkcjonuje wyłącznie w Szkole Podstawowej w Soczewce.

Sposobem ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy jest także termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, których przegrody zewnętrzne nie spełniają warunków technicznych w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów lub stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wiążą się 
z istotnym ograniczeniem zapotrzebowania budynku na ciepło, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w ilości spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszczeń.

Występująca na danym terenie struktura paliwowa wśród korzystających z indywidualnych źródeł ciepła jest bardzo istotna ze względu na jakość powietrza.  Praktyka stosowana w całej Polsce wskazuje, iż w domowych kotłowniach nie tylko spalane są ww. paliwa ale również odpady, takie jak.: plastik, guma itp. Zjawisko to powoduje zwiększone zanieczyszczenie powietrza szczególnie w okresie grzewczym, a toksyczne związki uwalniane do atmosfery podczas spalania paliw jak i odpadów mają fatalny wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Eksploatacja domowych pieców grzewczych odbywa się w ramach tzw. powszechnego korzystania ze środowiska i w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska nie wymaga uzyskania pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. W przypadku sektora bytowo-komunalnego nie ma opracowanych skutecznych i ekonomicznie zasadnych metod redukcji zanieczyszczeń poprzez urządzenia ochronne. Brak podstaw prawnych 
do zarządzenia wymiany starych, niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych przez osoby fizyczne jest poważną barierą do podjęcia działań zmierzających 
do ograniczenia ich oddziaływania na jakość powietrza. Dlatego też podejmowane działania powinny być w pierwszej kolejności skierowane na większe uświadomienie społeczeństwa 
i propagowanie szerszego wykorzystania paliw niskoemisyjnych, bardziej przyjaznych środowisku, których wykorzystanie przyczyni się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji, jak również wyeliminuje spalanie odpadów.

Tabela 5. Zestawienie emisji ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych na terenie powiatu płockiego w 2010 r.

| Wyszczególnienie | Jedn. | CO | NOx | SO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych | Mg/km2 | 2,951 – 3,810 | 0,240 – 0,470 | 0,666 – 0,930 | 1,491 – 1,810 |
| Emisja ze źródeł punktowych | Mg/km2 | 0,007 – 0,143 | 0,010 – 0,130 | 0,001 – 0,125 | 0,0003 – 0,006 |
| Emisja ze źródeł powierzchniowych | Mg/km2 | 1,651 – 2,305 | 0,271 – 0,335 | 0,511 – 0,625 | 1,196 – 1,450 |
| Emisja ze źródeł liniowych | Mg/km2 | 0,956 – 1,675 | 0,362 – 0,590 | 0,002 | 0,145 – 0,220 |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie Mazowie. Raport za rok 2010.”

Najważniejsze problemy w zakresie jakości powietrza, zidentyfikowane na terenie województwa mazowieckiego:

- wzrost emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych komunikacyjnych;

- wzrost emisji pyłu zawieszonego PM10, SO2 i CO2;

- bardzo niski udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym.

Problemy te, pomimo iż zostały sformułowane dla województwa, można odnieść także 
do Gminy Nowy Duninów.

W wyniku spalania paliw naturalnych, oprócz ciepła, powstają również gazy spalinowe oraz – w przypadku paliw stałych – popioły i żużle. Skład spalin jest różny w zależności od rodzaju paliwa oraz samego procesu spalania, który wbrew pozorom jest procesem skomplikowanym, zależnym od temperatury, stosunku do ilości paliwa, rodzaju palnika lub paleniska i wielu innych czynników.

Głównym składnikiem spalin powstających przy spalaniu paliw stałych jest ditlenek węgla (CO2), w mniejszych ilościach ditlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), para wodna (H2O), sadza i pył. W przypadku paliw ciekłych i gazowych udział pary wodnej w spalinach jest większy i porównywalny z ilością CO2, natomiast nie ma w nich pyłu, 
a w przypadku gazu ziemnego – SO2. Niektóre gatunki ropy naftowej także nie posiadają związków siarki.

W spalinach pochodzących z paliw ciekłych i gazowych również występują, choć 
w mniejszych ilościach, tlenki azotu i sadza, gdyż ich obecność jest związana raczej z samym procesem spalania niż z rodzajem paliwa.

- Tlenki węgla

Z punku widzenia ochrony środowiska rozróżnia się dwa rodzaje dwutlenków węgla: przyjazny dla środowiska - o krótkim (trwającym od 1 roku do kilkudziesięciu lat) obiegu w przyrodzie, który powstaje w procesach utleniania biomasy (drewna, słomy, biopaliw i biomasy) i nieprzyjazny, który jest produktem spalania paliw nieodnawialnych (węgla, ropy, gazu), a cykl jego obiegu określa się w milionach lat.

- Tlenki siarki

Głównym źródłem emisji SO2 jest energetyka – 90%, natomiast za pozostałe 10% emisji odpowiada przemysł i komunikacja. Dwutlenek siarki, jako taki nie szkodzi środowisku, jednak w obecności ozonu – O3, który powstaje podczas wyładowań atmosferycznych, przekształca się w bardzo niebezpieczny dla środowiska SO3, który łączy się w chmurach z parą wodną i spada na ziemię w postaci kwaśnego deszczu.

- Związki organiczne

Związki organiczne w spalinach to głownie węglowodory alifatyczne (parafiny), które są praktycznie obojętne dla środowiska, oraz policykliczne węglowodory aromatyczne (wielopierścieniowe), które alergizują, podrażniają błony śluzowe, a nawet mogą wywoływać nowotwory. Najbardziej znany z tych związków do benzo[a]piren (BaP), który jest związkiem silnie rakotwórczym.

Przyczyną powstawania tych węglowodorów jest niepełne spalanie paliw przy zbyt małej ilości powietrza, termiczny rozkład paliwa (piroliza) również wobec braku tlenu, a także gwałtowne schładzanie płomienia na skutek nierównomiernego spalania, rozruchu urządzenia lub spalania paliw w nieodpowiednich kotłach, palnikach 
lub silnikach.

- Sadza

Głównym składnikiem sadzy, która tworzy ze spalinami lub powietrzem aerozol nazywany dymem, jest węgiel bezpostaciowy. Sadza zawiera także węglowodory. Ponieważ z węglowodorów aromatycznych sadza powstaje łatwiej niż z alifatycznych, więc to one są drugim składnikiem sadzy. Należy zatem przypuszczać, że sadza może mieć, podobnie jak i węglowodory aromatyczne, działanie rakotwórcze.

- Pyły

Pyły i popioły to stałe składniki mineralne, które pozostają po spaleniu paliw. Popiół 
i sadza stanowią główne składniki dymu, którego cząsteczki o rozmiarach nieprzekraczających 0,1 μm mają bardzo dobrze rozwiniętą powierzchnię, dzięki której adsorbują lotne toksyczne składniki spalin i dlatego są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także dla roślin.

Najważniejsze negatywne skutki oddziaływania produktów spalania paliw nieodnawialnych, głownie węgla kamiennego i brunatnego, to pogłębienie się efektu cieplarnianego oraz powiększanie się stref występowania smogu. Kwaśny smog, zwany londyńskim, na skutek inwersji aerozolu, składającego się z tlenków siarki i pyłu ze spalonego węgla oraz mgły, zamiast unosić się jako cieplejszy od powietrza, opada na miasto i zatruwa jego mieszkańców. Wraz z rozwojem motoryzacji i komunikacji miejskiej, oprócz smogu londyńskiego, pojawił się nowy rodzaj smogu, zwany fotochemicznym, który atakuje w upalne lata. Smog ten zawiera, oprócz tlenków siarki i pyłów, także: tlenki azotu, związki organiczne, np. aldehydy, ketony, azotany i nadtlenki organiczne oraz ozon. W efekcie zamkniętego cyklu ponad 200 reakcji chemicznych, efekt smogu fotochemicznego pogłębia się, a jego produkty nie są obojętne dla środowiska. Wolne rodniki działają rakotwórczo, a ozon, który w stratosferze chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, w dolnych warstwach atmosfery jest równie niebezpieczny dla organizmów żywych jak związki rakotwórcze.

Negatywne oddziaływanie energetyki konwencjonalnej na środowisko obejmuje ponadto:

- zakwaszenie atmosfery tlenkami siarki i azotu, wskutek czego giną lasy, zamiera życie w rzekach i jeziorach,

- brak tlenu w środowisku morskim, co jest następstwem emisji tlenków azotu, zaburza równowagę pokarmową w morzu ze szkodą dla żyjących w nim organizmów roślinnych i zwierzęcych,

- zanieczyszczenie wód zaskórnych metalami ciężkimi wymywanymi z nieprawidłowo składowanych popiołów i żużli, a także produktami ubocznymi powstającymi podczas oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi.

Skażenie wody, ziemi i powietrza, wpływa na tempo wzrostu zachorowań i zaburzeń genetycznych wśród ludności zamieszkującej regiony o silnie rozwiniętym przemyśle. Obserwowana jest także wzmożona korozja konstrukcji żelbetonowych oraz coraz szybciej postępujące niszczenie dorobku kultury materialnej. W rejonach silnie uprzemysłowionych zamierają również lasy, zwłaszcza iglaste. (Źródło: „Proekologiczne odnawialne źródła energii” W. M. Lewandowski, Warszawa 2007).

Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń powietrza są groźniejsze od zanieczyszczeń wód czy gleb, ze względu na niedająca się kontrolować łatwość rozprzestrzeniania.

Stan powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. W rozumieniu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska, przygotowywanych w związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
i czystszego powietrza dla Europy przyjmuje się, że od stycznia 2010 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

- miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

W województwie mazowieckim Roczną ocenę jakości powietrza za 2010 r. wykonano 
w 4 strefach: aglomeracji warszawskiej, mieście Radom, mieście Płock i w strefie mazowieckiej, do której zakwalifikowano powiat płocki.

Celem przeprowadzenia rocznej oceny jest:

- klasyfikacja stref w oparciu o obowiązujące na dany rok kryteria,

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń,

- wskazanie wartości i obszarów przekroczeń wartości kryterialnych,

- wskazanie potrzeb w zakresie niezbędnej modernizacji systemu monitoringu powietrza.

Ocenę jakości powietrza wykonano w czterech strefach województwa według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia dla: benzenu C6H6, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO, ozonu O3, pyłu zawieszonego PM2.5, pyłu zawieszonego PM10, arsenu w pyle As(PM10), kadmu w pyle Cd(PM10), niklu w pyle Ni(PM10), ołowiu w pyle Pb(PM10), benzo/a/pirenu w pyle B/a/P(PM10) oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w strefie mazowieckiej dla: dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx, ozonu O3 określonego współczynnikiem AOT40.

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), docelowego 
i celu długoterminowego określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281) oraz w dyrektywie 2008/50/WE – CAFE.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 
o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych.

oraz dla ozonu

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Na terenie powiatu płockiego zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe:

- w Trzepowie (krajowy kod stacji MzPlockPKN1) oraz

- w Maszewie (krajowy kod stacji MzPlockPKN2).

Tabela 6. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 | As | Cd | Ni | BaP | PM2,5 |
| Strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | B |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie Mazowieckim. Raport za rok 2010.”

Z danych zestawionych w tabeli 6 wynika, iż poziomy stężeń pyłu PM10 oraz benzo(a)piranu kształtowały się powyżej poziomu dopuszczalnego, co zadecydowało o klasyfikacji wynikowej C dla tych zanieczyszczeń. Najwyższe stężenia BaP zanotowano na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania budynków jest dominująca. W sezonie grzewczym wielkości stężeń BaP były bardzo wysokie, natomiast w okresie letnim niskie.

Z kolei stężenia pyłu PM2,5 na terenie strefy mazowieckiej przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, w związku z czym klasą wynikową jest w tym przypadku klasa B. Natomiast stężenia pozostałych zanieczyszczeń tj. SO2, NO2, C6H6, CO, O3, oraz metali: Pb, Cd, Ni, As nie przekraczały wartości dopuszczalnych, dlatego tez klasą wynikową dla wymienionych zanieczyszczeń jest klasa A.

### Hałas

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki 
w danym miejscu i czasie. Jest zanieczyszczeniem  środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością występowania.

Skutki oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka i środowisko naturalne są bardzo dotkliwe.

- Społeczne i zdrowotne skutki oddziaływania hałasu i wibracji wyrażają się:

- szkodliwym działaniem na zdrowie ludności,

- obniżeniem sprawności i chęci działania oraz wydajności pracy,

- negatywnym wpływem na możliwość komunikowania się,

- utrudnianiem odbioru sygnałów optycznych,

- obniżeniem sprawności nauczania,

- powodowaniem lokalnych napięć i kłótni między ludźmi,

- zwiększeniem negatywnych uwarunkowań w pracy i komunikacji, powodujących wypadki,

- rosnącymi liczbami zachorowań na głuchotę zawodową i chorobę wibracyjną.

- Hałas i wibracje powodują pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego, 
a w konsekwencji:

- utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza,

- zmniejszenie (lub utratę) wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych,

- zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt i inne).

- Hałas i wibracje powodują również ujemne skutki gospodarcze, takie jak:

- szybsze zużywanie się środków produkcji i transportu,

- pogorszenie jakości i przydatności terenów zagrożonych nadmiernym hałasem oraz zmniejszenie przydatności obiektów położonych na tych terenach,

- absencję chorobową spowodowaną hałasem i wibracjami, z czym są związane koszty leczenia, przechodzenia na renty inwalidzkie, utrata pracowników,

- pogorszenie jakości wyrobów (niezawodności, trwałości),

- utrudnienia w eksporcie wyrobów nie spełniających światowych wymagań ochrony przed hałasem i wibracjami.

Hałas pochodzenia antropogenicznego, dzieli się w zależności od sposobu powstawania, 
na hałas komunikacyjny i przemysłowy.

- Hałas przemysłowy jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz 
i na zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej charakter ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są zakłady przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze.

- Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego 
i drogowego. Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras komunikacyjnych. Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, zwłaszcza pojazdów samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego ruchu tranzytowego (towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej.

Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach regionalnych międzywojewódzkich nie są realizowane. Sieci regionalne wojewódzkie obejmują badania wykonywane w zależności od potrzeb w miejscach o szczególnym zagrożeniu i obejmują pomiary hałasu emitowanego z dróg krajowych i wojewódzkich. Sieci lokalne obejmują pomiarami źródła przemysłowe i komunikacyjne.

Na terenie Gminy Nowy Duninów nie był badany klimat akustyczny.

Hałas przemysłowy

Ze względu na brak większych zakładów przemysłowych można uznać, że poziom hałasu przemysłowego na terenie Gminy ma marginalne znaczenie. Ewentualne zwiększenie jego poziomu może występować w sąsiedztwie niektórych zakładów rzemieślniczych 
i usługowych. Do takich zakładów należą m.in. warsztaty mechaniki pojazdowej, młynarskie, blacharskie i stolarskie. Hałas pochodzący z tych źródeł stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym i dotyczy terenów zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Przyczynę wzrostu uciążliwości hałasu przemysłowego na terenie Gminy Nowy Duninów stanowi rozbudowa zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie tych terenów.

Hałas komunikacyjny

Na terenie Gminy Nowy Duninów źródłem tego rodzaju hałasu jest komunikacja drogowa. Największa uciążliwość hałasu obserwowana jest na obszarach położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych (droga krajowa Nr 62 relacji Włocławek – Nowy Duninów – Płock oraz droga wojewódzka nr 573 Nowy Duninów – Gostynin, drogi dojazdowe do ośrodków wypoczynkowych). Dodatkowo należy się spodziewać, że w najbliższych latach natężenie ruchu kołowego (w tym maszyn rolniczych) będzie wzrastać, co przyczyni się do zwiększenia natężenia hałasu w sąsiedztwie tych szlaków.

### Promieniowanie elektromagnetyczne

W aktualnym stanie prawnym można wyróżnić promieniowanie:

- jonizujące, występujące w wyniku użytkowania substancji promieniotwórczych 
w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, przed którym ochrona unormowana jest w ustawie z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,

- niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, związane ze zmianami pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez źródła energetyczne 
i radiokomunikacyjne, przed którym ochronę reguluje ustawa – Prawo ochrony środowiska, w dziale VI pod nazwą „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi”.

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych (PEM) zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych źródeł, jakimi są np.: Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Natomiast sztuczne pola elektromagnetyczne zaczęły pojawiać się w środowisku ponad sto lat temu i były związane 
z techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie elektromagnetyczne występuje wszędzie. Do najważniejszych źródeł promieniowania należą:

- stacje i linie energetyczne,

- nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB-radio i radiostacje amatorskie,

- stacje bazowe telefonii komórkowej,

- wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji,

- urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe itp.

Zgodnie z art. 3 pkt 18 u.p.o.ś przez pola elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.

Zgodnie z Ustawą, celem regulacji dotyczących pól elektromagnetycznych jest: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej lub na poziomie dopuszczalnych wartości, 
a w przypadku, gdy normy są przekroczone, zmniejszenie emisji pól do poziomu dopuszczalnego. Wartości dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), podając je osobno dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dla miejsc dostępnych dla ludzi, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Owe dopuszczalne wartości są zgodne z rekomendacjami Rady Europy oraz zaleceniami międzynarodowych organizacji zajmujących się kwestiami ochrony przed promieniowaniem.

W zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla człowieka istotne są mikrofale, radiofale i fale o bardzo niskiej częstotliwości (VLF), a także fale o ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW). Ważna cechą pól elektromagnetycznych jest to, że ich natężenie spada wraz z rosnąca odległością od źródła, które je wytwarza.

Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg procesów życiowych. Może powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Obecnie prowadzone są także badania nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów u człowieka. Na terenie Gminy Nowy Duninów nie są prowadzone badania monitorujące pola elektromagnetyczne, z wyjątkiem pomiarów kontrolnych np. przed oddaniem do użytkowania nowych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – Dz. U. 2002 Nr 217 poz. 1833).

- Sieci i urządzenia wysokiego, średniego i niskiego napięcia

Na terenie Gminy Nowy Duninów znajdują się 3 główne punkty zasilania (GPZ) 
w miejscowościach: Gostynin, Radziwie i Góry.

Na koniec 2010 r. przez teren Gminy biegło 59,8 km linii o napięciu 15 kV oraz 73,1 km linii o napięciu 0,4 kV.

- Instalacje radiokomunikacyjne

Na terenie Gminy Nowy Duninów znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej 2G i 3G (E-GSM, GSM900, GSM1800, UMTS) oraz stacje wykorzystujące technologię CDMA, zaprezentowane w tabeli 7.

Tabela 7. Wykaz stacji BTS na terenie Gminy Nowy Duninów

| Nazwa operatora | Nr decyzji | Rodzaj decyzji | Data ważności | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska Telefonia Komórkowa „Centertel” | b.d. | b.d. | b.d. | Nowy Duninów Dz. ewid. nr 303/2 |
| Polkomtel S.A. | GSM900/1/0814/1/07 | P | 30.06.2017 | Wola Brwileńska |

Źródło: Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stan na sierpień 2011 r.

### Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Zagrożenia naturalne

- Zagrożenie powodziowe

Do zagrożeń powodujących największe niebezpieczeństwo dla mieszkańców powiatu płockiego należą powodzie. Występują one w różnych porach roku. Powodowane są gwałtownym topnieniem śniegów, intensywnymi deszczami, zlodowaceniem rzek, krótkotrwałymi burzami oraz silnymi wiatrami. Duży wpływ na bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców powiatu ma wybudowanie na rzece Wiśle tylko jednego stopnia 
z projektowanej Kaskady Dolnej Wisły. W rejonie strefy cofkowej Zbiornika Włocławskiego odkładają się znaczne ilości rumoszu naniesionego przez wody Wisły z jej górnego biegu, 
co uniemożliwia wykonanie prawidłowej regulacji koryta rzeki. Największe zagrożenie powodziowe występuje w okresie zimowo-wiosennym, gdy korytem rzeki płynie kra lodowa. Wówczas na Zbiorniku Włocławskim powstają trudne do likwidacji zatory lodowo - śryżowe oraz następuje blokowanie swobodnego spływu wody.

Gmina Nowy Duninów jest jednym z obszarów usytuowanych na lewym brzegu Wisły, najbardziej zagrożonych powodzią, w przypadku uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.

Potencjalnym źródłem zagrożenia powodziowego jest także Skrwa Lewa przepływająca przez obszar Gminy.

- Susze

W przypadku analizowanego obszaru zjawisko suszy występuje sporadycznie i z reguły nie stanowi nadmiernego zagrożenia dla zdrowia i życia, jednak w szczególnych przypadkach może być przyczyną strat materialnych, głównie na obszarach rolnych, związanych 
z działalnością człowieka.

- Pożary

Skutkiem długotrwałej suszy mogą być również pożary lasów. Występujące na terenie Gminy Nowy Duninów lasy posiadają I klasę zagrożenia pożarowego.

Oprócz suszy przyczynami pożarów lasów mogą być: uderzenia piorunów, podpalenia, sabotaż, zaprószenie ognia.

Pomimo iż największe zagrożenie na terenie powiatu płockiego w zakresie pożarowo-wybuchowym stwarzają zakłady przemysłowe: PKN ORLEN S.A. w Płocku, Baza Surowcowa PERN oraz inne zakłady, na terenie Gminy Nowy Duninów ryzyko z tego tytułu jest niewielkie.

- Osuwiska

Pomimo iż na terenie powiatu płockiego zidentyfikowano osuwiska, których zasięg oddziaływania jest bardzo ograniczony, zjawiska te nie występują bezpośrednio na terenie wiejskiej Gminy Nowy Duninów.

Ruchy masowe ziemi stanowią w niektórych przypadkach zagrożenie dla obiektów budowlanych posadowionych na uruchomionej powierzchni oraz zagrożenie dla życia 
i zdrowia.

- Huragany, gradobicia i oblodzenia

Prawdopodobieństwo powstania na terenie powiatu płockiego, a więc i Gminy Nowy Duninów huraganów czy przejścia trąb powietrznych jest niewielkie. Nie można ich jednak wykluczyć. Bardziej prawdopodobne są silne wichury, których prędkość dochodzi do ponad 100 km/h. Trudno jest określić obszary zagrożeń związanych z silnymi wiatrami, dlatego ważne jest możliwie wczesne podjęcie działań profilaktycznych oraz poinformowanie społeczeństwa o istniejącym zagrożeniu.

Z kolei intensywne, trwające do kilku dni, opady deszczu wiążą się z zagrożeniem powodziowym oraz katastrofalnymi zatopieniami. Deszcze przechodzące w deszcz 
ze śniegiem powodują niebezpieczną gołoledź a osiadając na drzewach i infrastrukturze technicznej nadmiernie je obciążają i niejednokrotnie niszczą, powodując m.in. utrudnienia 
w komunikacji oraz awarie linii energetycznych, co paraliżuje pracę zakładów przemysłowych oraz znacznie utrudnia codzienne życie mieszkańców.

Gradobicia, czyli intensywne opady gradu, występujące najczęściej z burzami, są zjawiskiem coraz częstszym w okresie letnim, powodując dotkliwe zniszczenia polonów i mienia.

- Trzęsienia ziemi

Na obszarze Gminy Nowy Duninów trzęsienia ziemi nie występują.

- Inne zagrożenia naturalne

Inne zagrożenia naturalne występujące na terenie Gminy mogą być związane z:

- utrzymaniem sanitarnym wód, w tym kąpielisk,

- występowaniem w okresie zimowym zjawiska „przyduchy”, czyli braku tlenu 
w wodzie, co może powodować masowe ginięcie ryb,

- występowaniem w upalne dni braku dostatecznej zawartości tlenu w wodzie, co może wyrządzić szkody w rybostanie oraz doprowadzić do wyłączenia kąpieliska 
z użytkowania.

Poważne awarie

Zagadnienia związane z poważnymi awariami zostały uregulowane przede wszystkim 
w ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł IV „Poważne awarie”). Definicja ustawowa określa poważną awarię jako „zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych sytuacji, prowadząca do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem” (art. 3, ust. 23). Definicja ta jest zbieżna z Dyrektywą Seveso II (96/82/WE) oraz Konwencją z 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych.

- Awarie elektrowni jądrowych, gwałtowne pożary obiektów przemysłowych, ataki terrorystyczne

Na terenie Gminy Nowy Duninów nie funkcjonuje elektrownia jądrowa, jednak awaria elektrowni na Ukrainie, Słowacji i Węgrzech, opierających się na technologiach zbliżonych do tych, które były stosowane w Czarnobylu, potencjalnie może być przyczyną skażenia także obszaru Gminy Nowy Duninów. Podobne ryzyko dotyczy ataków terrorystycznych, które mogą skutkować skażeniem środowiska na znacznych obszarach.

Zakładem stwarzającym zagrożenie awarią przemysłową jest każdy zakład, na którego terenie znajdują się substancje niebezpieczne, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Ze względu na rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych zakłady dzielimy, zgodnie z art. 248, ust. 1 u.p.o.ś., na:

- zakłady o zwiększonym ryzyku – zakłady na których terenie znajdują się mniej niebezpieczne substancje lub ich ilość jest mniejsza,

- zakłady o dużym ryzyku.

Ryzyko awarii przemysłowej na terenie powiatu płockiego jest szczególnie wysokie, z racji centralnego usytuowania, a także z uwagi na rodzaj i wielkość przemysłu oraz transport materiałów niebezpiecznych. Na terenie powiatu i miasta Płocka funkcjonuje 5 zakładów 
o dużym ryzyku i 2 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do zakładów o dużym ryzyku oddziaływujących na teren gmin usytuowanych w obrębie powiatu płockiego, w tym oddziaływujących na obszar Gminy Nowy Duninów, należą:

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku,

- Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Baza Surowcowa w Miszewku Strzałkowskim k/Płocka,

- ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Płocku,

- ORLEN GAZ Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Płocku.

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 
z perspektywą do roku 2018, w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. oraz spółkach: Orlen Oil i Basell Orlen Polyolefins zagrożenie stwarzają substancje powstające 
i gromadzone, bądź używane w procesach produkcyjnych m.in.: siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, tlenek etylenu, benzyna, chlor, gazy płynne. Innego rodzaju zagrożenie stwarza Baza Surowcowa PERN w Miszewku Strzałkowskim, gdzie magazynowana jest surowa ropa naftowa, oraz eksploatacja rurociągów z surowcem i produktami finalnymi niosąca ryzyko powstania lokalnych zagrożeń polegających na wycieku produktów naftowych z uszkodzonych urządzeń rurociągowych lub zbiorników magazynowych.

Do zakładów o zwiększonym ryzyku należą:

- Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej „ZALGAZ” w Bronowie Zalesiu, gm. Stara Biała,

- ORLEN GAZ Sp. z o.o. Baza Gazu Płynnego w Płocku.

Przedsiębiorstwa te, z tytułu transportu materiałów niebezpiecznych, stwarzają także potencjalne zagrożenie dla ludności i środowiska w skali całego kraju.

- Transport substancji niebezpiecznych

Poważne zagrożenie w powiecie płockim i na terenie Gminy Nowy Duninów stanowi transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. Usytuowanie na terenie Gminy Nowy Duninów ważnych szlaków komunikacyjnych stanowi nie tylko potencjał rozwojowy Gminy, ale także zwiększa potencjalne możliwości wystąpienia zagrożeń związanych 
z transportem substancji niebezpiecznych. Decydującym dla skali zagrożeń jest bardzo intensywny ruch cystern z paliwami płynnymi od terminalu paliwowego w Trzepowie trasą Płock - Ciechanów do drogi Płock - Warszawa. Szczególnie niebezpieczne miejsca pod tym względem na terenie Gminy to: skrzyżowanie dróg w Nowym Duninowie 
i w Soczewce. W pobliżu tych skrzyżowań znajduje się zwarta zabudowa, centrum handlowe, szkoła, kościół. Wzdłuż tej trasy znajdują się miejscowości: Popłacin, Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Nowy Duninów, Karolewo, Nowa Wieś, 
a także kompleks leśny.

Brak na terenie Gminy parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne powoduje, że poza transportami chloru  inne pojazdy poruszają się po drogach i parkują 
w sposób niekontrolowany.

Wśród innych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie powiatu płockiego, a więc także Gminy Nowy Duninów, możemy wyróżnić: zagrożenia radiacyjne (skażenia promieniotwórcze), chemiczne (zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi i innymi substancjami chemicznymi), biologiczne: epidemie, epizootie (plagi zwierzęce), epifitozy (choroby populacji roślinnej), awarie urządzeń infrastruktury technicznej (gazowe, energetyczne, wodociągowe), terrorystyczne (z wykorzystaniem broni, bomb, materiałów wybuchowych, środków chemicznych oraz biologicznych).

### Ochrona przyrody i krajobrazu

Gmina Nowy Duninów charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi oraz krajoznawczymi. Na jej terenie znajduje się Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK), który utworzony został w 1979 roku.

Rysunek 6. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK)

Dużą atrakcją pod względem turystyczno-wypoczynkowym są również: Zbiornik Włocławski na Wiśle, szlak wodny Skrwy Lewej, jeziora, rozległe obszary leśne, dwa rezerwaty przyrody (rezerwat krajobrazowo – florystyczny „Jastrząbek” oraz rezerwat leśny „Kresy”) i zabytki historyczne.

Jastrząbek – rezerwat krajobrazowo – leśny, utworzony w 1988 r. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziornych usytuowanych w marginalnej strefie zlodowacenia bałtyckiego oraz ochrona czystych oligotroficznych jezior: Sendeńskiego i Jeziórko z otaczającymi je bagnami i wkraczającym na taflę wody płem torfowcowym. Rezerwat należy do Gminy Nowy Duninów, w jego obszarze, liczącym 463,2 ha, biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Lasy Łąckie: Soczewka – Sendeń - Łąck.

Kresy – rezerwat leśny, położony w Gminie Nowy Duninów. Utworzony w 1988 r. w celu ochrony naturalnych zbiorowisk oligotroficznych boru świeżego, mieszanego wilgotnego, bagiennego oraz fragmentu boru suchego. Ochronie podlega również torfowisko przejściowe „Mysadle” z interesującą florą hydrofitową. Powierzchnia rezerwatu wynosi 182,35 ha.

Rysunek 7. Obszary chronione na terenie Gminy Nowy Duninów

Źródło: Program małej retencji wodnej dla województwa mazowieckiego

Rysunek 8. Usytuowanie obszarów Natura 2000 na terenie powiatu płockiego

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

### Gleby

Na terenie Gminy Nowy Duninów występują gleby bielicowe, płowe i brunatne, 
a w miejscach starorzeczy i obniżeń terenu lokalnie zatapianych podczas okresów wiosennych dominują gleby mułowe i torfowe. Pod względem genetycznym są to gleby wytworzone 
z piasków i mułów rzecznych i z piasków luźnych różnej genezy. Gleby te tworzą głównie kompleks żytnio - łubinowy i leśny, a także w niewielkim procencie kompleks pszenny bardzo dobry.

Rysunek 9. Kompleksy rolniczej przydatności gleb na terenie Gminy

Źródło: Mapa opracowana przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Tabela 8. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych

Źródło: Dane UG Nowy Duninów

Tabela 9. Klasy bonitacyjne łąk i pastwisk

Źródło: Dane UG Nowy Duninów

Na stan gleb na terenie Gminy Nowy Duninów wywiera wpływ szereg czynników, które można zaklasyfikować do dwóch grup:

- czynniki naturalne, do których należy erozja gleb. Zagrożenie erozją występuje jedynie na terenach umiejscowionych wzdłuż doliny Wisły, co dotyczy również Gminy Nowy Duninów.

- działalność człowieka np.:

- Wydobywanie kopalin ze złóż. Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie i dlatego wymaga przywrócenia tych terenów do użytkowania rolniczego lub leśnego – poprzez zalesianie gruntów zdegradowanych.

- Nadmierne nawożenie, które może prowadzić do zatrucia metalami ciężkimi 
i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach. Ponadto ogromne szkody w glebie wyrządzają: składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, wypalanie traw, palenie odpadów na powierzchni ziemi, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba.

- Działalność zakładów produkcyjno – usługowych, w wyniku której do gleb mogą przedostawać się szkodliwe substancje.

Jakość gleb ma wpływ na rozmieszenie upraw rolniczych, ale zależy ona również od odpowiedniej wilgotności, nawożenia mineralno – organicznego, warunków termicznych oraz opadów atmosferycznych.

Monitoring gleb

W chwili obecnej oceny jakości gleby i ziemi oraz obserwacji zmian na terenie całego powiatu płockiego dokonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku, który w przypadku stwierdzenia naruszenia standardów jakości gleby lub ziemi informuje Starostę Płockiego i przekazuje mu wyniki pomiarów.

### Surowce mineralne

Na terenie Gminy Nowy Duninów występuje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego (piasek): „DZIERŻĄZNA”. Złoże to jest wieku czwartorzędowego i zalicza się do klasy złóż powszechnych, licznie występujących i łatwo dostępnych. Zasoby bilansowe złoża wynoszą 
1 693 097 Mg na powierzchni 13,66 ha. Ponadto w złożu znajdują się zasoby pozabilansowe torfu – 89 816 m3. Koncesja na wydobycie kopaliny posiada ważność do dnia 31 grudnia 2036 r.

Na terenie Gminy występują również nieeksploatowane złoża torfu i gytii 
w miejscowościach Środoń i Wola Brwileńska. Złoże w miejscowości Środoń posiada zasoby torfu na poziomie 80 000m3 na powierzchni 5 ha, natomiast w Woli Brwileńskiej zasoby gytii kształtują się na poziomie 110 000 m3, a torfu 186 tys. m3. Złoże to zajmuje powierzchnię 10 ha.

Na terenie Gminy, znajduje się również złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie „Rej. Dzierżążna” o zasobach geologicznych bilansowych na poziomie 63 929 tys. Mg.

W 2010 r. Minister Środowiska udzielił kilku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, między innymi na terenie Gminy Nowy Duninów.

Prace wiertnicze związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego potrwają pięć lat i będą prowadzone w utworach permu, syluru, ordowiku 
i kambru, maksymalnie do głębokości 5 000 metrów.

## Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji Programu

Celem nadrzędnym Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019  jest: „Osiągniecie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne 
w zakresie ochrony środowiska”.

W związku z powyższym wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu mają na celu ochronę środowiska Gminy poprzez zmniejszenie antropopresji na poszczególne jego komponenty, co w konsekwencji ma doprowadzić do systematycznego poprawiania się stanu środowiska naturalnego. Niewątpliwym efektem końcowym podjętych działań będzie również poprawa warunków życia mieszkańców Gminy, niwelacja barier 
w osiągnięciu przez analizowaną jednostkę samorządu terytorialnego trwałego 
i zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jej atrakcyjności.

Natomiast brak realizacji zapisów Programu, a dokładniej zaplanowanych w ramach jego działań będzie prowadził do systematycznego pogarszania się wszystkich elementów środowiska naturalnego, co w konsekwencji wpłynie na zdrowie i warunki życia lokalnego społeczeństwa oraz spadek atrakcyjności inwestycyjno – mieszkaniowej Gminy.

Brak realizacji zadań Programu spowoduje:

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez m.in. zwiększenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód,

- wzrost zużycia zasobów wodnych,

- pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego,

- zwiększenie obciążenia atmosfery zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,

- pogorszenie klimatu akustycznego i zwiększenie liczby mieszkańców narażonych 
na ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku,

- dalszą degradację gleb,

- zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na działania promieniowania elektromagnetycznego,

- zmniejszenie różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów,

- pogorszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców,

- zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na dobra kultury,

- zagrożenie dla spójności obszarów Natura 2000.

Analizując powyższe podpunkty, niewątpliwie można stwierdzić, iż nie podjęcie działań zaplanowanych w Programie będzie wywierać dalszą, pogłębiającą się, negatywną presję 
na środowisko naturalne Gminy, co w końcowym efekcie spowoduje jego postępującą degradację.

# Przewidywane znaczące oddziaływania Programu 
na poszczególne komponenty środowiska

## Wprowadzenie

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak 
i pozainwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019. 
W stosunku do każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Programu ochrony środowiska przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego (Obszary Natura 2000, Różnorodność biologiczna, Zdrowie ludzi, Zwierzęta, Rośliny, Wody powierzchniowe i podziemne, Jakość powietrza, Powierzchnia ziemi i gleba, Krajobraz, Klimat akustyczny, Dobra kultury).

Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, skutków środowiskowych negatywnych, bezpośrednich, pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań tych zadań.

Stopień i zakres oddziaływania każdego z zaplanowanych zadań zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, tzn. od tego czy będzie ono realizowane 
na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, charakteryzujących się największym negatywny zakresem oddziaływania.

Biorąc pod uwagę fakt, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych 
do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 wymagać będzie przeprowadzenia postępowań 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na etapie opracowywania Prognoza Oddziaływania 
na Środowisko przedmiotowego Programu, wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W analizowanych na potrzeby niniejszego dokumentu niektórych przypadkach zidentyfikowano jednoczesny negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska, który jest zależny od rozważanego aspektu.

Głównym założeniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 
na terenie Gminy oraz sukcesywne dążenie do poprawy jego stanu. Nie przewiduje się, aby realizacja Programu przyczyniła się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska naturalnego analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Rokuje się, 
że prawidłowa realizacja Programu przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko.

Ponadto należy zauważyć, że analizę i ocenę oddziaływania zaplanowanych w Programie działań na poszczególne komponenty środowiska dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji. Uciążliwości występujące 
w fazie budowy wiążą się zazwyczaj z przejściową podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisją pyłów. Negatywne oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze, toteż poddano analizie fazę eksploatacji wdrożonych w ramach projektu działań pod kątem ich oddziaływania 
na środowisko naturalne analizowanej jednostki samorządu terytorialnego.

## Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu

W Tabelach poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych zadań przewidzianych 
do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, zdrowie i dobra kultury. Przy ocenie brano pod uwagę przede wszystkim końcowy efekt realizacji przedsięwzięcia i jego potencjalne oddziaływania na etapie funkcjonowania. Szczegółowa analiza oddziaływań, również na etapie budowy została przedstawiona w podrozdziale 5.3. „Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji – etap budowy” niniejszej Prognozy.

W poniższych tabelach zastosowano następujące oznaczenia:

(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia;

(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia;

(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie (neutralne oddziaływanie);

(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie 
do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji uwarunkowań.

### Ochrona wód

W ramach tego celu wdrażane będą inwestycje dążące do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych, rozbudowy ujęcia wody 
i gminnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zwiększenia przepustowości instalacji melioracyjnej Gminy.

Realizacja zaplanowanych w Programie zadań z zakresu gospodarowania ściekami komunalnymi i przemysłowymi, w efekcie wyeliminuje niekontrolowany sposób wprowadzania do środowiska ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych oraz ograniczy spływ zanieczyszczeń obszarowych, co poprawi stan sanitarny Gminy. W związku 
z powyższym wdrożenie niniejszych zadań jest konieczne i korzystne dla środowiska naturalnego. Jednak funkcjonowanie oczyszczalni ścieków może powodować również negatywne skutki dla środowiska, tj. uciążliwości odorowe, szczególnie przy niewłaściwie prowadzonej eksploatacji, emisję hałasu i wzrost ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Natomiast w miejscach zrzutu ścieków spodziewać się można także niekorzystnego oddziaływania na faunę i florę odbiornika. Pomimo to, rozbudowa oczyszczalni ścieków przyczyni się do uzyskania lepszej jakości oczyszczonych ścieków zrzucanych do wód powierzchniowych, a tym samym do poprawy jakości tych wód. Inwestycje tego typu 
z założenia podczas eksploatacji nie stwarzają znaczących zagrożeń dla środowiska, jednak znaczące oddziaływania następują w przypadku awarii lub wypadku. Dlatego też wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania skutków awarii.

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. W związku z powyższym planowane działania z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego wpłyną pozytywnie na regulację stosunków wodnych.

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony wód na obszarze Gminy jest prowadzenie działań aktualizacyjnych odnoszących się do inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy. Bieżące badania i stała kontrola zachodzących zmian zapewnia pełny obraz stanu zbiorników i umożliwia wczesne podjęcie odpowiednich działań w razie ich potrzeby.

Gmina powinna również podjąć działania prewencyjne w zakresie tworzenia nielegalnych wysypisk w dolinach cieków powierzchniowych. Powstawanie tego rodzaju wysypisk prowadzi do przenikania substancji powstałych w wyniku rozkładu odpadów do wód. Wpływa to na pogorszenie stanu czystości i przydatności tych wód i tym samym stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i pozostałych żywych organizmów. Wysypiska przyczyniają się także do zanieczyszczania powierzchni ziemi, odory wpływają na jakość powietrza, a obszary na których znajdują się nielegalne składowiska odpadów niewątpliwie tracą wartości estetyczne. Lokalizacja i rejestr nielegalnych zrzutów ścieków i jego aktualizacja ma na celu analizę tego problemu i stałą kontrolę nad sytuacją, co pozwoli na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych ze strony Gminy.

Stałe monitorowanie zmian w stosunkach wodnych oraz nadzór nad jakością ścieków doprowadzanych i oczyszczonych w oczyszczalniach pozwoli na kontrolę sytuacji w tych obszarach oraz będzie punktem wyjścia do uzgodnień w zakresie wdrożenia właściwych rozwiązań w przypadku pogarszania się jakości wód oraz ścieków.

Pomimo przewidywanych krótkotrwałych, przemijających zagrożeń środowiska naturalnego podczas realizacji przedmiotowych inwestycji, tj. nadmierny hałas, wzmożony ruch środków transportu, przemijająca interwencja w faunę i florę, wywrą one długotrwale korzyści 
w trakcie ich eksploatacji, m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz podniesie jakości wody pitnej. Elementy te niewątpliwie wywrą pozytywny wpływ na środowisko naturalne, zdrowie mieszkańców oraz poprawę jakości ich życia.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 10. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony wód na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne, „-” oddziaływanie negatywne, „0” brak oddziaływania, „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne, „N” brak możliwości określenia oddziaływania.

### Ochrona powietrza

Planowane zadania mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez promowanie alternatywnych do samochodów środków transportu, zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych 
w środkach transportu drogowego, obsługi rolnictwa, budownictwie i przemyśle, montaż instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz gazyfikację kolejnych miejscowości na terenie Gminy Nowy Duninów. Działania te w efekcie pozwolą również 
na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz ograniczą niszczenie fasad budynków, 
w tym również zabytkowych.

Głównym zagrożeniem powietrza atmosferycznego jest emisja niska z instalacji grzewczych budynków. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i bloku komunalnego w Nowym Duninowie pozwoli na ograniczenie zużycia materiału opałowego niezbędnego do ogrzania obiektów oraz przygotowania cieplej wody użytkowej. 
W konsekwencji wpłynie to na redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zarówno gazowych (SO, NO, CO), jak i pyłowych.

Podjętym w Programie kierunkiem działania jest również wzrost udziału energii 
z odnawialnych źródeł, które będą jednym z elementów prac termomodernizacyjnych. Należy zauważyć, że różnorodność postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Ogólnie rzecz biorąc, poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów, ścieków i emisji do powietrza 
na etapie eksploatacji systemu. Negatywne oddziaływanie na środowisko właściwe dla rodzaju prowadzonych prac wystąpi wyłącznie na etapie wykonania obiektów i urządzeń inwestycji energetycznej (prace ziemne, generowanie hałasu i inne). Istotną korzyścią rozwoju odnawialnych źródeł energii jest dywersyfikacja źródeł energii, co podnosi bezpieczeństwo energetyczne oraz obniżenie kosztów wytwarzania energii w gospodarstwach domowych.

Równie istotnym zadaniem Gminy jest skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Samodzielne spalanie odpadów komunalnych jest nie tylko niezgodne z regulacjami prawa polskiego, ale stanowi duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz stanu powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, gdyż prowadzi
do wydzielania szkodliwych spalin oraz zanieczyszczenia elementów przyrodniczych. Spalanie odpadów komunalnych powinno odbywać się w specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach, przy zachowaniu należytych środków ostrożności i odpowiednich warunków sanitarnych.

Niekontrolowane wypalania oraz lekkomyślne zachowania ludzkie mogą przyczyniać się
do powstawania pożarów w lasach, a tym samym do zagrożeń życia i zdrowia ludzi, zwierząt, wpływać na zachwianie równowagi przyrodniczej, degradację flory oraz ogólne zniszczenia
i zanieczyszczenia wszystkich komponentów środowiska na obszarze leśnym. Uwolnione
w trakcie pożaru szkodliwe substancje przekraczają dopuszczalne stężenie w powietrzu
i utrudniają funkcjonowanie ekosystemu. Pożary niszczą zazwyczaj duże obszary terenu, powodując straty niemożliwe do odbudowy w krótkim czasie i pozostawiając spustoszenie krajobrazu. Mając na uwadze szeroko rozumianą ochronę środowiska władze Gminy dążyć powinny do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych, aby zapobiegać zagrożeniom pożarowym i ich skutkom.

Jednym ze źródeł emisji złowonnej jest przemysłowa hodowla zwierząt. Nie jest ona obojętna dla jakości i warunków życia ludzi mieszkających w bliskim sąsiedztwie ferm. Dzieje się tak głównie za sprawą uciążliwych odorów oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
i gruntowych w wyniku przenawożenia gleb. Duża koncentracja zwierząt na stosunkowo niewielkich obszarach, niejednokrotnie połączona z brakiem odpowiednich zbiorników 
do przetrzymywania odchodów oraz niewłaściwym ich zagospodarowaniem, wpływa bezpośrednio na pogorszenie się stanu środowiska oraz stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Przemysłowa hodowla zwierząt oznacza niepotrzebne obciążenie środowiska emisją gazów cieplarnianych oraz znaczącymi ładunkami azotu i fosforu, co w rezultacie wpływa 
na zanieczyszczenie środowiska wodnego. W związku z powyższym ważnym zadaniem Gminy jest właściwa lokalizacja i uwzględnianie wymogów ochrony środowiska przy budowie ferm hodowlanych oraz innych obiektów mogących być źródłem emisji złowonnej. Kumulacja uciążliwości odorowych pochodzących z działalności rolniczej, ferm 
i oczyszczalni ścieków wpływa negatywnie nie tylko na jakość powietrza i wód, ale przede wszystkim na zdrowie, samopoczucie i warunki życia mieszkańców. Dlatego też istotnym zadaniem Gminy jest eliminowanie tych uciążliwości poprzez właściwą lokalizację obiektów mogących być źródłem emisji złowonnej.

Istotnym zadaniem Gminy w zakresie działań dotyczących infrastruktury komunikacyjnej
na jej terenie jest promocja innych środków transportu, budowa ścieżek pieszych
i rowerowych. Zachęcanie mieszkańców do jak najczęstszego korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się, używania rowerów i rezygnacji z samochodu w sytuacjach, gdy nie jest to absolutnie konieczne przyczynić się może nie tylko do zmniejszonej emisji spalin, ale wpłynie także na promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy. Troska o środowisko naturalne i własne zdrowie stanowi przykład rozważnego i świadomego zachowania oraz pomaga kształtować pożądane nawyki wśród następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój ma w swoim założeniu dbać o potrzeby młodszych generacji, a Gmina na swoim terenie może przyczynić się do wdrażania tych założeń, stanowiących nadrzędny cel ekologiczny określony w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy.

Wykorzystanie paliw alternatywnych w środkach transportu drogowego, budownictwie, przemyśle i rolnictwie przyczyni się do zmniejszenia emisji związków toksycznych
do powietrza atmosferycznego, co w konsekwencji wpływa na ochronę zdrowia i środowiska, oraz wspiera proekologiczne postawy wśród mieszkańców Gminy.

Zastosowanie w instalacjach budynków użyteczności publicznej rozwiązań opartych 
na odnawialnych źródłach energii prowadzi do redukcji zanieczyszczeń uwalnianych
i emitowanych do atmosfery podczas wykorzystania tradycyjnych źródeł energii, a tym samym przeciwdziała pogarszaniu się stanu powietrza. Zastąpienie tradycyjnych źródeł energii jej odnawialnymi nośnikami ma na celu zahamowanie dalszej degradacji środowiska poprzez zniwelowanie wydzielania szkodliwych produktów energetyki konwencjonalnej, takich jak tlenki siarki, azotu, węgla i pyłów, do powietrza. Przeciwdziałanie pogarszaniu się jakości powietrza atmosferycznego wywiera pośredni wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt
oraz funkcjonowanie roślin. Jednym z priorytetów działań samorządów powinno być ograniczenie negatywnego wpływu sektora energetycznego na otoczenie.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 11. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powietrza na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Ochrona przed hałasem

Na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego głównym problemem jest hałas komunikacyjny, przy czym hałas przemysłowy ma mniejsze znaczenie.

Hałas komunikacyjny związany jest przede wszystkim ze stałym wzrostem natężenia ruchu 
i rozwojem sieci drogowej. Zaplanowana w Programie budowa i modernizacja dróg spowoduje wzrost natężenia ruchu, któremu towarzyszy wzrost emisji spalin i hałasu. Jednak skala bezpośredniego oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych jest na ogół lokalna, ograniczona do pasa przyległego terenu. Ponadto poprowadzenie nowej drogi przez obszary niezurbanizowane może nieść za sobą skutki o szerszym zasięgu np. zakłócenie swobody migracji dzikich zwierząt lub też niszczenie obszarów cennych przyrodniczo. Zasięg oddziaływania pośredniego modernizacji lub budowy dróg może być szerszy, gdyż nowa lub w istotnym stopniu zmodernizowana droga stanowi niewątpliwie argument przy wyborze osiedlania się ludności lub lokalizacji innej inwestycji. Tak więc rozwój powiązań transportowych sprzyjać będzie rozrastaniu się terenów zurbanizowanych, co skutkować będzie zwiększoną presją na tereny przyrodniczo cenne w związku z łatwiejszą do nich dostępnością.

Szczególne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego z zakresu ochrony środowiska ma także prowadzenie odpowiedniego planowania przestrzennego, mającego na celu minimalizację uciążliwości związanych przede wszystkim z hałasem komunikacyjnym, 
co pozwoli na rozdział funkcji terenu pod kątem wymogów normatywnych i skutkować będzie ograniczeniem negatywnego wpływu hałasu na środowisko i zdrowie ludzi.

Takie działania będą również korzystne dla budynków, w tym obiektów zabytkowych, ponieważ wpłyną na zmniejszenie negatywnego oddziaływania drgań i wibracji, które mogą powodować ich uszkodzenie.

Ważne z perspektywy ochrony środowiska naturalnego mają także działania prowadzące 
do zidentyfikowania i zinwentaryzowania terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu. Dzięki nim, bowiem można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez budowę ekranów akustycznych, wymianę okien 
na dźwiękoszczelne, modernizację dróg i torowisk. Wymiana stolarki okiennej w budynkach narażonych na oddziaływanie hałasu na poziomie ponadnormatywnym w znacznym stopniu wpływa na ochronę zdrowia ludzi i umożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Dbałość 
o właściwe zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem wysokiego poziomu hałasu, będącego jednym z najbardziej aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych, należy do ważnych zadań Gminy.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 12. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przed hałasem na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

W celu ograniczania negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 
na ludzi i środowisko konieczne jest zidentyfikowanie obszarów narażenia 
na to promieniowanie oraz wyznaczanie obszarów bez zabudowy i uwzględnianie takich obszarów, i wynikających z tego ograniczeń, w planach zagospodarowania przestrzennego 
i decyzjach lokalizacyjnych. W ramach tego zakresu realizowane będą zadania, które umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na promieniowanie elektromagnetyczne.

Aktualnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych 
są stacje telefonii komórkowej. W ich otoczeniu pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten 
i na wysokości ich zainstalowania.

Oddziaływanie linii energetycznych wysokiego napięcia oraz pozostałych obiektów emitujących pole elektromagnetyczne na otoczenie ma miejsce w dwóch okresach: w fazie budowy urządzeń oraz podczas ich eksploatacji.

Podczas budowy przedmiotowych obiektów ulegają zniszczeniu gleby znajdujące się w ich bezpośrednim otoczeniu z racji pracy ciężkiego sprzętu transportowo-budowlanego
przy wykopach pod fundamenty, montażu i ustawianiu słupów oraz w przypadku linii elektroenergetycznych: naciąganiu przewodów. W miejscach ustawienia słupów linii elektroenergetycznych następuje wyłączenie z dotychczasowego użytkowania terenów
(0,6–1,2 a na stanowisko), tj. 2–5 a na 1 km linii. Może mieć również miejsce wycinka podstawowa w miejscu przebiegu przez lasy – szerokości 18 do 50 m, czyli utrata 180–500, 
a powierzchni leśnej na 1 km linii [PN 1998].

W trakcie eksploatacji oddziaływanie obiektów emitujących pole elektromagnetyczne, w tym linii elektroenergetycznych na środowisko sprowadzić można do:

- zakłóceń radioelektrycznych,

- hałasu,

- ujemnego wpływu na organizmy żywe.

Zakłócenia radiowo-telewizyjne są wynikiem wyładowań niezupełnych (ulotowych) lub też zupełnych czyli iskrowych [Pr. zb. 1997].

Hałas generowany przez obiekty elektroenergetyczne, w tym linie elektroenergetyczne, jest związany ze zjawiskiem ulotu, a jego natężenie zależy od warunków pogodowych - 
w warunkach dobrej pogody poziom hałasu jest znacznie niższy niż w warunkach opadu deszczowego czy mgły.

Dopuszczalny poziom hałasu powodowanego przez napowietrzne linie energetyczne zawiera się aktualnie, w zależności od przeznaczenia terenu, w granicach 50–67 dB w dzień i 45–57 dB w nocy [Rozporządzenie 2003].

Oddziaływanie obiektów emitujących promieniowanie elektroenergetyczne na żywe organizmy związane jest głównie z oddziaływaniem pola EM (pole elektromagnetyczne). Należy zauważyć, iż pole elektromagnetyczne niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka negatywnie wpływając na przebieg procesów życiowych organizmu oraz przyczyniając się do powstawania zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku.

Ponadto obecność pól elektromagnetycznych ma również degenerujący wpływ na rośliny 
i zwierzęta:

- u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej,

- u zwierząt – zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności.

W związku z powyższym zaplanowane w ramach Programu zadania będą oddziaływać
na środowisko naturalne, w tym środowisko życia człowieka zarówno w fazie budowy obiektów (wyłączenia terenów z dotychczasowego użytkowania, uszkodzenia gleb, wycinka lasów) oraz podczas ich eksploatacji (zakłócenia radioelektryczne, hałas, ujemny wpływ
na ludzi, rośliny i zwierzęta). Nie zmienia to jednak faktu, iż obiekty te na obecnym poziomie cywilizacyjnym są niezbędne ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia.

Współczesna nauka nie potrafi jednoznacznie określić, jakie natężenie pola elektromagnetycznego jest dla człowieka całkowicie bezpieczne, gdyż skutki mogą się sumować i ujawnić dopiero w następnych pokoleniach. Ponadto wrażliwość na nie ludzi jest różna. Dlatego każdy projekt budowy obiektów i montażu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz przeprowadzenia linii elektromagnetycznych musi opierać się na wnikliwych opracowaniach ekofizjograficznych i solidnej ocenie oddziaływania na środowisko wskazującej rozwiązania wariantowe realizacji przedmiotowych inwestycji, zapewniające jak najniższe straty i ograniczenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Do zadań Gminy należy badanie pól elektromagnetycznych oraz inwentaryzacja źródeł emisji tych pól, co pozwoli na ocenę skali zagrożenia polami. Postępowanie Gminy umożliwi ochronę ludności przed wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości dopuszczalne, a także pozwoli uchronić przed ich negatywnym wpływem pobliski świat roślinny i zwierzęcy.

W zakresie zadań Gminy dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym wyróżnić można działania odnoszące się do promieniowania niejonizującego. Promieniowanie niejonizujące to promieniowanie elektromagnetyczne (mikrofale, ultrafiolet, itd.), promieniowanie wysokiej częstotliwości (radio, TV, telefony komórkowe, itd.) oraz pola magnetyczne (linie wysokiego napięcia). Podstawowymi sztucznymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

- stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne,

- stacje transformatorowe,

- sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego użytku oraz instalacje elektryczne.

Promieniowanie niejonizujące uważane jest obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci
i urządzeń elektrycznych w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Negatywny wpływ energii elektromagnetycznej przejawia się tak zwanym efektem termicznym, co może powodować zmiany biologiczne (np. zmianę właściwości koloidalnych w tkankach), a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania człowieka, wpływa na przebieg procesów życiowych. Obecność pól elektromagnetycznych ma wpływ nie tylko na człowieka, lecz także na pozostałą część ożywionej natury. U roślin obserwuje się opóźniony wzrost i zmiany
w budowie zewnętrznej, u zwierząt natomiast zaburzenia neurologiczne, nieprawidłowości
w funkcjonowaniu układu krążenia, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności.

Biorąc pod uwag szkodliwy wpływ promieniowania niejonizujące na zdrowie żywych organizmów do zadań Gminy należy zapobieganie powstawaniu nowych źródeł tego rodzaju promieniowania na terenach mieszkalnych oraz dążenie do mało konfliktowych lokalizacji tych źródeł. W miarę możliwości lokalizacyjnych preferowane jest więc umieszczanie nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w miejscach stwarzających 
jak najmniejsze zagrożenie dla mieszkańców oraz pozostałych elementów przyrodniczych.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć
na środowisko naturalne.

Tabela 13. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na poszczególne komponenty środowiska, zdrowia i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi

Wszelkie działania mające na celu ograniczanie i zwalczanie oraz przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii przemysłowych, wypadkom związanym z przewozem substancji niebezpiecznych są z pewnością korzystne dla środowiska i zdrowia człowieka.

Ważnym elementem w zakresie wymienionych zadań jest uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii. Wykorzystanie posiadanej wiedzy podczas planów zagospodarowania terenów gminnych umożliwia zapobieganie sytuacjom zagrożenia awariami i uniknięcie poważnych skutków 
w przyszłości.

Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo–interwencyjno– ratunkowego, współdziałanie i współpraca z jednostkami ratowniczymi, specjalistami 
i ekspertami w zakresie występowania poważnych awarii i klęsk przemysłowych oraz prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pozwalają na podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych oraz ratowniczych w sytuacjach zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców lub całego ekosystemu.

Ze względu na ogromną wagę skuteczności działań zapobiegawczo-ratunkowych plany operacyjno-ratownicze powinny też opracowywać zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, ponieważ w razie ich wystąpienia pozwalają one na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.

Poza tym zaplanowane w Programie doposażenie jednostek ratowniczo–gaśniczych, obejmujące zakup nowoczesnego technologicznie sprzętu oraz pojazdów, bezpośrednio związane jest prowadzeniem zadań prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym, takim jak powodzie, pożary, które prowadzą do olbrzymich strat 
w przyrodzie. Natomiast w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych – łagodzenie ich szkodliwych skutków dla środowiska. Dzięki nowo zakupionemu specjalistycznemu sprzętowi ratowniczo-gaśniczemu, w tym pojazdów ratowniczo-gaśniczych możliwe będzie szybsze docieranie na miejsce wypadków bądź katastrof oraz efektywniejsze usuwanie ich skutków, co bezpośrednio będzie rzutować na rozmiary poniesionych szkód środowiskowych.

Program zakłada również prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców Gminy w zakresie prewencji oraz reguł postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej. Akcja informacyjna, mająca na celu zapoznanie mieszkańców
z ewentualnymi zagrożeniami oraz zasadami działania w sytuacji niebezpieczeństwa, pozwala na kształtowanie świadomych postaw obywatelskich i wdrażanie prawidłowych zachowań
w sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań. Działalność edukacyjna Gminy przyczynia się do podnoszenia świadomości jej mieszkańców na wypadek awarii lub klęski żywiołowej, co w konsekwencji prowadzi do rozważnego
i zgodnego z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Rzetelna informacja pochodząca od instytucji i służb wyspecjalizowanych w tego typu zagrożeniach stanowi podstawę wiedzy i niezastąpiony sposób dotarcia do mieszkańców z katalogiem zasad mogących ratować życie. Szeroko zakrojona działalność edukacyjno-informacyjna Gminy niesie ze sobą pozytywny wymiar w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy oraz świadomości i tym samym przyczynia się do ochrony ludzi i środowiska. Utrwalanie właściwych kierunków postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia
i życia przekłada się również na lepsze rozumienie niebezpieczeństwa sytuacji i umożliwia podjęcie działań zapobiegających lub niwelujących skutki takich sytuacji. Swoją świadomą postawą mieszkańcy Gminy pośrednio podejmują działania chroniące całokształt środowiska ich otaczającego, wpływając na losy zwierząt i roślin, stan wód czy ziem.

Edukacja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, a potrzeba permanentnych działań edukacyjnych wynika z ogólnej oceny aktualnego stanu świadomości ekologicznej społeczności powiatu płockiego oraz efektywności dotychczasowych form edukacji ekologicznej jej mieszkańców. Edukacja mieszkańców jest działaniem długofalowym i odbywa się poprzez takie formy nauczania jak m. in. konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne, akcje edukacyjne, publikacje, filmy, foldery, plakaty, wystawy, itp.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 14. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi na poszczególne komponenty środowiska, zdrowia i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Ochrona przyrody i krajobrazu

Wszystkie działania w Programie z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu maja na celu poprawę stanu przyrody na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego poprzez zachowanie bioróżnorodności, ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Działania te przyczynią się do ograniczenia niszczenia walorów przyrodniczo–krajobrazowych oraz powstrzymania systematycznie postępującą fragmentację ekosystemów.

Inwentaryzacja, czyli spis podstawowych elementów środowiska, pozwala ustalić aktualny stan przyrody danego obszaru i stanowi punkt wyjścia do jego waloryzacji, czyli
do przyporządkowania poszczególnym elementom różnych kategorii (walorów) w zależności
od wartości przyrodniczej. Taka procedura umożliwia ocenę stanu składników środowiska
w Gminie oraz wskazanie cennych przyrodniczo obiektów, a następnie odpowiednich form ich ochrony na obszarze Gminy.

Szczególną rolę w ochronie różnorodności biologicznej spełniają lasy, które pomimo znaczących przekształceń nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk oraz stanowią ostoje wielu gatunków roślin i zwierząt. Ponadto zbiorowiska leśne stanowią znaczące ogniwo spajające inne ekosystemy, bezpośrednio wpływając na ich stan.

W związku z powyższym szczególne znaczenie mają wszystkie działania, które poprawiają stan zdrowotny istniejących już lasów oraz przywracają właściwą strukturę drzewostanu. Szczególnej uwagi wymagają lasy prywatne, które w większości z powodu trudnej sytuacji finansowej właścicieli nie są w należyty sposób zagospodarowane i chronione.

Gospodarka leśna winna być prowadzona według reguł postępowania uwzględniających wymogi ochrony prawnej konkretnych obszarów przyrodniczych, chronionych ze względu
na ich szczególną wartość środowiskową i potrzebę zachowania w stanie jak najmniej zmienionym ingerencją człowieka.

Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody i tworzenie nowych obszarów w tym zakresie ma na celu zapewnienie trwałego zachowania gatunków zwierząt i roślin, zagrożonych wyginięciem w wyniku zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka oraz objęcie specjalną ochroną większego zakresu gatunków narażonych
na wymarcie. Zachowanie w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym obszarów o cennych walorach przyrodniczych służy ochronie całego ekosystemu oraz zabezpiecza niezwykle wartościowe obiekty przyrodnicze. Tworzenie nowych obszarów chronionych umożliwia objęcie ochroną nowych gatunków i miejsc, co w konsekwencji prowadzi do zabezpieczenia większej ilości elementów środowiska przed degradacją. Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy powinny uwzględniać prawne formy ochrony przyrody, tak aby inwestycje na obszarze gminnym nie naruszały terenów chronionych ze względu
na szczególne i cenne walory przyrodnicze.

Gmina, mając na celu zwiększenie lesistości na swoim obszarze, ma za zadanie przeprowadzanie akcji zalesiania gruntów o niskiej klasie bonitacji, aby poszerzyć powierzchnię zajmowaną przez lasy przy jednoczesnym wykorzystaniu nieużytków porolnych, bagien, torfowisk czy terenów zdegradowanych działalnością człowieka.

Należy nadmienić, że przedsięwzięcia z zakresu ochrony zasobów leśnych oraz poprawy ich stanu korzystnie wpływają również na pozostałe elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe oraz pośrednio na zdrowie ludzi. Dodatkowo, Gmina mając za zadanie promocję walorów przyrodniczych swojego obszaru może przyczyniać się do wspierania działań ekologicznych na rzecz elementów cennych przyrodniczo, jednocześnie zachęcając społeczność lokalną do wypoczynku i rozsądnego korzystania ze swoich zasobów przyrodniczych. Upowszechnienie informacji na temat lokalizacji walorów na obszarze Gminy może także przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego na jej obszarze,
co w sposób pośredni przekłada się na możliwości rozwoju Gminy.

Zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, niewątpliwie korzystnie oddziaływają 
w każdym możliwym aspekcie na ekosystem. W związku z tym nie przewiduje się negatywnych oddziaływań w czasie i po ich realizacji.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 15. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

Degradację gleb powoduje m.in. złe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin, niewłaściwie zabiegi agrotechniczne, a także odpady składowane w miejscach na ten cel  nieprzeznaczonych oraz zbyt duże nawodnienie lub przesuszenie gruntów rolnych.

Do ochrony powierzchni gleby i ziemi przyczynią się przedsięwzięcia związane 
z wdrażaniem i upowszechnianiem „Kodeksu Dobrej praktyki rolniczej” oraz wspieraniem 
i promowaniem rolnictwa ekologicznego. Konieczna jest bowiem właściwa edukacja 
w zakresie prowadzonych prac agrotechnicznych, zapobiegających degradacji rolniczej gleb (np. wapnowanie zakwaszonej gleby, przestrzeganie dawek stosowanych nawozów oraz środków ochrony roślin, poprzeczno stokowy układ działek i pól, dobór roślin i płodozmiany przeciwerozyjne, fitomelioracje przeciwdziałające spływom powierzchniowym). Działania 
te przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji. Natomiast właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych 
i powierzchniowych, co jest szczególnie ważne w przypadku zbiorników wodnych, ponieważ spływające z pól nawozy powodują i eutrofizację wód.

Korzystne oddziaływanie na gleby będzie miało również podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania łąk, ściernisk i pól. Podczas wypalania traw giną chronione, cenne gatunki roślin, następuje selekcja negatywna (giną cenne gatunki, a pozostają jedynie rośliny głęboko korzeniące się), zniszczona zostaje flora bakteryjna przyśpieszająca rozkład resztek roślinnych i asymilację azotu atmosferycznego. Łąki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne są ostoją ptaków 
i innych zwierząt, które giną wraz z płonącą roślinnością. Podczas wypalania traw giną także owady pełniące istotne funkcje ekologiczne w agrocenozach (niszczenie szkodników, zapylanie). Ponadto należy zauważyć, ze podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych, w tym kancerogennego benzo-a-pirenu.

W związku z powyższym przewiduje się, że podjęcie działań mających na celu podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym przede wszystkim rolników, unaoczni 
im szkody jakie wyrządzają środowisku naturalnemu swoimi świadomymi lub nieświadomymi działaniami ingerującymi w powierzchnię ziemi i gleby.

Jednym z zadań Gminy w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb przed degradacją jest wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne jest specyficzną formą gospodarowania i produkcji żywności. Żywność wytwarzana jest metodami naturalnymi w czystym i bezpiecznym środowisku, bez nawozów sztucznych i syntetycznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmów. Dzięki wykluczeniu pestycydów i nawozów sztucznych nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby, sprzyja różnorodności biologicznej, wymaga niewielkich nakładów energii i wytwarza żywność wysokiej jakości. Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest nie tylko produkcja żywności o wysokich parametrach jakościowych w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, ale także ochrona i dbałość o jakość całego środowiska naturalnego, w którym rolnictwo funkcjonuje oraz zapewnienie dobrostanu zwierząt. Promocja rolnictwa ekologicznego na szczeblu Gminy ma więc pozytywny wpływ
na środowisko życia ludzi, zwierząt, roślin oraz nieożywione elementy przyrodnicze.

Ochronie powierzchni ziemi i gleb na terenie Gminy mają także służyć działania odnoszące się do terenów zdegradowanych. Dla efektywnego zarządzania terenami zdegradowanymi
na obszarze Gminy niezbędne jest przeprowadzanie inwentaryzacji tych terenów oraz ich rekultywacja. Tereny zdegradowane to tereny, które m.in.:

- zostały dotknięte poprzednimi sposobami ich zagospodarowania jak i terenów okolicznych,

- są opuszczone lub słabo wykorzystywane,

- mają rzeczywiste bądź subiektywne problemy z zanieczyszczeniem,

- wymagają działań zmierzających przywrócenia opłacalności ich ponownego wykorzystania.

Przywracanie terenom poeksploatacyjnym i zdegradowanym wartości przyrodniczych umożliwia ich zagospodarowanie i przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Badanie jakości gleby i ziemi prowadzone jest w celu monitorowania zmian różnych cech gleb, mających wpływ na jej użyteczność. Dopiero po zidentyfikowaniu terenów, na których występują przekroczenia standardów jakości gleby możliwe jest zaplanowanie oraz podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Prowadzenie monitoringu jakości gleb zapewnia stałą kontrolę i pozwala na bieżąco reagować i dostosować postępowanie władz Gminy 
do zmieniającej się sytuacji. Opracowanie oraz realizacja planów rekultywacji obszarów, 
na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleb możliwe jest tylko wtedy, 
gdy nastąpi właściwa identyfikacja tych terenów. Identyfikacji tej służy prowadzenie monitoringu.

Gmina w swoich założeniach dążyć powinna do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem 
i walorami, wykorzystania gleb występujących na jej terenie. Należy przy tym mieć 
na uwadze ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele z rolnictwem nie związane. W ten sposób nie następuje wykorzystanie materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem, a tym samym ich spustoszenie.

Pomimo faktu, iż obowiązujące przepisy prawne nakładają na właścicieli terenów
i zarządców obowiązek dbania o jego czystość, proceder ciągłego powstawania „dzikich wysypisk” nie został powstrzymany. Takie składowiska odpadów stanowią źródło zanieczyszczeń i stwarzają zagrożenie zarówno dla człowieka jak i otaczającego 
go środowiska. Substancje toksyczne przenikające do gleby zanieczyszczają płytko zalegające wody gruntowe, co może powodować skażenie wód pitnych na obszarach nawet znacznie oddalonych od miejsca kumulacji odpadów. „Dzikie wysypiska” stanowią również zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania i rozwoju chorobotwórczych grzybów i bakterii. Jednocześnie są dogodnym miejscem do bytowania wielu gatunków owadów i gryzoni, będących nośnikami chorób. Gnijące resztki organiczne są również źródłem nieprzyjemnych zapachów i powodują zanieczyszczenie powietrza. Biogaz powstający na „dzikich wysypiskach” uwalniany jest do atmosfery, powodując samozapłony odpadów oraz pożary lasów. Co więcej, „dzikie wysypiska” śmieci w znaczący sposób obniżają walory estetyczne Gminy i ujemnie wpływają na atrakcyjność obszaru. Czyste
i zadbane środowisko z pewnością podnosi walory turystyczne danego miejsca.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 16. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Ochrona zasobów kopalin

Przedsięwzięcia zaplanowane w Programie związane są przede wszystkim z ochroną zasobów złóż nieeksploatowanych, efektywnym wykorzystywaniem eksploatowanych złóż oraz rekultywacją terenów poeksploatacyjnych.

Realizacja tych zadań będzie więc korzystnie wpływać na wszystkie elementy środowiska poprzez zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, a tym samym emisji zanieczyszczeń 
do powietrza i wytwarzania opadów w wyniku spalania kopalnianych materiałów opałowych, takich jak np. węgiel kamienny i brunatny. Równocześnie wraz z zadaniami prowadzącymi do ograniczenia wydobywania kopalin, prowadzone będą działania rozpowszechniające stosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, hybrydowa, wodna itd. W przypadku złóż nieeksploatowanych, jedynym sposobem zabezpieczenia tych zasobów, jest ochrona obszarów, na których one występują, przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejszą eksploatację.

Ponadto Program przewiduje zastosowanie zadań związanych z rekultywacją terenów poeksploatacyjnych, które pozwolą na przywrócenie w możliwie wysokim stopniu pierwotne właściwości przyrodniczo – krajobrazowe zdegradowanych terenów. Zdegradowane przez eksploatację kopalin grunty są zróżnicowane pod względem możliwości produkcyjnych. Rekultywacja obejmuje ich stabilizację, regulację stosunków wodnych oraz poprawę cech przyrodniczych środowiska glebowego. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwoli przywrócić te tereny do produkcji rolniczej, leśnej lub na cele rekreacyjne. Pozwala 
to na ponowne zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze lub przemysłowe, bez konieczności wykorzystywania w tym celu terenów leśnych lub rolniczych. Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w kierunku najbardziej optymalnym dla środowiska.

W związku z czym, zadania te wywrą pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne analizowanej jednostki samorządu terytorialnego.

W poniższej tabeli wskazano możliwe oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko naturalne.

Tabela 17. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony zasobów kopalin na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddziaływanie pozytywne „-” oddziaływanie negatywne „0” brak oddziaływania „+/-” oddziaływanie pozytywne i negatywne „N” brak możliwości określenia oddziaływania

### Oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne przedsięwzięć Programu na środowisko naturalne

W niniejszej Prognozie przeprowadzono analizę wpływu na środowisko planowanych przedsięwzięć w ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019, przy założeniu, że wszystkie przedsięwzięcia będą spełniały wszystkie obowiązujące obecnie wymagania przepisów Prawa ochrony środowiska. Zakres i forma przedstawionych niżej przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko jest zgodna z ustaleniami art. 51 ust. 2 pkt. 2e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedstawiona ocena ma charakter poglądowy, gdyż dla przedsięwzięć faktycznie oddziałujących na środowisko powinny zostać opracowane szczegółowe raporty 
o oddziaływaniu na środowisko na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko ustaleń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019:

NATURA 2000: brak oddziaływań.

BIORÓŻNORODNOŚĆ:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków spowoduje poprawę jakości wód, która umożliwi bytowanie w rzekach na terenie Gminy cennych gatunków ryb.

- Termomodernizacja budynków może wywierać negatywny wpływ na niektóre gatunki ptaków gniazdujących min. w szczelinach ścian jak jerzyki czy jaskółki. 
W związku z tym należy unikać prowadzenia tego rodzaju prac w okresie lęgowym. Jeżeli jest to możliwe należy umożliwić ptakom gniazdowanie na budynkach 
np. poprzez powieszenie budek lęgowych lub zostawienie/stworzenie miejsc korzystnych do zakładania gniazd.

- Budowa i modernizacja dróg - przecięcie obszarów chronionych i bezpowrotne zniszczenie występujących tam siedlisk.

LUDZIE I DOBRA MATERIALNE: wszystkie zaproponowane działania mają bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały pozytywny wpływ lub wpływają obojętnie.

WODY: przy właściwej realizacji przedsięwzięć brak znaczących oddziaływań.

- Przedsięwzięcia porządkujące gospodarkę wodno-ściekową - długotrwałe oddziaływanie pozytywne – ograniczenie przenikania ścieków do wód.

- Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” oraz wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego - długotrwałe oddziaływanie pozytywne – ograniczenie stosowania środków ochrony roślin przyczyni się do zmniejszania spływów powierzchniowych do wód.

POWIETRZE:

- Budowa i modernizacja dróg - oddziaływania bezpośrednie, negatywne (na etapie budowy - emisja pyłu przy pracach ziemnych), pośrednie, długotrwałe (na etapie eksploatacji dróg - emisja spalin z pojazdów mechanicznych).

- Termomodernizacja budynków - oddziaływania długotrwałe, pozytywne pozwoli 
na redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

HAŁAS: wzrost hałasu na etapie budowy dróg oddziaływania pośrednie i chwilowe, negatywne (w czasie prowadzonych robót, dotyczy sprzętu budowlanego), stałe, długotrwałe, negatywne (na etapie eksploatacji, w miejscach skrzyżowań głównych arterii drogowych może dojść do ponadnormatywnych przekroczeń poziomu hałasu, uciążliwość dla ludzi), 
ze względu na liniowy charakter inwestycji mogące pośrednio oddziaływać na sąsiadujące wzdłuż drogi obszary Natura 2000 (w gminach sąsiednich).

POWIERZCHNIA ZIEMI: przekształcenia powierzchni ziemi związane z budową sieci kanalizacyjnych i dróg, oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, krótkotrwałe, negatywne 
(na etapie budowy i prac ziemnych, zdjęta warstwa ziemi), brak oddziaływań na obszary Natura 2000.

KRAJOBRAZ:

- Budowa dróg – stała zmiana w krajobrazie, oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, krótkotrwałe i negatywne (jedynie w czasie prowadzonych robót).

ZASOBY NATURALNE: wszystkie zaproponowane działania – wpływ bezpośredni 
i pośredni, długoterminowy i pozytywny lub brak wpływu.

ZABYTKI: przy właściwym przygotowaniu inwestycji brak oddziaływań.

ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE – brak oddziaływań.

## Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji – etap budowy

Etap realizacji zadań inwestycyjnych, tj. etap prac budowlanych zawartych w Programie będzie się wiązał z ich negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Jednak ze względu na charakter prac uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter krótkotrwały, przejściowy.

Poniżej scharakteryzowano krótko oddziaływania zaplanowanych w Programie zadań 
na etapie ich budowy w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska.

### Wody podziemne

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji w ramach Programu na wody podziemne. Jedynie w przypadku wystąpienia awarii takich, jak niekontrolowany wyciek paliwa z pracującego sprzętu budowlanego,
czy też innych substancji chemicznych (masy uszczelniające, farby) możliwe jest zanieczyszczenie środowiska wodnego.

Zanieczyszczenie wód gruntowych może wystąpić na skutek spływów opadowych, związanych z wymywaniem gruntu oraz wypłukiwaniem niebezpiecznych związków
z materiałów używanych do budowy dróg, w tym żużli oraz substancji bitumicznych. 
W trakcie trwania prac budowlanych potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych stanowi proces wypłukiwania zanieczyszczeń z materiałów odpadowych oraz materiałów stosowanych podczas przebudowy. Potencjalne zagrożenie stanowi również przenikanie 
do wód substancji chemicznych z pracujących maszyn, urządzeń budowlanych i pojazdów czy odprowadzania do wód bez oczyszczenia ścieków bytowych i przemysłowych z baz budowlanych.

Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.

W celu uniknięcia powyżej wymienionych sytuacji należy dopilnowywać, aby plac budowy (ew. miejsce stacjonowania pojazdów mechanicznych, maszyn, urządzeń) posiadał utwardzoną, nieprzepuszczalną powierzchnię oraz był odwadniany. Urządzenia odwadniające będą skuteczne w zmniejszeniu wilgotności gruntów i będą zapewniać dostatecznie szybki spływ wody ze wszystkich punktów placu budowy. Preferowane są urządzenia, w których wykorzystywane są procesy naturalne samooczyszczania, które wpływają korzystnie na bilans wodny danego terenu.

Natomiast podczas budowy instalacji wodno–kanalizacyjnych nowoczesne technologie budowy rurociągów wykorzystujące przeciski metodą sterowaną i odwierty minimalizują zakłócenia w stosunkach wodnych.

### Wody powierzchniowe

Podobnie jak w przypadku środowiska gruntowego i wód podziemnych podczas wykonywania prac budowlanych mogą mieć miejsce jedynie potencjalne, krótkookresowe negatywne oddziaływania na wody powierzchniowe. Działania te związane 
są z potencjalnymi zagrożeniami dla jakości wód powierzchniowych na skutek przenikania 
do nich substancji chemicznych z pracujących maszyn, urządzeń budowlanych i pojazdów,
w szczególności w przypadku ich awarii.

W przypadku prac ziemnych szczególnie duże jest niebezpieczeństwo czasowego zmętnienia wody w niewielkich ciekach w pobliżu terenu budowy.

Ponadto wszelkie prace budowlane zostały tak zaplanowane, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zjawisk, zwłaszcza w okresie tarła ryb.

### Powietrze atmosferyczne

Emisja pyłów związana będzie głównie z transportem i przemieszczeniem materiałów sypkich, pylastych czy urobku ziemnego. Ponadto praca środków transportu i maszyn roboczych wiązać się będzie z okresowo zwiększoną emisją szkodliwych substancji gazowych (spalin). Niewykluczone jest generowanie pyłów na skutek ścierania opon
i nawierzchni drogowej jak również okładzin hamulcowych i spalin pojazdów starszej generacji, co może powodować lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji
w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z silników spalinowych z transportu
i ciężkich maszyn oraz prac spawalniczych.

Szkodliwe pyły i gazy będą również emitowane do atmosfery w trakcie realizacji wszelkich prac termomodernizacyjnych Natomiast podczas prac malarskich do powietrza ulatniać się będą niewielkie ilości związków organicznych.

Wszystkie te szkodliwe emisje pyłów, gazów i związków organicznych będą krótkotrwałe, 
w trakcie realizacji poszczególnych zamierzonych prac oraz w ilościach niezagrażających zdrowiu mieszkańców. W tym wypadku istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób prowadzenia prac oraz wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.

### Klimat akustyczny

Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie może wystąpić na etapie realizacji inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych. Do zadań, które będą miały wpływ na klimat akustyczny terenów przyległych należą: budowa i przebudowa dróg, budowa chodników, rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego, budowa sieci wodociągowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Hałas oraz drgania będą emitowane głównie przez maszyny spalinowe, urządzenia budowlane i środki transportu. Maszyny budowlane i środki transportu stanowią źródła hałasu o mocy akustycznej w granicach 95-102 dB. Urządzenia stosowane podczas prac budowlanych powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202
z późn. zm.). Ze względu na emitowany hałas prace budowlane powinny być wykonywane jedynie w porze dziennej.

Na etapie budowy źródłem hałasu emitowanego do otoczenia mogą być maszyny budowlane takie jak koparki, ładowarki, spychacze, itp., sprzęt specjalistyczny taki jak wiertarki, młoty, urządzenia pomocnicze, takie jak sprężarki, kompresory, itd.

W miarę możliwości należy używać sprzęt i urządzenia w osłonach dźwiękoszczelnych oraz stosować odpowiedni sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko. W miarę możliwości należy także używać sprzęt nowy, dla którego obowiązują obecnie wymagania odnośnie emisji hałasu do środowiska.

Stosowanie powyższych zaleceń pozwoli na ograniczenie emisji hałasu i pozytywnie wpłynie na klimat akustyczny otoczenia podczas budowy. Jedynie na zwiększony poziom hałasu będą narażeni mieszkańcy posesji sąsiadujących z rejonem prowadzonych prac oraz osoby przebywające tymczasowo w pobliżu. Poza terenami zabudowanymi należy liczyć się
z oddziaływaniem na dzikie zwierzęta i ptaki, co może przyczynić się do ich migracji na inne tereny.

Hałas związany z prowadzonymi pracami budowlanymi będzie występować okresowo. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych.

### Powierzchnia ziemi i gleba

Oddziaływanie na gleby związane będzie głównie z etapem realizacji planowanych inwestycji – przemieszczaniem mas ziemnych w czasie prac budowlanych i ubiciem gleb wokół placów budowy. Prace budowlane niestety zawsze wiążą się z możliwością awarii sprzętu budowlanego, co powoduje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Ryzyko wystąpienia awarii jest jednak niewielkie, a przy zastosowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych z praktycznego punktu widzenia, można 
je wykluczyć. Aby ograniczyć oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby należy unikać wkraczania ciężkiego sprzętu na tereny naturalne i nieprzekształcone. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego lub zbliżonego do naturalnego.

Przemieszczanie mas ziemnych związane będzie głównie z realizacją przedsięwzięć, 
z zakresu budowy kanalizacji, wodociągów oraz oczyszczalni ścieków.

### Gospodarka odpadami

Zwiększone ilości odpadów będą powstawały głównie podczas prac budowlanych. Odpady 
te należy gromadzić w sposób selektywny, uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku. Okres magazynowania oraz objętość magazynowanych odpadów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów na obowiązujących drukach. Odpady należy przekazywać na podstawie kart przekazania odpadu odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Aktualne wzory ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu zostały określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2006, Nr 30, poz. 213).

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji przewidzianych w Programie to przede wszystkim demontowane chodniki, krawężniki, obrzeża, asfalty, produkty smołowe, odpady zielone, materiały konstrukcyjne (metale, drewno, szkło, tworzywa sztuczne) oraz masy ziemne przy ewentualnych wykopach.

Podczas prowadzonej budowy odpady te będą magazynowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, na wyznaczonych do tego celu terenach, do czasu ich ponownego wykorzystania. Odpady, które nie będą mogły być ponownie zagospodarowane dla potrzeb prowadzonej budowy będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmującym się odzyskiem (asfalt, gruz) lub w przypadku odpadów, które nie nadają się do odzysku firmom zajmującym się unieszkodliwianiem poprzez składowanie na przeznaczonych do tego składowiskach odpadów.

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą również odpady komunalne oraz odpady związane z eksploatacją maszyn używanych podczas budowy. W związku z tym, zostaną wyznaczone miejsca czasowego deponowania tych odpadów. Odpady komunalne będą przekazywane na składowiska odpadów komunalnych, a ewentualne odpady niebezpieczne związane z eksploatacją maszyn będą przekazywane do utylizacji.

Tabela 18. Główne rodzaje odpadów powstające podczas realizacji inwestycji

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów |
| --- | --- |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty) |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 08 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips |
| 17 09 | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |

Odpowiedzialność za postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów leży w gestii głównego wykonawcy. Wszystkie powstające odrzuty podczas budowy będą czasowo składowane 
i zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizować ich możliwy negatywny wpływ 
na środowisko gruntowo-wodne.

Ponadto wszelkie naprawy urządzeń wykorzystywanych do prowadzonych prac wykonywane będą w wyspecjalizowanych warsztatach, poza terenem budowy.

### Dziedzictwo kulturowe

Na etapie prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie obiektów dziedzictwa kulturowego, negatywnie może na nie wpływać podwyższony poziom zanieczyszczeń powietrza związany z pracą maszyn budowlanych (zwiększone zapylenie, wzrost emisji komunikacyjnej, zwiększony poziom hałasu oraz drgań). Etap ten będzie również negatywnie odbierany przez zwiedzających, w związku z utrudnionym dostępem do dóbr kultury.

Realizacja inwestycji związana będzie z koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych. Może spowodować to odsłonięcie istniejących w ziemi stanowisk archeologicznych, śladów osadnictwa i kultury materialnej. W przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych, odkrycia przedmiotu, co do którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem prace budowlane zostaną wstrzymane, znalezisko zostanie zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków oraz niezwłocznie zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362 z poźn. zm.).

W przypadku stanowisk archeologicznych jedynym możliwym rozwiązaniem jest prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie budowy.

### Zdrowie

Chwilowe, okresowe niekorzystne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców związane będzie głównie z pogorszeniem warunków akustycznych, wzrostem zapylenia powietrza oraz zwiększoną emisją spalin w trakcie prac specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji inwestycji.

Okresowe utrudnienia związane z pracami budowlanymi i remontowymi mogą spowodować nieznaczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu w rejonach prowadzonych prac.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na etapie realizacji przedsięwzięcia stanowić mogą roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdów samochodowych.

Roboty powodujące powstania zagrożenia ze względu na swój charakter: roboty rozładunkowe i załadunkowe, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i koparek, roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego piły, zagęszczarki, młoty).

W czasie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związane z wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych. Zagrożenia mogą powstać także w trakcie wykonywania robót ziemnych przy użyciu koparki (wykopy dla przebudowy jezdni ulicy). Niebezpieczne sytuacje mogą być również związane z dowozem 
i rozładunkiem piasku na warstwę odsączającą, rozścielaniu i zagęszczaniu materiału wibratorem.

## Oddziaływania na obszary chronione i bioróżnorodność

### Oddziaływanie na bioróżnorodność

Gminny Program Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z czym realizacja większości zadań przewidzianych w Programie będzie miała zatem, pośredni, długoterminowy pozytywny wpływ na różnorodność występujących na tym terenie organizmów żywych.

Planowana rozbudowa kanalizacji sanitarnej spowoduje poprawę jakości wód powierzchniowych, co z kolei przyczyni się do stworzenia korzystnych warunków bytowania w rzekach i bezodpływowych ciekach wodnych na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego wszelkim organizmom wodnym, w tym również cennym gatunkom ryb.

W trakcie trwania realizacji inwestycji na etapie budowy potencjalne zagrożenie dla bioróżnorodności regionu mogą być związane z zajęciem terenu pod inwestycję, przemieszczaniem dużej ilości mas ziemi, składowaniem materiałów budowlanych, budową dróg dojazdowych, jak również rozjeżdżaniem terenu przez pracujący ciężki sprzęt. Prace budowlane, w połączeniu z regulacją stosunków wodnych, zwłaszcza odwodnienie terenu, mogą mieć znaczenie dla stopnia odwodnienia siedlisk przyrodniczych znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Ewentualne zanieczyszczenie terenu substancjami chemicznymi może prowadzić do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub w skrajnych przypadkach ich zniszczenia. Zagrożenie to może mieć miejsce w przypadku awarii sprzętu technicznego używanego w trakcie prac budowlanych i wydostania się do środowiska substancji chemicznych (w tym ropopochodnych). Przewidywane drgania podłoża oraz hałas na etapie realizacji poszczególnych inwestycji, przypadkowe niszczenie środowiska bytowania zwierząt oraz roślin mogą zaburzyć migracje gatunków zamieszkujących dany obszar albo doprowadzić do wycofania się osobników danego gatunku z dotychczas zajmowanego terenu. Należy również dołożyć wszelkiej staranności, aby w trakcie prac budowlanych nie wystąpiły przypadkowe incydenty zabijania gatunków zwierząt żyjących 
na danym terenie, a tym samym zapobiegać niekontrolowanym działaniom zmniejszania ich populacji.

### Oddziaływanie na obszary chronione

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie 
na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Na terenie Gminy Nowy Duninów znajduje się Gostynińsko–Włocławski Park Krajobrazowy, rezerwat krajobrazowo – leśny Jastrząbek oraz rezerwat leśny – Kresy.

W związku z powyższym wszelkie prace budowlano-modernizacyjne nie mogą oddziaływać na tereny chronione bez przeprowadzenia uprzednich postępowań i uzyskania odpowiedniej zgody na takie przedsięwzięcia.

## Relacje między oddziaływaniami

W tabeli poniżej zaprezentowano relacje pomiędzy potencjalnymi oddziaływaniami przedsięwzięć Programu na poszczególne elementy środowiska oraz oddziaływaniami pośrednimi mogącymi mieć miejsce w związku z realizacją Programu.

Tabela 19. Relacje pomiędzy zidentyfikowanymi oddziaływaniami

| Elementy środowiska i oddziaływania bezpośrednie | Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania pośrednie |
| --- | --- |
| POWIETRZE I KLIMAT: Emisja spalin Zapylenie Imisja zanieczyszczeń Hałas i wibracje | Spaliny i pyły samochodowe zanieczyszczają powierzchnię ziemi, gleby i wody powierzchniowe. Zanieczyszczanie powietrza i zmiany topoklimatu wpływają na florę i faunę. Hałas i wibracje wpływają na zdrowie człowieka i świat zwierzęcy. Zmiany pokrycia powierzchni ziemi wpływają na mikroklimat. |
| POWIERZCHNIA ZIEMI ŁĄCZNIE Z GLEBĄ: Zmiany pokrycia powierzchni terenu oraz struktury gruntu, składu biologicznego i chemicznego | Zmiana pokrycia powierzchni terenu wpływa na zmianę mikroklimatu, Zwiększenie powierzchni nawierzchni nieprzepuszczalnych czyli pogorszenie się własności retencyjnych i filtracyjnych, wpływa to na wody gruntowe i ujęcia wody oraz na mikroklimat. Zanieczyszczenia opadające na powierzchnię dróg spływają wraz z wodami opadowymi do gleby i wód gruntowych. |
| WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE: Zanieczyszczenia wód Obniżenie poziomu wód gruntowych Zmiana stosunków wodnych | Zanieczyszczenia użytkowych poziomów wód podziemnych mają wpływ na zdrowie ludzi Zmiany poziomu wód gruntowych (odwodnienia), wpływają na wilgotność gleby, a to z kolei oddziałuje na florę i faunę Zanieczyszczenia wód wpływają na bioróżnorodność Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają na stan zdrowotny roślinności danego obszaru, a tym samym na zmiany w krajobrazie Zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej właściwości filtracyjnych wpływają na reżim wód |
| FLORA I FAUNA: Zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów, Zagrożenie dla niektórych gatunków, Zmniejszenie bioróżnorodności. | Rozwój transportu, budowa dróg oraz inne procesy urbanizacyjne wpływają na florę i faunę pośrednio poprzez: Zmiana stanu czystości powietrza, hałasu i drgań, mikroklimatu, poziomu wód gruntowych, zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenie gleby i pokrycia powierzchni ziemi, Stan flory i fauny ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka, Stan flory wpływa na krajobraz. |

## Oddziaływania wtórne i skumulowane

Oddziaływania skumulowane mogą wystąpić w przypadku jednoczesnej wdrażania kilku zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Jest to jednak kwestia uzależniona od harmonogramu prowadzonych robót i na obecnym etapie trudna do zidentyfikowania.

Aby uniknąć uciążliwości związanych z oddziaływaniami skumulowanymi należy dokładnie ustalić harmonogram prac oraz na bieżąco informować z określonym wyprzedzeniem zainteresowane strony (tj. mieszkańców, administratorów sieci infrastrukturalnych) 
o zamiarze prowadzenia prac budowlanych.

Korzystne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i jakości bytowania lokalnej społeczności jest także łączenie realizacji poszczególnych prac na tych samych obiektach przez różnych administratorów, w tym samym czasie.

Nie zidentyfikowano oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji innych programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.

## Oddziaływanie transgraniczne

Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Programem Ochrony Środowiska 
i zakres zadań przewidzianych w programie, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu płockiego w województwie mazowieckim, nie przewiduje się wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko.

## Decyzje środowiskowe dla poszczególnych inwestycji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem określającym nałożone warunki na realizacje przedsięwzięcia gwarantujące bezpieczeństwo szeroko rozumianemu środowisku. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, decyzja środowiskowa (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) musi zostać wydana przed uzyskaniem m. in. następujących decyzji administracyjnych:

- decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,

- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

- decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W 2010 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) określające: rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Rozporządzenie podaje również przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach 
są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, dla których jest wymagane bądź może być wymagane przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia bądź raport o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie karty informacyjnej organ wydający decyzję środowiskową stwierdza
o konieczności lub nie przeprowadzenia pełnej procedury środowiskowej, czyli 
o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko. Jednocześnie organ określa zakres raportu. Raport stanowi jeden z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko, który w przypadku przeprowadzania tej procedury powinien zostać dołączony do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zadaniem raportu jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Art. 66 ustawy z dnia 7 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ustala treść raportu.

# Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko, mogących być rezultatem realizacji Programu Ochrony Środowiska

Działania łagodzące

Są to środki zmierzające do zmniejszenia lub nawet eliminacji negatywnego oddziaływania 
na element środowiska społecznego lub przyrodniczego.

Działania kompensujące

Są to działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia inwestycyjnego, których celem jest kompensacja znaczącego niekorzystnego oddziaływania na środowisko, jakie jest spowodowane realizacją tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska, projekt kompensacji przyrodniczej może być zawarty w prognozie oddziaływania na środowisko planów, programów i strategii. Natomiast zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska kompensacja przyrodnicza może być realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa”.

Wpływ na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 będzie stosunkowo niewielki i w przypadku większości inwestycji będzie ograniczał się do etapu realizacji przedsięwzięcia (etapu budowy).

Ponadto większość z zaproponowanych w Programie inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym śladzie” tzn. zakłada modernizację, przebudowę już istniejących obiektów, nie ingerując 
w nowe, cenne przyrodniczo obszary lub zmieniając znacząco obecne użytkowanie terenu.

W związku z tym nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej.

W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących, które opisano w poniższej tabeli.

Tabela 20. Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji Programu

| Element środowiska przyrodniczego | Środki łagodzące/zalecenia |
| --- | --- |
| Jakość powietrza | Wpływ przedsięwzięć na jakość powietrza, związany z etapem realizacji inwestycji (pracami budowlanymi) można ograniczyć przez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: - systematyczne sprzątanie placów budowy, - zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), - ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym, - uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne części pojazdu), - przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie (dotyczy też ziemi z wykopów), - ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy. W przypadku planowanych prac związanych z budową dróg ważną kwestią mającą wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza jest dobra organizacja dojazdów do placu budowy oraz utrzymanie płynności na przebudowywanym odcinku. Właściwe rozwiązania w tym zakresie pozwolą na znaczne zmniejszenie emisji ze środków transportu. Ponadto należy monitorować właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń pracujących na budowie. |
| Hałas | W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, powinny one być wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn budowlanych na biegu jałowym należy ograniczyć do minimum. Maszyny budowlane powinny być w dobrym stanie technicznym oraz posiadać sprawne tłumiki akustyczne. Wpływ na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego ma także stosowanie odpowiednio zaprojektowanych pasów zieleni przyulicznej z rzędami wysokich drzew i krzewów (gatunków o właściwościach dźwiękochłonnych tj. zimozielone gatunki drzewiaste oraz klon topola, lipa). |
| Wody | Aby zapobiec przedostawaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód zaleca się stosowanie instalacji pozwalających na odprowadzanie ścieków opadowych z jezdni oraz ich oczyszczanie. Powstające ścieki deszczowe, przed wprowadzeniem do środowiska należy oczyszczać do wymaganych prawem parametrów. Należy badać jakość wód deszczowych przepływających przez separatory w celu sprawdzenia ich sprawności. Badania jakości zrzucanych wód opadowych należy prowadzić zgodnie z metodą referencyjną, określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. 2006, Nr 137 Poz. 984). Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie dopuścić skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Należy zapewnić dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy oraz regularnie opróżniać toalety z wykorzystaniem samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria. Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. |
| Gleby | Należy kontrolować szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz odpady należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. Po zakończeniu realizacji inwestycji należy usunąć wszystkie tymczasowe instalacje i urządzenia oraz wykonać niezbędne niwelacje powierzchni terenu. W miarę możliwości technicznych parkingi dla sprzętu budowlanego powinny być utwardzone i odwadniane. Umowy z wykonawcami prac budowlanych powinny zawierać klauzule o odpowiedzialności ekologicznej – należy stosować zasadę „zanieczyszczający płaci”. Zabiegi solenia dróg i chodników zimą powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna być zebrana, a po zakończeniu prac – rozdeponowana na powierzchni terenu. |
| Rośliny | W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów korzeniowych należy przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy unikać usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami grzybobójczymi rany po odciętych korzeniach. Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy zabezpieczyć np. stosując odpowiednie włókniny i obudowy drewniane. |
| Zwierzęta | W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane prace budowlane powinny zostać przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie. Prace termomodernizacyjne należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, w miarę możliwości na budynkach zmodernizowanych należy zamieścić budki lęgowe dla ptaków. |
| Zdrowie | Należy czytelnie oznakować obszary, gdzie prowadzone będą prace budowlane i modernizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac. W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy zaleca się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. W czasie trwania prac budowlanych należy zmniejszyć czas pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum, aby ograniczyć emisję spalin oraz hałasu. |
| Krajobraz i dziedzictwo kulturowe | Wszystkie inwestycje powinny być zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów estetycznych krajobrazu. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym należy zabezpieczyć teren znaleziska i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. |

# Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 znamionuje się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. W takim przypadku proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.

Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych w Programie inwestycji. Skutki środowiskowe podejmowanych zadań bowiem silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub też od występowania w otoczeniu wdrażania przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. Dlatego przy budowie, modernizacji dróg oraz montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać wszelkie warianty alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Przeprowadzając analizę wariantów poszczególnych przedsięwzięć można porównywać 
ze sobą następujące elementy inwestycyjne:

- warianty lokalizacji,

- warianty konstrukcyjne i technologiczne,

- warianty organizacyjne,

- wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”.

Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.

# Napotkane trudności i luki w wiedzy

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 odnosi się do szerokiego spectrum zagadnień. W przeciwieństwie do ocen oddziaływania konkretnych planowanych przedsięwzięć nie ma Prognozie Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 możliwości odniesienia się do konkretnych rozwiązań technicznych.

Poziom szczegółowości prowadzonej oceny oddziaływania jest ściśle powiązany z poziomem szczegółowości przedmiotowego Programu. W związku z czym możliwe jest zastosowanie jedynie metody opisowej (jakościowej). Nie ma zaś możliwości odniesienia się 
do konkretnych parametrów dotyczących poszczególnych planowanych inwestycji, co tworzy realna barierę zastosowania bardziej precyzyjnej metodyki (ilościowej), jednorodnej dla wszystkich planowanych w Programie przedsięwzięć. Dane techniczne bowiem opisujące planowane zadania prezentują bardzo zróżnicowany poziom szczegółowości – od projektów technicznych po koncepcje.

Z uwagi na skomplikowany i długotrwały proces inwestycyjny nie jest możliwe także dokładne określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych przy wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć, co również uniemożliwia oszacowanie oddziaływań skumulowanych i zastosowania modeli do obliczenia oddziaływań w sytuacji najbardziej niekorzystnej.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego Programu Ochrony Środowiska oraz częstotliwości jej przeprowadzania - monitoring

Zgodnie z wymogami obowiązujących dyrektyw proponuje się prowadzenie monitoringu efektów realizacji założeń Programu w zakresie opisanym poniżej. Celem monitoringu jest opisanie zmian stanu środowiska w wyniku realizacji założeń Programu, sprawdzenie czy założone środki łagodzące przyniosą zakładany efekt.

Celem monitoringu środowiskowego jest ocena, czy stan środowiska ulega polepszeniu, czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej i stanowi źródło informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu Ochrony Środowiska winien obejmować określenie stopnia wykonania poszczególnych działań:

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

- analizę przyczyn rozbieżności.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, koordynator wdrażania Programu będzie oceniać, co dwa lata stopień wdrożenia Programu. W latach 2012-2016 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych w Programie działań, 
a pod koniec 2016 roku nastąpi ostateczna ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania na lata 2017-2019. Ten cykl będzie się powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej.

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą 
to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.

Tabela 21. Mierniki realizacji Programu

| Cele | Wskaźniki | Porównanie ze stanem wyjściowym, dokonywane w trakcie sporządzania raportu (co 2 lata) |
| --- | --- | --- |
| Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. Racjonalizacja ich wykorzystania oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy wody pitnej odpowiedniej jakości | Skanalizowanie Gminy (%) |  |
|  | Długość sieci kanalizacyjnej (km) |  |
|  | Liczba przyłączy (szt.) |  |
|  | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków ( %) |  |
|  | Jakość wód powierzchniowych |  |
|  | Jakość wód podziemnych |  |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją | Udział gruntów wymagających rekultywacji(%) |  |
|  | Liczba przeprowadzonych w ciągu roku badań zanieczyszczenia gleb |  |
|  | Liczba wybudowanych w ciągu roku płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę |  |
|  | Udział gruntów wymagających rekultywacji(%) |  |
|  | Ilość zużytych nawozów sztucznych i mineralnych /1ha użytków rolnych |  |
|  | Powierzchnia terenu scalonych gruntów rolnych (ha) |  |
| Zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Nowy Duninów | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych do powietrza GUS (Mg/rok) |  |
|  | Liczba zmodernizowanych kotłowni lokalnych (szt.) |  |
|  | Odbiorcy gazu z sieci (tys.) |  |
|  | Zużycie gazu z sieci ( m3 /1 odbiorcę/ rok) |  |
|  | Drogi o utwardzonej nawierzchni - asfaltowej (km) |  |
|  | Powierzchnia czynna kolektorów słonecznych (m2) oraz ilość funkcjonujących instalacji solarnych (szt.) |  |
|  | Liczba zmodernizowanych kotłowni indywidualnych - np. rezygnacja z pieca węglowego (szt.) |  |
| Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności oraz utrzymanie istniejących form ochrony przyrody | Liczba pomników przyrody (szt.) |  |
|  | Liczba pomników przyrody (poj. drzewa) poddanych zabiegom pielęgnacyjnym (szt.) |  |
|  | Liczba użytków ekologicznych (szt.) |  |
|  | Liczba gospodarstw agroturystycznych (szt.) |  |
|  | Zgłoszona liczba pożarów traw i nieużytków (szt./rok) |  |
|  | Wskaźnik lesistości Gminy (%) |  |
|  | Powierzchnia gruntów przekwalifikowanych z rolnych na leśne (ha/rok) |  |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych (szt./rok) |  |
|  | Liczba młodzieży uczestniczącej w akcji pn. „Sprzątanie Świata” (ilość osób/rok) |  |
|  | Długość ścieżek przyrodniczych (km) |  |
|  | Liczba odbytych szkoleń dla rolników z zakresu prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej (szt./rok) |  |
|  | Liczba przeszkolonych rolników (ilość osób/rok) |  |
|  | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska wg oceny jakościowej |  |

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu powinny być również brane pod uwagę wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa.

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności,

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska,

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych.

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, poprawa jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawa jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie 
te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

- poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych),

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego,

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

- ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalności gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

- wzrost lesistości, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów,

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

- kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym 
i prawem międzynarodowym,

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli,

- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych,

- opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

# Konsultacje społeczne

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 
z perspektywą do roku 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione społeczeństwu w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi mogą wnosić wszyscy obywatele, jak również organizacje pozarządowe, grupy społeczne, przedstawiciele środowisk naukowych itd. Opracowania zostaną udostępnione w Urzędzie Gminy oraz na oficjalnej stronie internetowej urzędu.

Ponadto Program podlega opiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, natomiast Prognoza oddziaływania Programu na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem prognozy jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019.

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zakres prognozy jest zgodny z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001).

Niniejsza Prognoza oddziaływania Programu na środowisko podlega opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Przedmiotowe dokumenty, 
tj. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 zostaną także udostępnione społeczeństwu lokalnemu w celu zapewnienia jego udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza składa się z kilku zasadniczych części: informacji o zawartości Prognozy, głównych celach, jej powiązaniach z innymi dokumentami, metodach sporządzenia, miernikach, 
o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

## Cel i zakres Programu

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu środowiska analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019, wyznaczono cel nadrzędny, który otrzymał następujące brzmienie:

Osiągniecie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i  inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska

W celu realizacji powyższego celu nadrzędnego programu określono poszczególne priorytety i cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram zadań proekologicznych oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Należy zauważyć, że Program ochrony środowiska określa strategię długoterminową - definiuje cele długookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbliższych czterech lat.

Priorytety ekologiczne określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019:

- Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej,

- Ochrona powietrza atmosferycznego,

- Ochrona powierzchni ziemi,

- Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym,

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- Edukacja ekologiczna,

- Rozwój energetyki odnawialnej.

Przedstawione powyżej priorytety ekologiczne i podporządkowane im cele dążą konsekwentnie do poprawy środowiska naturalnego, zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz równoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w następujących polach:

- Jakość wód i stosunki wodne,

- Powietrze,

- Hałas,

- Promieniowanie elektromagnetyczne,

- Poważne awarie i zagrożenia naturalne,

- Ochrona przyrody i krajobrazu,

- Gleby,

- Ochrona zasobów kopalin.

W ramach Programu w okresie ośmiu najbliższych lat planowana jest realizacja następujących zadań:

Tabela 22. Planowane zadania

| Jakość wód i stosunki wodne | Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. Racjonalizacja ich wykorzystania oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy wody pitnej odpowiedniej jakości |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Nowy Duninów | Lipianki, Duninów Duży, Brzezinna Góra, Środoń, Kamion-Grodziska, Trzcianno, Jeżewo | 2014-2019 | 150.000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie | Nowy Duninów | 2012-2013 | 2 000 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 3 | Budowa kanalizacji Nowa Wieś - Karolewo | Nowa Wieś - Karolewo | 2013-2015 | 1 000 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 4 | Rozbudowa kanalizacji Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska | Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska | 2013-2015 | 800 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 5 | Rozbudowa ujęcia wody Trzcianno | Trzcianno | 2014-2015 | 150 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 6 | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | b.d. | Wójt, właściciele i użytkownicy terenów |
| 7 | Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk w dolinach cieków powierzchniowych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt, mieszkańcy Gminy Nowy Duninów |
| 8 | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy, właściciele |
| 9 | Zdiagnozowanie skali nielegalnego wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do środowiska i podjęcie kroków w celu wyeliminowania procederu | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy, WIOŚ, mieszkańcy Gminy Nowy Duninów |
| 10 | Monitorowanie zmian w stosunkach wodnych z uwzględnieniem ustawowego zakazu określonego w art. 29 w ustawie Prawo wodne | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 11 | Monitorowanie jakości ścieków doprowadzanych i oczyszczonych w oczyszczalniach | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Zarządzający oczyszczalnią |
| Powietrze atmosferyczne | Zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowy Duninów |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| Cel: ograniczenie niskiej emisji |
| 1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie | Nowy Duninów | 2012-2013 | 600 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 2 | Termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie | Nowy Duninów | 2012-2015 | 500 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 3 | Gazyfikacja miejscowości Popłacin | Popłacin | 2017 | 500 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 4 | Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów; WIOŚ, PSP, Policja |
| 5 | Zapobieganie pożarom w lasach | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Właściciele lasów, Administracja Lasów Państwowych |
| Cel: Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego |
| 6 | Promocja alternatywnych do samochodów środków transportu | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 7 | Kontynuowanie działań na rzecz poprawy jakości dróg publicznych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Cel: Ograniczenie emisji złowonnej |
| 8 | Eliminowanie uciążliwości poprzez właściwe lokalizowanie obiektów mogących być źródłem emisji złowonnej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Cel: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii |
| 9 | Promocja wykorzystania paliw alternatywnych w środkach transportu drogowego, obsługi rolnictwa, budownictwie i przemyśle | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 10 | Montaż instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii w budynkach użyteczności publicznej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Hałas i wibracje | Ograniczenie uciążliwości hałasu na terenie Gminy |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Budowa drogi gminnej w m. Lipianki | Gmina Nowy Duninów | 2014-2016 | 350 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 2 | Budowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne "górki" | Gmina Nowy Duninów | 2012-2015 | 500 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 3 | Modernizacja drogi gminnej w Nowym Duninowie - ul. Wierzbowa | Gmina Nowy Duninów | 2012-2013 | 450 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 4 | Modernizacja drogi gminnej w Nowym Duninowie - ul. Parcelowa | Gmina Nowy Duninów | 2012-2015 | 400 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 5 | Modernizacja drogi Lipianki - Skrzynki | Gmina Nowy Duninów | 2015-2017 | 150 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 6 | Modernizacja dróg gminnych w Nowym Duninowie - ul. Świerkowa i Jaśminowa | Gmina Nowy Duninów | 2015-2017 | 200 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 7 | Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś - Karolewo | Gmina Nowy Duninów | 2015-2017 | 80 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 8 | Modernizacja drogi gminnej Karolewo - Kamion odcinek II | Gmina Nowy Duninów | 2015-2017 | 200 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 9 | Modernizacja dróg gminnych w m. Nowy Duninów ul. Wiślana i Plac Strażacki | Gmina Nowy Duninów | 2015-2017 | 120 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 10 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Soczewka | Gmina Nowy Duninów | 2015-2017 | 100 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 11 | Modernizacja drogi gminnej Brwilno Dolne - Wola Brwileńska | Gmina Nowy Duninów | 2017-2018 | 100 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 12 | Modernizacja drogi Trzcianno - Jeżewo - Stary Duninów | Gmina Nowy Duninów | 2016-2018 | 500 000 | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 13 | Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zapisów rozporządzenia o standardach akustycznych dla poszczególnych terenów | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, WIOŚ |
| 14 | Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ w Płocku |
| 15 | Wymiana stolarki okiennej w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Właściciele domów |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | Ochrona przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| Cel: Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych norm |
| 1 | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem pól | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku, MWIOŚ w Płocku, Wojewoda |
| 2 | Badania pól elektromagnetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | MWIOŚ w Płocku |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne | Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| Cel: Zapobieganie poważnym awariom |
| 1 | Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Cel: Dysponowanie sprawnym systemem zapobiegawczo – interwencyjno - ratunkowym na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej |
| 2 | Współdziałanie i współpraca z jednostkami ratowniczymi, specjalistami i ekspertami w zakresie wystąpienia na terenie powiatu poważnych awarii przemysłowych i klęsk żywiołowych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, OSP, Policja |
| 3 | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo– interwencyjno -ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | OSP |
| Cel: Wzrost świadomości społecznej w zakresie zapobiegania awariom i klęskom naturalnym i postępowania w przypadku ich wystąpienia |
| 4 | Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców Gminy o możliwościach zapobiegania i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, OSP, Policja |
| Ochrona przyrody i krajobrazu | Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności oraz utrzymanie istniejących form ochrony przyrody. |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Inwentaryzacja i waloryzacja obszarów cennych przyrodniczo | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 2 | Prowadzenie gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony prawnej konkretnych obszarów przyrodniczych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Właściciele lasów, Nadleśnictwo Gostynin |
| 3 | Zalesianie gruntów o niskiej klasie bonitacji zgodnie z Programem zwiększania lesistości Gminy | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | ARiMR, właściciele lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, WFOŚiGW |
| 4 | Racjonalne gospodarowanie cennymi zasobami przyrodniczymi Gminy | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 5 | Utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Regionalny Konserwator Przyrody |
| 6 | Tworzenie nowych obszarów chronionych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 7 | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego prawnych form ochrony przyrody | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 8 | Promocja walorów przyrodniczych Gminy | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Gleby | Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, Starosta Płocki, WODR |
| 2 | Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 3 | Inwentaryzacja terenów zdegradowanych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 4 | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | MWIOŚ Delegatura w Płocku |
| 5 | Ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 6 | Skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, WIOŚ, RDOŚ; PSP, Policja |
| 7 | Likwidacja „dzikich wysypisk” | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | b.d. | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Ochrona zasobów kopalin | Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów przedsiębiorstwa będące właścicielem terenów |
| 2 | Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatację kopalin | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt, przedsiębiorstwa będące właścicielem terenów |
| Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych | Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Wdrażanie technologii wodooszczędnych w przedsiębiorstwach | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Przedsiębiorcy |
| 2 | Analiza zużycia wody podziemnej przez mieszkańców, rolnictwo i działalność gospodarczą | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 3 | Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych) | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt, Placówki oświatowe, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej |
| Zrównoważone wykorzystanie energii | Zmniejszenie zużycia energii na cele produkcyjne i komunalno-bytowe |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Wdrażanie technologii energooszczędnych w przedsiębiorstwach | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Przedsiębiorcy |
| 2 | Zastąpienie tradycyjnych lamp ulicznych lampami energooszczędnymi z automatycznym sterowaniem | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych | Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 r. |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Motywowanie rolników do zakładania plantacji roślin energetycznych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, Starostwo Powiatowe w Płocku, Organizacje pozarządowe |
| 2 | Promowanie korzyści z produkcji roślin energetycznych dla rolników i środowiska | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, Starostwo Powiatowe w Płocku, Organizacje pozarządowe |
| 3 | Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, Organizacje pozarządowe |
| 4 | Budowa elektrowni wiatrowych | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Przedsiębiorcy |
| Zrównoważone wykorzystanie materiałów | Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Wdrażanie technologii małoodpadowych w przedsiębiorstwach | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Podmioty gospodarcze |
| 2 | Ograniczenie materiałochłonności produkcji | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Podmioty gospodarcze |
| Cele w zakresie edukacji ekologicznej | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska |
| L.p. | Nazwa zadania | Lokalizacja | Lata realizacji | Koszt | Jednostka realizująca |
| 1 | Promocja walorów przyrodniczych Gminy w tym publikacje na gminnej stronie internetowej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 2 | Organizowanie prelekcji i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody, itp. | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów, Dyrektorzy Szkół |
| 3 | Organizowanie konkursów międzyszkolnych o tematyce ekologicznej | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Dyrektorzy Szkół |
| 4 | Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony ( informacje umieszczane na stronie internetowej gminy) | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |
| 5 | Udział społeczeństwa w rozpoznaniu cennych zasobów przyrodniczo - środowiskowych ( konkursy fotograficzne itp.) | Gmina Nowy Duninów | 2012-2019 | - | Wójt Gminy Nowy Duninów |

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ powyższych zadań na poszczególne elementy środowiska, w tym na obszary Natura 2000, zasoby naturalne, dobra kulturalne oraz 
na zdrowie ludzi.

Prognoza oddziaływania przedstawia również rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. Rozwiązaniem są zaproponowane w ramach Programu przedsięwzięcia inwestycyjne 
i pozainwestycyjne. Większość zaproponowanych działań pozytywnie wpłynie na wszystkie komponenty środowiska. Możliwe są jednak krótkotrwałe negatywne oddziaływania na etapie realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Natomiast dla inwestycji, które w sposób szczególny mogą wpływać na środowisko powinien być wykonany raport oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko jeszcze na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu 
ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko. A zatem, zgodnie z metodologią ocen oddziaływania na środowisko proponowanie szczegółowych rozwiązań alternatywnych nie ma pełnego uzasadnienia.

Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań.

## Powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 zawiera szereg zadań celów zgodnych z celami i priorytetami następujących dokumentów szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego:

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

- „Krajowy Programem Ochrony Środowiska, „Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, „Program Ochrony Środowiska w powiecie płockim,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu płockiego,

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w powiecie płockim,

- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku,

- Program Ochrony Środowiska W Powiecie Płockim na lata 2011–2015 
z perspektywą Do Roku 2018,

- Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015 r.,

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowy Duninów na lata 2010–2025,

- Plan Gospodarki odpadami Gminy Nowy Duninów,

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Duninów lata 2004-2006 oraz 2007-2013.

## Oddziaływanie na środowisko

Głównym założeniem Programu ochrony środowiska jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego, przyczyniając się 
do poprawy jego stanu. Zakłada się, że wdrożenie Programu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska Gminy, natomiast jego prawidłowa realizacja przyniesie w przyszłości wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko.

Realizacja Programu nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym 
o wysokich walorach przyrodniczych oraz nie wpłynie negatywnie na obszary chronione cenne przyrodniczo.

Po przeprowadzonej analizie zidentyfikowano negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych w Programie ograniczające się w znacznej większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych związanych 
z planowaną inwestycją). Wówczas przewiduje się podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisja pyłów. Negatywne oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze.

Natomiast na etapie eksploatacji inwestycji zaplanowanych w Programie, prognozuje się ich znaczne korzystne oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na lokalny charakter działań i zasięg przestrzenny obszaru objętego Programem ochrony środowiska skutki realizacji założeń Programu nie będą miały znaczenia transgranicznego.

Przeprowadzając analizę potencjalnego oddziaływania Programu na środowisko przyrodnicze odniesiono się do poszczególnych zadań zawartych w Programie. W stosunku do każdego przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Programu ochrony środowiska przeanalizowano potencjalne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego:

Wpływ na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Duninów na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 będzie stosunkowo niewielki i w przypadku większości inwestycji, tak jak wspomniano powyżej, będzie ograniczał się do etapu realizacji przedsięwzięcia (etapu budowy). Ponadto większość z zaproponowanych w Programie inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym śladzie” tzn. zakłada modernizację, przebudowę już istniejących obiektów, nie ingerując w nowe, cenne przyrodniczo obszary lub zmieniając znacząco obecne użytkowanie terenu.

W związku z tym nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej. W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub społeczne proponuje się podjęcie działań łagodzących, które szczegółowo opisano w rozdziale nr 7 niniejszego dokumentu.

## Zastosowane metody oceny oddziaływania

W celu identyfikacji potencjalnych oddziaływań poszczególnych zadań zaplanowanych 
w Programie posłużono się macierzą skutków środowiskowych zadań inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych przewidzianych do realizacji, przedstawiającą w skondensowanej postaci możliwe oddziaływanie tych zadań na środowisko. Przeanalizowano skutki środowiskowe dla następujących elementów:

- Obszary Natura 2000,

- Różnorodność biologiczna,

- Zdrowie ludzi,

- Zwierzęta,

- Rośliny,

- Wody powierzchniowe i podziemne,

- Jakość powietrza,

- Powierzchnia ziemi i gleba,

- Krajobraz,

- Klimat akustyczny,

- Dobra kultury.

Analizowano bezpośredni wpływ założeń Programu na środowisko, jak również oddziaływania pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko i długoterminowe, chwilowe, ciągłe, pozytywne i negatywne. Brano pod uwagę odwracalność skutków podjętych działań, skalę czasową oddziaływań, zasięg przestrzenny, możliwość oddziaływania transgranicznego.

Określono czy oddziaływanie może być negatywne (-), pozytywne (+), czy obojętne (0). 
W niektórych przypadkach oddziaływanie może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny (+) / (-) wpływ na dany element środowiska.

## Monitoring skutków realizacji Programu

Celem monitoringu środowiskowego jest ocena, czy stan środowiska ulega polepszeniu, 
czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej i stanowi źródło informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien obejmować określenie stopnia wykonania poszczególnych działań:

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

- analizę przyczyn rozbieżności.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, koordynator wdrażania Programu będzie oceniać, co dwa lata stopień wdrożenia Programu. W latach 2012-2016 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych w Programie działań, 
a pod koniec 2016 roku nastąpi ostateczna ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania na lata 2017-2019. Ten cykl będzie się powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej.

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą 
to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.

# Spis tabel

Tabela 1. Wyniki badań bakteriologicznych wody w Zbiorniku Soczewka	29

Tabela 2. Zasoby wód głównego użytkowego poziomu wodonośnego w Gminie	30

Tabela 3. Wyniki badań fizykochemicznych	33

Tabela 4. Wyniki badań mikrobiologicznych	33

Tabela 5. Zestawienie emisji ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych na terenie powiatu płockiego w 2010 r.	39

Tabela 6. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia	43

Tabela 7. Wykaz stacji BTS na terenie Gminy Nowy Duninów	49

Tabela 8. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych	57

Tabela 9. Klasy bonitacyjne łąk i pastwisk	57

Tabela 10. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony wód na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury	65

Tabela 11. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powietrza na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury	68

Tabela 12. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przed hałasem na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury	70

Tabela 13. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na poszczególne komponenty środowiska, zdrowia i dobra kultury	74

Tabela 14. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi na poszczególne komponenty środowiska, zdrowia i dobra kultury	76

Tabela 15. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury	78

Tabela 16. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury	81

Tabela 17. Wpływ zadań Programu z zakresu ochrony zasobów kopalin na poszczególne komponenty środowiska, zdrowie i dobra kultury	83

Tabela 18. Główne rodzaje odpadów powstające podczas realizacji inwestycji	89

Tabela 19. Relacje pomiędzy zidentyfikowanymi oddziaływaniami	93

Tabela 20. Proponowane środki i zalecenia łagodzące niekorzystne oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji Programu	98

Tabela 21. Mierniki realizacji Programu	102

Tabela 22. Planowane zadania	108

# Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie Gminy na tle województwa i powiatu	21

Rysunek 2. Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka	22

Rysunek 3. Rysunek 3. Kotlina Płocka	23

Rysunek 4. Dzielnice rolniczo - klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego	24

Rysunek 5. Jakość wód podziemnych w 2010 r. (Monitoring diagnostyczny PIG)	32

Rysunek 6. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK)	54

Rysunek 7. Obszary chronione na terenie Gminy Nowy Duninów	55

Rysunek 8. Usytuowanie obszarów Natura 2000 na terenie powiatu płockiego	56

Rysunek 9. Kompleksy rolniczej przydatności gleb na terenie Gminy	57

# Literatura

- Dobrzańska Bożena, Dobrzański Grzegorz, Kiełczewski Grzegorz, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,

- Kondracki Jerzy, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2009

- Lewandowski Witold M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007,

- Poskrobko Bazyli (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007,

- Stelmasiak Jerzy (red.), Prawo ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2009.