Załącznik nr 4

WYMAGANIA DLA MIESZANKI ŻWIROWEJ

Rysunek l. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych

Tablica l. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. l. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy l.

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PNB-lIlII [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-0 l [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od O do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, od O do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

|  | Rzędne krzywych granicznych uziarnienia |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiary |  | przechodzi przez sito, % wag. |  |
| oczek | nawierzchnia jednowarstwowa | warstwa dolna nawierzchni |
| kwadratowych | lub warstwa górna nawierzchni | dwuwarstwowej |
| sita | dwuwarstwowej |  |
| mm | aj | bl | a | b |
| 50 | - | - | - | 100 |
| 20 | - | - | 100 | 67 |
| 12 | - | 92 | 88 | 54 |
| 4 | 86 | 64 | 65 | 30 |
| 2 | 68 | 47 | 49 | 19 |
| 0,5 | 44 | 26 | 28 | 11 |
| 0,075 | 15 | 8 | 12 | 3 |

Sprawa nr RG. 2220/RDG/07

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Zakres zamówienia

  - Urząd Gminy Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na roboty w 2007 r. o wartości poniżej 60.000 EURO

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego system

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu dróg gruntowych mieszanką żwirową na terenie Gminy Nowy Duninów:

Zadanie I

- Obręb Nr l Trzcianno-Jeżewo - 700 ton

Zadanie II

- Obręb Nr 2 Lipianki –

700 ton

Łącznie 1400 ton

Remont nawierzchni dróg gruntowych obejmuje:

dowiezienie mieszanki żwirowej na odcinek objęty robotami po uprzednim wyrównaniu nierówności oraz odwodnieniu miejsca robót przy użyciu równiarki,

rozścielenie dowiezionej mieszanki żwirowej równiarką do wymaganego profilu poprzecznego i podłużnego,

zagęszczenie rozścielonej mieszanki żwirowej w miejscu robót,

materiał użyty do robót powinien odpowiadać wymaganiom dla mieszanki żwirowej, której opis zawarty jest w załączniku nr 4

W przypadku stwierdzenia, że materiał użyty do robót nie odpowiada wyżej określonym wymaganiom Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania robót.

1.3 Remonty będą odbywać się na wezwanie i zgodnie z poleceniem Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, który określi termin, czas trwania, technologię i lokalizację oraz zakres robót.

1.4 Kierownik Referatu może wyznaczyć osobę upoważnioną do określenia w/w czynności.

1.S Wykonanie robót każdorazowo potwierdzać będzie Kierownik Referatu lub upoważniony pracownik.

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i terminowego wykonania zadania zleconego przez Kierownika Referatu bądź osobę upoważnioną. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do remontu w ciągu dwóch dni od chwili powiadomienia przez Kierownika Referatu bądź upoważnionego pracownika.

1.7 Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia (w ramach zamówienia z wolnej ręki, w okresie roku 2007).  lub ograniczenia zakresu umowy do 20% wartości realizowanego zamówienia,

1.8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.10.2007 r. na wezwanie. Dokładne terminy, czas lokalizację robót określać będzie Kierownik Referatu lub osoby przez nich upoważnione.

3. Wymagania i dokumenty składające się na ofertę 3.1 Wymagania dotyczące Wykonawców:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.2 Wykonawca dołączy do Formularza oferty następujące dokumenty oraz informacje:

3.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych w pkt. 3.1. - załącznik nr 2

4.   Sposób porozumiewania się z Zamawiającym oraz osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i drogi elektronicznej.

  - Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

  - Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnił SIWZ.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Piłatowicz, Gmina Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1 tel. (024) 261-02-36 w godz. 8:00-14.00 (środa od 10:00-14.00).

5. Termin związania ofertą

5.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływu terminu składania ofert.

5.2 Zamawiający może zwrócić się z prośbą aby wykonawcy przedłużyli okres związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas, nie dłuższy niż 60 dni. Prośba ta, jak i odpowiedzi Wykonawców, winny być wystosowane na piśmie przed upływem terminu związania ofertą, określonego w pkt. 5.1.

6. Opis sposobu przygotowania ofert

6.1 Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.2 W ofercie należy podać:

cenę za l tonę wbudowanej mieszanki (bez podatku VAT)

cenę za l tonę wbudowanej mieszanki (z podatkiem VAT)

podatek VAT

wartość brutto zamówienia

6.3 Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 3 niniejszej Instrukcji.

6.4 W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.5 Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierająca jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

6.6 Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

6.7 Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

6.8 Wykonawca winien umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie która:

- powinna być zaadresowana do Urzędu Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

- posiadać oznaczenia: "Oferta na remont dróg gruntowych-nie otwierać przed dniem 09.05.2007 r. godz. 11.00"

- posiada pełną nazwę i adres Wykonawcy.

6.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 6.8. oraz dodatkowo podpisane "zmiana" lub "wycofanie"

7. Miejsce i termin składania ofert

7.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Osiedlowa 1 (sekretariat)

7.2 Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2007 r. o godz. 10.30

7.3 Oferty otrzymane przez Zmawiającego po terminie podanym w pkt. 7.2. zostaną zwrócone wykonawcy nie otwarte.

7.4 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu składania ofert tj. 09.05.2007 r. o godz. 11.00 w swojej siedzibie, w sali Nr 8

7.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.

7.7 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje

7.8 W toku dokonywania badania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może żądać uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści tych dokumentów. Zamawiający wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień ich treści.

7.9 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt. 3 niniejszej Instrukcji, którzy nie złożyli, nie wyjaśnili lub nie uzupełnili w terminie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 7.8. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych Wykonawców.

7.10 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w ustawie. jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

7.11 O odrzuceniu oferty Zamawiający równocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert

8. Kryteria przyznania zamówienia i ocena ofert

8.1 Jedynym kryterium przyznania zamówienia jest cena - 100%

8.2 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spełniającą warunki z pkt. 3 potwierdzone dokumentami wymienionymi w pkt. 3.

8.3 Jeżeli w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego niemożliwe będzie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców aby w terminie 3 dni złożyli oferty dodatkowe.

8.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

9. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz zamieści je na stronie internetowej www.ugnowyduninow.bip.org.pl

9.2 Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonane modyfikacje zamawiający umieści na stronie internetowej www.ugnowyduninow.bip.org.pl

9.3 W przypadku określonym w pkt. 9.2 Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach, otrzymanych uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

10. Udzielenie zamówienia

10.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego cena ofertowa zadania będzie najniższa i zgodna z warunkami w pkt. 3.

10.2 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty, oraz ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i w Internecie.

10.3 Niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą zamawiający przekaże ogłoszenie o

udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

11. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu.

11.1 	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia,

- w przypadku o którym mowa w pkt. 8.3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2 	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zmawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia.

11.3 	W przypadku unieważnienia przetargu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegąjace odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot

uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty

12. Środki odwoławcze

W niniejszym zamówieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekstjedn: Dz. U. z 2006 T., nr 164, poz. 1163).

Załącznik nr 1

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OFERTA z dnia …………………..

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej Zamawiającego oferujemy wykonanie zadania pn.: „Remont dróg gruntowych na terenie gminy Nowy Duninów ”, zgodnie z opisem zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

kwota netto wbudowania 1 tony mieszanki ...................................... (słownie:................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................) podatek VAT – 22% tj. ........................................ zł  (słownie: ............................................................................)

co stanowi kwotę brutto wbudowania 1 tony mieszanki...................................... (słownie:.............. ........................................................................................................................................................................................................................................),

# Wartość zamówienia brutto

.................................. (kwota brutto wbudowania 1 tony mieszanki) x 1400 ton = .............................. (wartość brutto wykonania całego zamówienia( .

II.

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz

III.

Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu przetargowym do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w w załączniku nr 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

V.

Udzielam rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 1 roku.

Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

VI.

Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego  znajdujące się na terenie objętym pracami .

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia terenu  od następstw  i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za powstałe straty.

Oświadczam, że zapoznałem się z terenem objętym pracami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

VII.

Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach

.............................................

(pieczątki imienne i podpisy )

Załącznik nr 2

do SIWZ

......................................................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj.:

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2  ustawy.

............................................. 						.......................................................

(Miejscowość i data)								(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Wzór umowy

Umowa Nr ........

zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy:

Gminą Nowy Duninów z siedzibą 09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1,

zwaną w dalszej  części umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym  przez:

mgr Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Aliny Szymkowiak– Skarbnik Gminy

a

...................................................................................................................................................................... z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym do KRS RP/ewidencji działalności gospodarczej pod numer ..................................., REGON ................................, NIP .................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

2...............................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Remont dróg gruntowych na terenie gminy Nowy Duninów

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2007 r.

§ 3.

Zakres i sposób realizacji umowy

3.1 Remont nawierzchni dróg gruntowych obejmuje:

-dowiezienie mieszanki żwirowej na odcinek objęty robotami po uprzednim wyrównaniu nierówności oraz odwodnieniu miejsca robót przy użyciu równiarki,

-rozścielenie dowiezionej mieszanki żwirowej równiarką do wymaganego profilu poprzecznego i podłużnego,

-zagęszczenie rozścielonej mieszanki żwirowej w miejscu robót,

materiał użyty do robót powinien odpowiadać wymaganiom dla mieszanki żwirowej, której opis zawarty jest w załączniku do Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku stwierdzenia, że materiał użyty do robót nie odpowiada wyżej określonym wymaganiom Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania robót.

3.2 Remonty będą odbywać się na wezwanie i zgodnie z poleceniem Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, który określi termin, czas trwania, technologię i lokalizację oraz zakres robót.

3.3 Kierownik Referatu może wyznaczyć osobę upoważnioną do określenia w/w czynności.

3.3 Wykonanie robót każdorazowo potwierdzać będzie Kierownik Referatu lub upoważniony pracownik.

3.4 Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i terminowego wykonania zadania zleconego przez Kierownika Referatu bądź osobę upoważnioną. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do remontu w ciągu dwóch dni od chwili powiadomienia przez Kierownika Referatu bądź upoważnionego pracownika.

3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia (w ramach zamówienia z wolnej ręki, w okresie roku 2007).  lub ograniczenia zakresu umowy do 20% wartości realizowanego zamówienia,

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

Sprawdzanie i odbiór poszczególnych odcinków robót.

Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie za  wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę:

kwota netto wbudowania 1 tony mieszanki ...................................... (słownie:................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................) podatek VAT – 22% tj. ........................................ zł  (słownie: ............................................................................)

co stanowi kwotę brutto wbudowania 1 tony mieszanki...................................... (słownie:.............. ........................................................................................................................................................................................................................................),

# Wartość zamówienia

.................................. (kwota brutto wbudowania 1 tony mieszanki) x 1400 ton = .............................. (wartość brutto wykonania całego zamówienia( .

Rozliczenie wartości ogólnej zamówienia za przedmiot zamówienia, przyjętej w ofercie cenowej a następnie w umowie, nastąpi w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót i ceny jednostkowe wynikające z ofert.

§ 6

Odbiór robót :

- Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych odcinków robót

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia powiadomienia

Wady ujawnione w trakcie odbioru:

- jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający imoże odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 150,00 PLN  (sto  pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia.

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

§ 8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5  umowy płatne będzie w dwóch częściach tj. faktura częściowa po wykonaniu 50% zakresu umowy, faktura końcowa po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Termin płatności faktury częściowej i końcowej – w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia u Zamawiającego.

Należność wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ....................................................

Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 971-03-16-214.

Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zakres robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy na okres 1 roku.

Bieg rękojmi i gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej  zaakceptowanej przez obie strony.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych dla Zamawiającego.

§ 12.

Integralną częścią umowy  jest:

Oferta  – załącznik nr 1

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Zamawiającego i 1egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                    		Wykonawca: