SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMÓWIENIA:

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W NOWYM ORAZ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOCZEWCE w ramach projektu                    „Przedszkolak w szkole”

INWESTOR:

GMINA NOWY DUNINÓW ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

ADRES BUDOWY:

Nowy Duninów ul. Gostynińska dz.113/1

Soczewka ul. Ks. Kwiatkowskiego dz. 28/12

Opracował: Lech Jeziak

Nowy Duninów czerwiec 2014 r.

- ZAGADNIENIA OGÓLNE.

  - Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnego 	placu	zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie” precyzuje następujące wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów,

- sposobu i jakości wykonania robót,

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- uzgodnień z Inwestorem,

- projektu budowlanego placu zabaw,

- przedmiaru robót,

- wizji lokalnej w terenie.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- 45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;

- 37535200-9	Wyposażenie placów zabaw;

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Budowa placu zabaw wraz z architekturą, winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane );

- Polskich Normach PN - EN 1176, PN - EN 1177;

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie;

- PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw;

- PN-PE 1176-1 wyposażenia placów zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. badań.;

- PN-PE 1176-7 wyposażenieplaców zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych - wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót;

- dokumentacja powykonawcza,

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- uporządkowanie terenu realizacji zadania.

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW                       ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI .

  - Roboty ziemne.

    - Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych ręcznie i mechanicznie.

    - Materiał:

- Ziemia urodzajna.

    - Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki;

- Taczka;

- Koparka.

    - Transport:

- Samochód samowyładowczy;

- Samochód skrzyniowy.

    - Wykonanie zakresu robót:

W celu wykonania robót zgodnie z projektem zagospodarowania należy wykonać następujące roboty ziemne:

- Wykop pod ogrodzenie i urządzenia oraz ciągi komunikacyjne;

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawi9erzchni piaskowej;

- Dowóz piasku pod urządzenia zabawowe;

    - Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

    - Odbiór robót.

Odbiór końcowy - robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.

Nawierzchnię bezpieczną tj. opaska wokół nawierzchni syntetycznej, na której najduje się strefa bezpieczeństwa urządzeń należy wykonać z podłoża z piaskowego o grubości 30 cm, amortyzujących upadek z wysokości co najmniej 1,5 m.

Szczegóły dotyczące sposobu wykonania podbudowy nawierzchni piskowej:

Po uprzednim usunięciu humusu należy wykonać warstwę piasku płukanego, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm.

Jeżeli zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych rozwiązań w projekcie podbudowy, projektant wyraża zgodę na ich wprowadzenie pod warunkiem, że będą one spełniały warunki określone w obowiązujących przepisach i normach.

- Sprzęt:

Łopaty, szpadle, grabie, taczka, koparko-ładowarka, ubijaki i zagęszczarki, samochód do wywozu zebranego humusu.

- Odbiór robót:

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN.

- WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

  - Roboty montażowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

  - Materiały ( informacje podstawowe):

- Elementy zabawowe - katalogowane powinny posiadać aktualny certyfikaty bezpieczeństwa;

- Sprzęt zabawowy powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach;

- Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami;

- Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.

Przewidziano następujące urządzenia zabawowe i zagospodarowanie terenu:

W Nowym Duninowie: zestaw pociąg 1szt., huśtawka pojedyncza wahadłowa 1szt., huśtawka równoważna sprężynowa 1szt., sprężynowce zoo  3szt., zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią 1szt., wykonanie ogrodzenia panelowego placu z cokołem betonowym długości 32,4mb oraz montaż furtki 1szt.

W Soczewce:

Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych tj. huśtawka podwójna wahadłowa 1szt., huśtawka równoważna sprężynowa 1szt., sprężynowce zoo  1szt., karuzela czteroramienna krzesełkowa 1szt. , zestaw rekreacyjny jednowieżowy/wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią 1szt., montaż tablicy informacyjnej, wykonanie ogrodzenia panelowego placu z cokołem betonowym długości 43,20mb oraz montaż furtki 2szt.

Montaż elementów placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami.

  - Sprzęt:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabie,

- Poziomice,

- Młotki,

- Klucze specjalistyczne,

- Wiertarki i wkrętarki,

- Ubijaki i zagęszczarki,

- Taczka.

  - Transport:

- Samochód skrzyniowy,

- Samochód samowyładowczy.

  - Wykonanie i zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. Montaż urządzeń w gruncie dokonać na fundamentach.

  - Odbiór robót:

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu;

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych;

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego.

4. BUDOWA OGRODZEŃ.

4.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu, który zostanie wykonane w ramach projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie.

- Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu placu zabaw.

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje ogrodzenie typu lekkiego, panelowe H=1,2 m, słupki mocowane w ziemi na fundamentach betonowych na wskazanym fragmencie, oraz montaż 1 furtki wejściowych H=1,3 m o szerokości 1,0 m. Wysokość ogrodzenia =1,2m+cokół betonowy ok. 0,1m,  długość ogrodzenia 52,50 m, rozstaw osiowy słupków 2,5m,

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

- Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

  - Ogrodzenie panelowe, kratowe, typu lekkiego

Wykonane ogrodzenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Elementy składowe:

- betonowe fundamenty

- słupek o profilu 60x40x2mm, RAL: 6005 (ciemna zieleń),

- zwieńczenie słupka- tworzywowa kapa mocowana do słupka za pomocą śruby zakrywanej plastikową zaślepką,

- panel typu lekkiego, h=123cm, RAL: 6005 (ciemna zieleń),

- 1 furtka wejściowa H=1,3 m o szerokości do 1,0 m (jednoskrzydłowa).

Przekrój słupa 60x40x2 [mm]. Słup posiada zatyczkę z PCV mocowaną do słupka za pomocą śruby nakrytej plastikową zaślepką. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe ewentualnie malowane proszkowo. Słup posiada zamontowane uchwyty montażowe pod każdym rzędem podwójnych poziomych prętów.

Łączenie paneli odbywa się na słupach przy wykorzystaniu akcesoriów montażowych.

Panel ogrodzenia:

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe lub malowane proszkowo, Średnica drutu poziomego (podwójny): 2x8mm, średnica drutu pionowego (pojedynczy): min. 4 mm, wymiar oczek prostych 50x200mm, szerokość panela w osiach skrajnych prętów: 252 cm, zakończenie od góry prętami poziomymi.

Furtka wypełniona panelem kratowym lub spawana z kształtowników stalowych zamknietych. Przy doborze materiałów i wykonawstwie, szczególną uwagę należy zwrócić na ich jakość trwałość i odporność korozyjną.

Fundamenty słupów ogrodzenia wykonać z betonu B15, na głębokość min. 0,7 m i min 10 cm poniżej dna słupka stalowego. Na całym obwodzie wykonać cokół betonowy z Betonu B15 o przekroju 20x30 na podsypce piaskowej.

Do furtek zastosować zawiasy regulowane, zabezpieczone przed możliwością demontażu. Okucia furtek: klamka dwustronna oraz zamek patentowy. W celu ochrony powłoki antykorozyjnej ogrodzenia, należy transportować i montować je z użyciem uchwytów montażowych.

- SPRZĘT

4.5.1 . Sprzęt do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i paneli, itp.

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod fundamenty i podwaliny betonowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy	lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany	w dobrym stanie i gotowości	do pracy. Będzie spełniał	normy ochrony

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

- swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba	środków transportu powinna	zapewniać prowadzenie	robót zgodnie

z	zasadami	określonymi w dokumentacji	projektowej, STWiORB	i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

- Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYKONANIE ROBOT

- Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB , a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacja i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia.

- Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -panele ogrodzeniowe, słupki stalowe, segmenty zamknięte.

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

- Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność ustawienia słupków.

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA

5.1.WSTĘP

#### Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej bezpiecznej gumowej na placu zabaw

Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej oraz mocowaniem krawężnika bezpiecznego gumowego na warstwie z betonu B20 grubości 10cm ze zbrojeniem rozproszonym.

#### 5.2.Ogólne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podłoża pod nią.

Nawierzchnię na której zlokalizowany zostanie plac zabaw należy wykonać nawierzchnię bezpieczną absorbujących i amortyzujących upadek z wysokości minimum 1,0 m wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnia powinna być bezpieczna, certyfikowana. Nawierzchnia powinna być wykonana z materiału syntetycznego (granulat gumowy) zgodnego z wymaganiami dotyczącymi absorpcji uderzeń i wstrząsów podczas upadku według standardów europejskich czyli zgodnego z obowiązującymi normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnątrz budynków. Warstwa podstawowa służąca amortyzacji siły upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM stanowiąca zewnętrzną ochronę dla części amortyzującej.

W zależności od wymaganej krytycznej wysokości upadku (HIC) dla każdego urządzenia (określonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodności), grubość warstwy absorbującej upadek zmienia się - zakłada się wykonanie dwóch typów nawierzchni: amortyzującej upadek do wysokości 1,0m (dla całego placu) oraz do wysokości 1,3m (w strefie bezpieczeństwa huśtawki wahadłowej pojedynczej oraz podwójnej). Producent urządzeń zabawowych ma obowiązek podać wysokość swobodnego upadku dla każdego urządzenia.

Nawierzchnia będzie układana na podbudowie z betonu B20 grubości 10cm.

W celu umożliwienia właściwego spływu wód opadowych należy wykonać odpowiednie spadki w kierunku terenów zielonych o nachyleniu około 2%.

Zakłada się wykonanie krawężnika gumowego bezpiecznego w kolorze czarownym lub ciemnoszarym mocowanego w stabilizowanym i wzmocnionym podłożu. Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń zgodnych ze szczegółową specyfikacją zawartą w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokości swobodnego upadku większej niż 1,3 m - należy bezwzględnie odpowiednio dostosować (zwiększyć) grubość nawierzchni amortyzującej upadek w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia rekreacyjnego do wartości wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urządzenia. Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia powinny być tożsame, łączyć się ze sobą tworząc jednolitą, trwałą i elastyczną budowę.

Kolorystyka nawierzchni czerwona ceglasta oraz dodatkowe elementy w dwóch innych kolorach

5.3.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

#### 5.4.MATERIAŁY

#### 5.4.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

#### 5.4.2.Opis właściwości nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna składa się z dwóch warstw. Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzującą, warstwa wierzchnia estetyczna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkanką granulatów i spoiwa poliuretanowego. Warstwa EPDM ma grubość min.1,0 cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednią grubość dla nawierzchni i będzie wynosić min.3,5cm. Poszczególne granulaty łączy się na zimno z klejem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu. Pod nawierzchnię bezpieczną przepuszczalną należy wykonać podbudowę z piasku gruboziarnistego gr. 10cm oraz betonu B20 gr.10cm ze zbrojeniem rozproszonym.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni:

- ściśle wg wytycznych producenta wybranej nawierzchni bezpiecznej oraz wg wytycznych projektu budowlanego. Krawężniki bezpieczne to krawężniki gumowe wykonane z materiału analogicznego jak nawierzchnia bezpieczna - krawężniki mocowane i stabilizowane w ławie betonowej.

#### 5.4.3.Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni (m.in.:)

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” Ponadto należy przedstawić m.in.:

- Atest Higieniczny PZH;

- Kartę techniczną produktu;

- Potwierdzenie zgodności wyrobu z PN-EN 1177:2009;

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

#### 5.5.WYKONANIE ROBÓT

#### 5.5.1Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części dotyczącej ”Wymagań ogólnych”.

5.5.2Sposób układania nawierzchni

Nawierzchnię należy układać bezwzględnie wg wytycznych szczegółowych i instrukcji montażu producenta wybranej nawierzchni zgodnej z dokumentacją projektową oraz specyfikacją.

5.5.3Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +7oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Klejenie należy przeprowadzać ściśle wg wytycznych producenta zwłaszcza dotyczy to zakresu temperaturowego otoczenia przy klejeniu.

#### 5.5.4.KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych.

5.5.5OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni bezpiecznych wraz z obramowaniem z obrzeża gumowego.

5.6.ODBIÓR ROBÓT

5.6.1Ogólne zasady odbioru Robót.

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

5.6.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości - wysokości należy sprawdzić w specyfikacji i karcie technicznej dla każdego urządzenia rekreacyjnego i zabawowego.

Nawierzchnia elastyczna powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.

Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych.

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN.

#### 5.6.3 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za wykonane nawierzchni będzie dokonane zgodnie z warunkami umowy.

- ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT.

Odbiór końcowy - roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Inwestor na pisemny wniosek-zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,

przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw.

certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, do których należy się stosować:

PN - EN 1176 -1- 2001 - Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

PN - EN 1176 -2- 2001 - Wyposażenie	placów	zabaw.	Dodatkowe	wymagania

bezpieczeństwa i	metod badań huśtawek.

PN - EN 1176 -3- 2001 - Wyposażenie	placów	zabaw.	Dodatkowe	wymagania

bezpieczeństwa i	metod badań zjeżdżalni.

PN - EN 1176 -6- 2001 - Wyposażenie	placów	zabaw.	Dodatkowe	wymagania

bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących

PN - EN 1176 -7- 2001 - Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN - EN 1177- 2000 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

PN - EN 1177- 2000/A1:2004 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.

Wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą PN - EN 1176 -7- 2001.Producent	dostarcza rysunki techniczne, schematy,	instrukcje montażu

i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania.

Nowy Duninów, czerwiec 2014