Numer sprawy RG.SS/01/2008						Załącznik nr 2

## Szczegółowy wykaz niezbędnego wyposażenia wraz z opisem parametrów technicznych oraz niezbędne wymagania podczas eksploatacji

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia Wykonawca, potwierdza wyposażenie (dopisują tak) lub opisuje zastosowane wyposażenie równoważne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | - van |  |
| Wyposażenie | - kolor - czerwony |  |
|  | - klimatyzacja manualna |  |
|  | - drzwi boczne przesuwne z prawej strony |  |
|  | - punkty mocowania pod bagażnik dachowy – 8 szt. |  |
|  | - poduszki powietrzne min. dla pasażera i kierowcy |  |
|  | - ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
|  | - EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół, tracącego przyczepność podczas ruszania w niekorzystnych warunkach drogowych |  |
|  | - ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego |  |
|  | - MSR – system zapobiegający kół napędzanych podczas hamowania silnikiem |  |
|  | - ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |
|  | - hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |  |
|  | - trzecie światło „stop” |  |
|  | - przygotowanie do montażu radia |  |
|  | - gniazdo 12V z zapalniczką |  |
|  | - immobiliser |  |
|  | - zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |
|  | - dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy (fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego) |  |
|  | - rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach |  |
|  | - komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu |  |
|  | - mocowania do fotelików dziecięcych w siedzeniu dwuosobowym w I rzędzie |  |
|  | - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła umieszczony w przestrzeni pasażerskiej) |  |
|  | - 8 uchwytów do mocowania ładunku |  |
|  | zabudowa specjalna do przewozu 2 wózków inwalidzkich: - zamontowanie szyn podłogowych do mocowania 2 wózków inwalidzkich, - zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu - oznakowanie pojazdu z tyłu i z przodu symbolem „inwalidzi” - 2 komplety pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn - 2 pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim - pomost aluminiowy z bieżnią przeciwpoślizgową o długości min. 2180 mm z atestem TUV |  |
| 2. Rok produkcji | Min. 2007 |  |
| 3. Rodzaj silnika | Turbo-Diesel |  |
| 4. Pojemność silnika | 1890 – 1950 dm³ |  |
| 5. Moc | Min. 100 KM |  |
| 6. Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie kół – kolumny, stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo – gumowe (tłumienie drgań i hałasu). |  |
| 7. Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator. |  |
| 8. Napęd | Na koła przednie. |  |
| 9. Długość (wymiar zewnętrzny) | Min. 5200 mm |  |
| 10. Szerokość (wymiar zewnętrzny) | Min. 1900 mm |  |
| 11. Wysokość (wymiar zewnętrzny) | Min. 1950 mm |  |
| 13. Gwarancja mechaniczna | min. 2 lata bez limitu kilometrów |  |
| 14. Gwarancja na powłokę lakierniczą | min. 3 lata |  |
| 15. Gwarancja na perforację nadwozia | min. 12 lat |  |

.....................................................................

(pieczątka i podpis oferenta)