PROJEKT BUDOWLANY

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów

Inwestor: Gmina Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Miejsce realizacji/działki: m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów dz. 113/1

Branża: architektura

Projektant: Lech Jeziak

Płock, czerwiec 2014

- Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji, przedmiot  i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw składającego się z dwóch części. Większa część o wymiarach 17x22m o nawierzchni piaskowej zostanie zrealizowana w ramach Budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie, mniejsza część o wymiarach 11,3x10,8m o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej zostanie zrealizowana w ramach Projektu „Przedszkolak w szkole”

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 113/1 położonej na terenie szkoły.

W zakres opracowania placu o wym. 17x22m wchodzą:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm pow. 12m2 – dojście do placu i połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym, częściowe utwardzenie placu zabaw z kostki betonowej gr. 6cm pow. 33m2

- dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych tj. zestaw rekreacyjny zamek 1szt., huśtawka podwójna wahadłowa 1szt., huśtawka wagowa 1szt., urządzenie ruchome „równoważnia” 1szt., karuzela krzesełkowa 4 osobowa 1szt., ściana wspinaczkowa łańcuchowa 1sz., piaskownica 1szt., dostawa i montaż ławek z oparciem dł. min. 180cm 4szt., regulaminu placu 1szt., kosza metalowego poj. min.50l 1szt., stojaka rowerowego na min. 8 rowerów 1szt.

- wykonanie ogrodzenia panelowego placu z cokołem betonowym długości 77mb oraz montaż furtki 1szt.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o uziarnieniu 0,2 – 2 mm i grubości warstwy 30cm – pow. 341m2

W zakres opracowania placu o wym. 11,30x10,80m wchodzą:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- nawierzchnie bezpieczna wykonana na podbudowie z piasku gr. 10cm oraz płyty betonowej B20 gr.10cm, nawierzchnia syntetyczna wykonana z warstwy dolnej SBR gr. min 3,5cm oraz górnej EPDM gr. min. 1,0cm, wokół obramowanie z obrzeża gumowego szer. 5cm – pow. Nawierzchni z obrzeżem wynosi 101m2

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o uziarnieniu 0,2 – 2 mm i grubości warstwy 30cm wokół nawierzchni syntetycznej, opaska szer. 50cm, pow.42,20m2

- dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych tj. zestaw pociąg 1szt., huśtawka pojedyncza wahadłowa 1szt., huśtawka równoważna sprężynowa 1szt., sprężynowce zoo  3szt., zestaw rekreacyjny ze zjeżdżalnią 1szt.

- wykonanie ogrodzenia panelowego placu z cokołem betonowym długości 32,4mb oraz montaż furtki 1szt.

Istniejący stan zagospodarowania działki (terenu przeznaczonego pod plac zabaw).

Na terenie szkolnym zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, kompleks boisk ORLIK oraz tereny zielone. Podczas realizacji inwestycji planuje się zachowanie istniejącego drzewostanu .

Informacje o ochronie konserwatorskiej.

Teren, na który projektowany jest obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane plac zabaw w pełni wpisuje się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną usytuowane.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania na tego typu obiektach.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Brak związku projektowanego obiektu z eksploatacją górniczą.

Informacje o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska.

Projektowany obiekt nie ma ujemnego wpływu na środowisko.

Inne informacje ( wynikające z charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego).

Planowana realizacja placu zabaw oparta będzie o przyjęte standardy i realizowana będzie w oparciu o powszechnie przyjęte rozwiązania i technologie.

2.    INFORMACJE TECHNICZNE, KONSTRUKCYJNE I MONTAŻOWE

Planowane roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do budowy placu przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe:

- uporządkowanie terenu,

- usuniecie wszelkiego typu przeszkód w obrębie projektowanego placu,

- roboty pomiarowe.

2.1.    Planowana realizacja nowych obiektów.

    - Urządzenia zabawowe.

Jako wyposażenie placu zabaw zaproponowano urządzenia zabawowe firmy Comes oraz zaprojektowano bezpieczną nawierzchnię (na placu o wym. 11,30x10,80m syntetyczną a na placu o wy. 22x17m z piasku) umożliwiając zachowanie pomiędzy nimi bezpiecznych stref. Montaż obiektów i urządzeń związanych z placem zabaw należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

Zamienniki zabawek

Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń dla placu zabaw oraz nawierzchni o parametrach co najmniej równych lub lepszych od przyjętych w projekcie. W przypadku stosowania innych zabawek niż ujętych w projekcie za równoważne uważa się zabawki o takim samym programie funkcjonalno-użytkowym oraz o trwałości takiej samej lub lepszej. Strefy bezpieczeństwa dla zabawek zamiennych nie mogą być większe niż wskazano w projekcie.

Wymagania dodatkowe

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z jej wymogami Normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa), oraz posiadać znak jakości B. Zastosowane zabawki i elementy urządzenia terenu

Poniżej przedstawiono karty katalogowe zastosowanych zabawek

UWAGA:

Urządzenie po montażu musi spełniać normy bezpieczeństwa zgodnie z deklaracją producenta i przepisami prawa polskiego. Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw należ trwale zamontować czytelne tabliczki informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia tak, aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały na zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. Zamieszczone informacje muszą być zgodne z instrukcją producenta urządzeń rekreacyjnych.

      - Urządzenia zabawowe na ogólnodostępnym placu zabaw o wym. 22x17m

Zestaw wielofunkcyjny rekreacyjny 1szt.

- wymiary min.: 4,9 x 2,4 m, wysokość min.: 2,90 m,

- konstrukcja nośna: profil min. 70 x 70 mm,

- wypełnienia boczne ze sklejki wodoodpornej,

- ślizg z blachy nierdzewnej,,

- elementy funkcjonalne:

- wieża z dachem – 1 szt.,

- wieża bez dachu – 1 szt.,

- zjeżdżalnia – 1 szt.,

- trap wejściowy – 1szt.,

- gra „kółko i krzyżyk” – 1 szt.,

Huśtawka wahadłowa podwójna   1szt.

- wymiary min.: 3,1 x 2,1 m, wysokość min.: 2,7 m,

- konstrukcja z rury fi min. 76 mm cynkowana ogniowo

i malowana proszkowo,

- łańcuchy nierdzewne atestowane 6 mm,

- siedziska: dwie deseczki gumowane,

Huśtawka wagowa  1szt.

- wymiary min.: 2,4 x 0,50 m, wysokość min.: 0,7 m,

- konstrukcja z profilu min. 60 mm i 48 mm,

- uchwyty ze stali nierdzewnej,

Urządzenie ruchowe/sprawnościowe    1szt.

- wymiary min.: 2,5 x 0,70 m, wysokość min.: 1,0 m,

- konstrukcja z profilu min. 60 mm,

- kładka w postaci trzech deseczek podwieszona na łańcuchu stalowym,

Karuzela krzesełkowa czteroramienna    1szt.

- wymiary min.: 1,8 x 1,8 m, wysokość min.: 0,75 m,

- konstrukcja z rury min. 114 mm, ramiona z rury fi min. 76 mm,

Ścianka wspinaczkowa    1szt.

- wymiary min.: 1,9 x 0,1 m, wysokość min.: 1,9 m,

- konstrukcja z rury min. 60 mm,

- przeplotnia wspinaczkowa z łańcuchów nierdzewnych 5 mm,

Piaskownica     1szt.

- wymiary min.: 3,0 x 2,0 m, wysokość min.: 0,3 m,

- konstrukcja z tworzywa sztucznego np. HDPE,

- siedziska z tworzywa sztucznego np. HDPE,

Regulamin    1szt.

- wymiary min.: 0,6 x 0,04 m, wysokość min.: 2,2 m,

- konstrukcja profilu min. 40x40 mm oraz 30 x 30 mm,

- tablica z blachy ocynkowanej min. 600 x 1000 mm,

Kosz metalowy     1szt.

- poj. min.50l, wysokość min.: 1,0 m,

- konstrukcja z rury fi min. 33mm i blachy min. 1,5 mm,

Stojak rowerowy 1szt.

- wymiary min.: 2,0 x 0,7 m, wysokość min.: 0,5 m,

- konstrukcja z profilu min. 50 x 30 mm i prętów fi min. 12 mm,

- liczba stanowisk min.: 8 stanowisk,

Ławka parkowa z oparciem betonowa    4szt.

Szerokość ławki – min.55 cm
Wysokość całkowita – min.75 cm
Wysokość siedziska – min.42 cm
Szerokość siedziska – min.40 cm
Długość siedziska – min.180 cm

- deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna świerkowego, fazowane na wszystkich krawędziach,
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,
- stalowy stabilny stelaż ławki wykonany z rury giętej fi min.60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- podstawa wyposażona w otwory pozwalające trwale przymocować ławkę do podłoża,

      - Urządzenia zabawowe na placu zabaw o wym. 11,3x10,8m dla przedszkolaków

Zestaw zabawowy Lokomotywa    1szt.

- wymiary min.: 2,4 x 1,0 m, wysokość min.: 1,70 m,

- konstrukcja nośna: profil min. 30 x 30 mm,

- wypełnienia boczne ze sklejki wodoodpornej,

- elementy funkcjonalne:

- daszek – 1 szt.,

- ławeczka – 2 szt.,

- tunel rurowy z blachy nierdzewnej – 1 szt.,

Huśtawka sprężynowa                 3 szt.

- wymiary min.: 1,0 x 0,35 m, wysokość min.: 0,8 m,

- konstrukcja z rury fi min. 60 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- sylwetka zwierzęcia wykonana z tworzywa HDPE,

Zestaw rekreacyjny    1szt.

- wymiary min.: 3,8 x 1,8 m, wysokość min.: 1,80 m,

- konstrukcja nośna: profil min. 60 x 60 mm,

- wypełnienia boczne ze sklejki wodoodpornej,

- ślizg z blachy nierdzewnej,,

- elementy funkcjonalne:

- zjeżdżalnia – 1 szt.,

- trap wejściowy – 1szt.,

- ścianka wejściowa z guzami – 1 szt.,

Huśtawka wahadłowa pojedyncza    1szt.

- wymiary min.: 2,1 x 2,2 m, wysokość min.: 2,4 m,

- konstrukcja z profilu min. 70 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- łańcuchy nierdzewne atestowane 6 mm,

- siedzisko: fotelik z poręczami stałymi i odpinanym łańcuszkiem,

Huśtawka sprężynowa dwuosobowa

- wymiary min.: 1,5 x 0,30 m, wysokość min.: 0,8 m,

- konstrukcja z profilu min. 70 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- sylwetka zwierzęcia wykonana z tworzywa HDPE,

Uwaga. Wszystkie elementy stalowe urządzeń zabezpieczone antykorozyjnie

2.1.2. Nawierzchnie

2.1.2.1. Na ogólnodostępnym placu zabaw o wym. 22x17m

Wykonanie nawierzchni amortyzującej - piaskowej - (HIC do 2.00m)

Projektuje się nawierzchnię amortyzującą upadki w postaci pola piaskowego. Na całej powierzchni pola żwirowego przyjęto jednakową grubość warstwy piasku, o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 2,00m. Z uwagi na miąższość warstwy piasku, uwzględniając ubytki i przesunięcia materiału sypkiego podczas użytkowania, zaprojektowano grubość na 30,00cm (20,00cm - warstwa zalecana przez normę przy wysokości upadku do 2,00m + 10,00cm - na ewentualne przemieszczanie i ubytki materia łu sypkiego).

Piasek nie może powodować zabrudzenia odzieży użytkowników, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm.

2.1.2.2. Na placu zabaw o wym. 11,3x10,8m dla przedszkolaków

Wykonanie nawierzchni amortyzującej syntetycznej EDPM - (HIC do 1,00m, w strefier bezpieczeństwa huśtawki wahadłowej do 1,30m) Projektuje się nawierzchnię przepuszczalna, bezpieczną do stosowania na zewnątrz pod urządzenie ruchowe. Zastosowana nawierzchnia musi odpowiadać standardom europejskim, w tym być zgodna z normą PN- EN 1176:2009 posiadać udokumentowane wyniki badań oraz atesty potwierdzające brak szkodliwości podłoża dla użytkowników. Wykonawca powinien również okazać kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry nawierzchni oraz dostarczyć gwarancję na 36 miesięcy potwierdzona przez producenta.

Wykonanie nawierzchni obejmuje następujący zakres robót:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok 15cm,

- wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie syntetyczną z wywiezieniem ziemi ok.10cm,

- wykonanie wykopów liniowych pod konstrukcje zgodnie z rysunkiem „Przekrój przez nawierzchnię”,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię w następujących warstwach: piasek frakcji 0-2mm gr. 10cm, zagęszczony do Is = 0,95, beton B20  gr. 10cm zbrojony włóknami polipropylenowymi lub stalowymi. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy wykonać spadek 2% w kierunku nawierzchni żwirowej.

- montaż obrzeży gumowych szer. 5cm z otworami do odpływu wody, zabezpieczone od zewnętrznej strony geowłókniną

- ułożenie nawierzchni bezpiecznej dwuwarstwowej tj. dolna warstwa SBR gr. min. 35mm i górna warstwa EDPM gr. min. 10mm w kolorze czerwonym ceglastym oraz elementy dekoracyjne w dwóch innych kolorach. Nawierzchnia powinna zostać wykonana jako jednolita bezspoinowa w technologii przygotowania i układania mieszanki granulatu gumowego i kleju na placu budowy.

- układanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologią wskazaną przez producenta systemu z zachowaniem reżimu temperatury i wilgotności powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie technicznej.

Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na długości łaty 3 m przyłożonej w dowolnym miejscu nie powinno przekraczać 3 mm. Odchylenie całej płaszczyzny nawierzchni od przyjętego poziomu +/- 5 mm.

### Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 1177/2009.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

UWAGA

W przypadku zmiany rozwiązania systemowego, grubość nawierzchni należy dostosować do maksymalnej wysokości swobodnego upadku z urządzenia, pod którym się ta nawierzchnia znajduje. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest do dostosowania stref bezpieczeństwa do montowanych urządzeń oraz musi dysponować badaniami dotyczącymi krytycznej wysokości upadku wg normy PN- EN 1177.

Wykonanie nawierzchni amortyzującej - piaskowej - (HIC do 1.30m)

Projektuje się nawierzchnię amortyzującą upadki w postaci pola piaskowego (opaski wokół nawierzchni syntetycznej szer.50cm). Na całej powierzchni pola żwirowego przyjęto jednakową grubość warstwy piasku, o zdolności tłumienia upadku z wysokości do 1,30m. Z uwagi na miąższość warstwy piasku, uwzględniając ubytki i przesunięcia materiału sypkiego podczas użytkowania, zaprojektowano grubość na 30,00cm.

Piasek nie może powodować zabrudzenia odzieży użytkowników, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm.

2.1.3. Ogrodzenie placów zabaw

Ogrodzenie panelowe

Plac zabaw zostanie ogrodzony na całym jego obwodzie za pomocą paneli ogrodzeniowych systemowych o następujących min. parametrach:

Panel ogrodzeniowy z prętów poziome i pionowe min. Ø4mm, oczko o wymiarach max. 50x200 mm, wysokość min. 1200mm i długość 2500mm, min. 2 przetłoczenia wzmacniające, bezpieczne zakończenia paneli, brak odstających prętów, mocowanie do słupków za pomocą uchwytów.

Furtka min. 1300x1000 mm, wypełniona matą zgrzewaną z prętów min. Ø5 mm.

Słupki z profili min. 40x60mm gr. ścianki min. 1,5mm długości słupka min. 2000mm zakończone daszkami z tworzywa, zabetonowane na głębokość min. 70cm.

Panele, słupki oraz furtka ocynkowana ogniowo oraz powlekana PCV lub malowana proszkowo w kolorze zielonym, furtka z klamka dwustronną i jednym zamkiem.

Dodatkowo zostanie wykonany cokół z betonu min. B15 o przekroju 20x30cm dla placu o nawierzchni piaskowej oraz 10x30 dla placu o nawierzchni syntetycznej. Po wykonaniu cokół wystaje ponad poziom terenu nie więcej niż 10cm.  Montaż ogrodzenia za pomocą łączników oraz zgodnie z instrukcją producenta.

2.1.4. Nawierzchnie z kostki betonowej na placu zabaw o wym. 17x22m

Projektuje się dojście do placu oraz częściowe utwardzenie placu z kostki betonowej szarej gr. 8cm dojście i 6cm utwardzenie na placu układanej na posypce piaskowo-cementowej gr. 5cm oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm, obramowanie z obrzeży betonowych szarych 8x30x100cm układanych na ławie betonowej. Na chodnikach oraz utwardzeniu należy nadać spadki poprzeczne 2% w celu odprowadzenia wody opadowej powierzchniowo

#### 3.     SPEŁNIENIE WYMOGÓW UŻYTKOWYCH OBIEKTU

#### Rozwiązania budowlano-instalacyjne.

Na terenie lokalizacji brak kolizji pomiędzy istniejącym czynnym i projektowanym uzbrojeniem a planowaną lokalizacją placu.

Odwodnienia (odprowadzenie wody opadowej) z placu nastąpi następuje w grunt na obszarze wygrodzonym pod projektowane place zabaw.

Charakterystyka energetyczna obiektu.

Ze względu na charakterystykę obiektów nie występuje zapotrzebowanie na energię. Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną przejściowo wystąpi jedynie dla zasilenia placu budowy ( niezbędna dla maszyn i urządzeń użytych w trakcie robót).

- WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO.

Zapotrzebowanie i jakość wody.

W trakcie realizacji robót nastąpi nieznaczne zwiększenie zużycia wody niepowodujące konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań. Zapotrzebowanie na wodę dla placu budowy zostanie w pełni zabezpieczone z istniejącej na terenie szkoły sieci ( ze wskazanych przez użytkownika punktów poboru).

Ilość i jakość odprowadzanych ścieków.

Budowa placu zabaw nie pociąga za sobą wytwarzania ścieków.

Emisja zanieczyszczeń.

W trakcie realizacji oraz późniejszej eksploatacji placu zabaw nie przewiduje się wytwarzania zanieczyszczeń wpływających ujemnie na środowisko.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Nie przewiduje się wytwarzanie odpadów stałych wymagających odpowiedniego zabezpieczenia. Inne odpady powstałe w trakcie budowy ( gruz, resztki materiałów, itp.) gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach i wywiezione na miejskie wysypisko.

Emisja hałasu oraz wibracji.

W trakcie realizacji ( na placu budowy) może nastąpić nieznaczne podniesienie poziomu hałasu wynikające z pracy maszyn i urządzeń. Natomiast po zakończeniu robót w trakcie użytkowania obiektu poziom hałasu wynikający z użytkowania placu zabaw przez dzieci szkolne pozostanie na istniejącym poziomie.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi (glebę), wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa szkolnego placu zabaw pozostanie bez wpływu na istniejącą zieleń (nie ma konieczności wycinki drzew), glebę oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany obiekt nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003).

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy Placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie zlokalizowanej przy ulicy Gostynińskiej w Nowy Duninowie Inwestycje stanowi wielofunkcyjny plac zabaw.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduje się budynek szkoły, kompleks boisk ORLIK wraz z utwardzeniami dla komunikacji pieszej i kołowej.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Teren realizacji inwestycji znajduje się na wydzielonej działce szkolnej przy ul. Gostynińskiej w Nowym Duninowie. W trakcie realizacji inwestycji zagrożenie na terenie jej realizacji mogą powodować prace związane z:

- budową przedmiotowego placu zabaw;

- wyposażenie placu zabaw w urządzenia.

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN WYSTEPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z realizacją poszczególnych etapów robót, i tak:

Zagrożenia związane z realizacja wykopów i fundamentów:

- realizacja wykopów i praca sprzętu mechanicznego użytego do ich wykonania dla realizowanej budowy,

- transport materiałów budowlanych (masowych - podsypki i betony);

Zagrożenia związane z realizacją nawierzchni placu:

- praca sprzętu mechanicznego (maszyny, agregaty, itp.) przy wykonaniu podbudów,

- transport poziomy materiałów budowlanych (masowych i drobnych),

- praca sprzętu mechanicznego (maszyny, agregaty, itp.) przy wykonaniu nawierzchni;

Zagrożenia związane z wykończeniem obiektu:

- montaż urządzeń i wyposażenia,

- transport urządzeń i wyposażenia przewidzianego do montażu;

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być prowadzone przez uprawnioną osobę. Pracownicy dopuszczeni bezpośrednio do wykonania robót budowlanych objętych projektem powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnym BHP i Ppoż. oraz dodatkowo na stanowisku pracy w zakresie związanym ze specyfiką i bezpieczeństwem robót na tym obiekcie oraz zadaniami przydzielonymi do bezpośredniej realizacji.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN.

Podstawowym zabezpieczeniem budowy przed rozpoczęciem jej realizacji powinno być wygrodzenie terenu budowy w sposób pozwalający na jego izolację od dostępu osób postronnych, z właściwym jego oznakowaniem (tablice informacyjne i ostrzegawcze) oraz zapewnianiem zabezpieczonych odpowiednio dojść i dojazdów na jego teren.

Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed wypadkiem lub urazem. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji budowy powinni być zapoznani i zobowiązani do przestrzegania wytycznych i zaleceń ujętych w „Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”, a w szczególności:

- znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

- wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzęt oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

- stosować środki ochrony zbiorowej, także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

- poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do ich wskazań;

- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku albo zagrożeniu grożącym

wypadkiem lub utratą zdrowia lub życia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, także inne osoby znajdujące się w rejonie potencjalnego bądź rzeczywistego zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

■ współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia oraz podjętych działaniach zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zawodowe.

W trakcie prowadzenia budowy należy przestrzegać przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Uwzględniając powyższą informację ( na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) kierownik budowy w oparciu o nią winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Warunki i konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie określa punkt 1a Art. 21a, a szczegółowy zakres robót budowlanych, o którym mowa w art. 21a ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określa § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003).

#### INNE.

Wszelkie roboty budowlane w ramach budowy placu zabaw prowadzić przez wyspecjalizowanego wykonawcę z zachowaniem przepisów związanych z prowadzonymi pracami. Ze względu na miejsce realizacji (teren przyszkolny) należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie placu budowy (wygrodzenia terenu) przed dostępem osób niepowołanych.